auteur:	Jan van Staveren

zie ook:	www.energiefeiten.nl

# Een relativerend verhaal over  ENERGIE

# "Grote getallen zeggen niets, verhoudingen wel"

Inhoud								blz.

Enkele opmerkingen vooraf	-	-	-	-	  3

Inleiding	-	-	-	-	-	-	-	  3

Enkele definities en fundamentele wetten	-	-	  5

- Vermogen	-	-	-	-	-	-	-	  5

- Energie	-	-	-	-	-	-	-	  5

- Wet van behoud van energie	-	-	-	-	  6

- Wet van behoud van massa	-	-	-	-	  6

- Rendement	-	-	-	-	-	-	  6

- Produktiefactor	-	-	-	-	-	-	  6

- Enkele rendementen	-	-	-	-	-	  7

- Primaire energie	-	-	-	-	-	-	  7

- Energie-inhoud van enkele brandstoffen	-	-	  7

- Mechanisch warmte-equivalent	-	-	-	  8

- Rendementen bij de omzetting van energie	-	-	  8

- De formule van Carnot	-	-	-	-	-	  9

- De wetten van Newton	-	-	-	-	-	  9

Energieverbruik van een huishouden	-	-	-	10

Groene energie	-	-	-	-	-	-	11

Zonne-energie	-	-	-	-	-	-	11

Windenergie		-	-	-	-	-	-	16

Opslag van zonne- en windenergie	-	-	-	19

Waterkracht	-	-	-	-	-	-	-	19

Geothermische energie	-	-	-	-	-	20

Getijdencentrale	-	-	-	-	-	-	20

Energie, opgewekt door de getijdenstroom in zee	-	21

Biomassa	-	-	-	-	-	-	-	22

Energie-opslag in de accu’s van elektrische auto’s	-	23

Smart grid	-	-	-	-	-	-	-	23

Warmte-kracht koppeling	-	-	-	-	-	24

Warmtepomp	-	-	-	-	-	-	24

Batterijen, accu’s en de supercondensator	-	-	26

De nucleaire batterij	-	-	-	-	-	31

Lopen en fietsen	-	-	-	-	-	-	32

Elektrische fiets	-	-	-	-	-	-	33

Elektrische treinen		-	-	-	-	-	34

Vaartuigen	-	-	-	-	-	-	-	35

Vliegtuig	-	-	-	-	-	-	-	36

De benzine auto	-	-	-	-	-	-	37

De diesel auto	-	-	-	-	-	-	37

De elektrische auto	-	-	-	-	-	38

De hybride auto	-	-	-	-	-	-	43

De brandstofcel auto	-	-	-	-	-	44

De Waterstof Economie	-	-	-	-	-	46

Kernfusie	-	-	-	-	-	-	-	48

Kernenergie	-	-	-	-	-	-	-	49

# Enkele feiten, berekeningen en wetenswaardigheden

Het energieverbruik in Nederland	-	-	-	53

Het rendement van de produktie van elektriciteit	-	53

Het rendement van de produktie van benzine	-	53

Het massa-energie equivalent	-	-	-	-	  53

Massa en gewicht	-	-	-	-	-	-	  53

De Zon	-	-	-	-	-	-	-	  54

De Leopoldhove 	-	-	-	-	-	-	  57

Daglengte in Nederland	-	-	-	-	-	  58

Windenergie		-	-	-	-	-	-	  59

Vergelijking van zonne- en windenergie	-	-	  59

Brandstoffen en CO2	-	-	-	-	-	  60

De CO2-uitstoot “well-to-plug" van elektriciteit	-	  61

Het broeikaseffect	-	-	-	-	-	-	  62

Het stikstofprobleem	-	-	-	-	-	  62

Lichtbronnen	-	-	-	-	-	-	  63

Vliegtuigen	-	-	-	-	-	-	-	  64

Elektrische vliegtuigen?	-	-	-	-	-	  65

Elektrische trein	-	-	-	-	-	-	  66

Fietsen	-	-	-	-	-	-	-	  66

Elektrische fietsen	-	-	-	-	-	-	  68

De Waterstof fiets	-	-	-	-	-	-	  71

Elektrische centrales	-	-	-	-	-	  72

De STEG centrale	-	-	-	-	-	-	  72

Kerncentrales	-	-	-	-	-	-	  73

Het elektriciteitsverbruik in Nederland	-	-	-	  73

Vergelijking aantal centrales, nodig voor Nederland		  73

Elektrische auto's		-	-	-	-	-	  74

Elektrische auto’s met zonnecellen	-	-	-	  76

De elektrische race-auto	-	-	-	-	-	  77

De plug-in hybride auto	-	-	-	-	-	  78

De CO2-uitstoot bij verschillende soorten auto’s	-	  79

De actieradius van auto’s		-	-	-	-	  80

Vergelijking vervoermiddelen	-	-	-	-	  90

Enkele projecten van Wubbo Ockels	-	-	-	  81

World Solar Challenge	-	-	-	-	-	  82

Shell eco-marathon	-	-	-	-	-	  82

Biobrandstof		-	-	-	-	-	-	  83

Een paar wetenswaardigheden	-	-	-	-	  85

Enkele eenheden	-	-	-	-	-	-	  89

Tabellen en grafieken	-	-	-	-	-	  90

Alternatieve energiebronnen	-	-	-	-	  93

Vrije energie		-	-	-	-	-	-	  95

Opslag van energie	-	-	-	-	-	  96

Energiebesparing	-	-	-	-	-	-	100

Het energieneutrale huis	-	-	-	-	-	101

Warmtetransport	-	-	-	-	-	-	102

De ineenstorting van de olie-economie	-	-	103

Hoe zal het nu verder met de energie gaan?	-	-	105

Energie-inhoud van een accu	-	-	-	-	106

Watervoorbeeld	-	-	-	-	-	-	107

Energie en arbeid	-	-	-	-	-	-	107

Energieverbruik van enkele huishoudelijke apparaten	108

Het Energieakkoord	-	-	-	-	-	109

Het Klimaatakkoord	-	-	-	-	-	109

# Minder gas uit Groningen	-	-	-	-	-	110

Enkele persberichten over de klimaattoppen	-	-	110

Boeken over energie	-	-	-	-	-	113

Samenvatting van het boek “Sustainable Energy”	-	114

Hoeveel kinderen nemen we  2 of 3 ?	-	-	-	119

Zuurstofverbruik en verbrandingsprodukten	-	-	121

De relativiteitstheorieën van Einstein	-	-	-	122

De bevolkingsdichtheid	-	-	-	-	-	125

Enkele opmerkingen vooraf

| • • • • • • • • • • • • • | Afkortingen zijn in dit verhaal zo veel mogelijk vermeden Bij een aantal voorbeelden zijn “oude” eenheden gebruikt, omdat die meer tot de verbeelding spreken Bij de combinatie van eenheden wordt een koppelstreepje gebruikt. Bijvoorbeeld: ampère-uur, watt-seconde, newton-meter etc. Het koppelstreepje is hierbij het symbool voor vermenigvuldiging Eenheden zijn niet met een hoofdletter geschreven, maar wel steeds voluit. Bijvoorbeeld: celcius, volt, ampère, watt etc. Getallen zijn meestal afgerond. Het gaat in dit verhaal vooral om de verhoudingen en niet in de eerste plaats om de exacte waarden. Die bestaan trouwens niet. Rendementen van auto’s, verlichting, energie-opwekking etc. worden steeds beter. Er bestaan natuurlijk wel exacte wetten, zoals de Wet van behoud van Energie Veel getallen zijn een momentopname. Internetsites komen en gaan. Daardoor Is het niet altijd (meer) mogelijk om alle getallen via internet te verifiëren. De hoeveelheid energie die nodig is om bijvoorbeeld auto’s, windmolens, zonnepanelen, biobrand- stoffen etc. te produceren is niet in beschouwing genomen. Er zijn zo weinig mogelijk verschillende eenheden gebruikt. Bijna alles is omgerekend in kilowatt-uren en megawatt-uren. Veel mensen hebben er geen idee van, hoe de verhoudingen liggen bij de verschillende vormen van energie-opwekking en het energieverbruik. Dit verhaal probeert aan de hand van feiten hierover duidelijkheid te verschaffen. Vermogen en Energie worden vaak met elkaar verward. Voor dit energieverhaal is een goed begrip van de definities noodzakelijk. Discussies over energie gaan meestal alleen maar over de opwekking van elektriciteit. Dus over kolencentrales, kernenergie, waterkracht, windmolens, zonne-energie etc. Men moet echter wel bedenken, dat het totale energieprobleem (in Nederland) ruim 3 keer zo groot is. Het moet daarom ook gaan over verwarming, industrie, vervoer, voedselproduktie en vooral ook auto’s. Men kan door middel van de verwijzingen naar internetsites en via eenvoudige berekeningen, zelf vaststellen of de in dit verhaal verstrekte informatie juist is. Het verhaal wordt continu bijgewerkt aan de hand van nieuwe feiten, nieuwe inzichten en opmerkingen van lezers. |
| --- | --- |

# Inleiding

# De meest effectieve milieumaatregel

Het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling is evenredig met het aantal mensen

op aarde. De meest effectieve milieumaatregel is dus: geen verdere toename van de wereldbevolking.

Dat lukt (op termijn) alleen als de reproduktiefactor niet groter is dan 1. Dus niet meer dan 2 kinderen per

echtpaar.

# Na ons de zondvloed

In het boek “Na ons de zondvloed” schrijft P. Gerbrands, oprichter van de “Club van 10 miljoen”:

“Binnen redelijke marges is groei van het aantal mensen en economische uitbreiding mogelijk, zolang we

ons daarbij weten te beperken tot het consumeren van de rente die de aarde ons biedt. Maar als ook het

kapitaal dat aarde heet, zelf wordt opgegeten, slaan we als menselijke soort een doodlopende straat in”.

# Citaat uit het partijprogramma 2002 van "De Groenen"

Een hevige bedreiging voor het leven op aarde is de tomeloos groeiende bevolkingsomvang. Nog steeds is

sprake van een explosieve groei van de wereldbevolking. Zo wordt India binnenkort, net als China een land

met meer dan een miljard inwoners. (in 2010 had India al 1,2 miljard inwoners). Vervuiling van het milieu is

direct gerelateerd aan de bevolkingsaanwas. Meer mensen zorgen voor meer afval, hebben meer voedsel

nodig, verbruiken meer grondstoffen, hebben meer ruzie, hebben minder leefruimte, krijgen minder aandacht

en hebben meer geld nodig.

De conclusie is helder: geboortebeperking is noodzaak  Gebeurt dat niet, dan eindigen wij allen als de

bacteriën op een beperkte voedingsbodem. Na ongebreidelde groei volgt ongekende sterfte.

De bevolkingsexplosie

Van 1990 tot 2000 nam de wereldbevolking elk jaar met gemiddeld 1,5% toe. Stel, dat deze toename vanaf

het begin van onze jaartelling tot heden altijd had plaatsgevonden. Hoe groot zou dan nu de wereldbevolking

zijn, uitgaande van 2 mensen in het jaar nul?

• na 2000 jaar zou de toename zijn: 1,0152000 = 8,55 x 1012 • de oppervlakte van de aarde is 4 ( r2 = 4 ( x 40 x 106 vierkante kilometer (r = de straal van de aarde = 6 400 kilometer) • het aantal mensen zou dan zijn: (2 x 8,55 x 1012 ) / (4 ( x 40 x 106) = 34 000 per vierkante kilometer, oceanen en de polen meegerekend

In werkelijkheid leven er op aarde “slechts” 54 mensen per vierkante kilometer. (in 2020, op land).

Nederland heeft een bevolkingsdichtheid van 421 inwoners per vierkante kilometer. Dat is per inwoner een

oppervlakte van 49 bij 49 meter.

Overzicht van de bevolkingsaanwas   (afgerond)

|  | 1960 | 2000 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nederland | 11 miljoen | 16 miljoen | 17 miljoen |
| Wereldbevolking | 3 miljard | 6 miljard | 9 miljard |

Dagelijkse toename van de wereldbevolking   (medium variant)

|  | wereldbevolking | toename in 10 jaar | toename per dag |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 6 909 miljoen | - - - | - - - |
| 2020 | 7 675 miljoen | 766 miljoen | 210 000 |
| 2030 | 8 309 miljoen | 634 miljoen | 174 000 |
| 2040 | 8 801 miljoen | 492 miljoen | 135 000 |
| 2050 | 9 150 miljoen | 349 miljoen | 96 000 |

# In 2011 werd de 7 miljardste aardbewoner geboren

| • • • • | als we dit aantal mensen zouden tellen met een snelheid van 1 per seconde, dan heeft men daar 222 jaar voor nodig bij een onderlinge afstand van 1 meter tussen 2 mensen, is dit een rij van 7 miljard meter, dat is 175 keer de aardomtrek een vliegtuig met een snelheid van 900 kilometer per uur doet er 324 etmalen over om deze afstand af te leggen 7 miljard mensen is een kolonne van 18 mensen breed en een lengte gelijk aan de afstand van de aarde tot de maan (bij een onderlinge afstand van 1 meter tussen de rijen) |
| --- | --- |

(hoezo, overbevolking?)

Citaat uit “Bosbouwbeleggingen”

We werpen ons nu wereldwijd op begrippen als energiebesparing en de ontwikkeling van "schone" energie,

en verdringen graag dat het eenvoudigweg de steeds uitdijende existentie van de menselijke soort is, die

maakt dat de wereld die we eens als soort aantroffen, ooit door onze soort zal worden achtergelaten in een

desolate toestand.

Het "ga heen en vermenigvuldigt u" lijkt deerlijk uit de hand gelopen en lijkt onomkeerbaar. Binnen de

menselijke tijdmeting kunnen we de kaal gekapte en geërodeerde bergen niet opnieuw van aarde voorzien

en er oerwouden op doen groeien. In tegendeel. Zelfs voor "schone" energie gaan we nu extra landbouw-

gebieden aanleggen, worden oerwouden gekapt, worden uit geteelde gewassen palmolie en andere energie-

rijke produkten gewonnen, getransporteerd en in onze auto's en energiecentrales gestookt.

Arme oerwouden, arme flora en fauna; wat jammer toch, al die mensen.

In de afgelopen 6 jaar is de wereldbevolking met een half miljard toegenomen

Daar helpt geen enkele milieumaatregel tegen

# Enkele definities en fundamentele wetten

Vermogen

vermogen = energie / tijd

• vermogen is een maat voor de snelheid waarmee energie kan worden geleverd of gebruikt • vermogen is een eigenschap • vermogen laat zien wat er (maximaal) mogelijk is • een veel gebruikte eenheid voor vermogen is kilowatt

| 1 watt 1 kilowatt 1 kilowatt | = 1 joule / seconde = 1 kilojoule / seconde = 3600 kilojoule / uur | (1 joule per seconde) (1kilojoule per seconde) (3600 kilojoule per uur) |
| --- | --- | --- |

enkele voorbeelden

• het vermogen van een centrale is 600 megawatt (ook als de centrale niet in bedrijf is) • het vermogen van een automotor is 70 kilowatt (ook als de auto stil staat) • het vermogen van een gloeilamp is 75 watt (ook als de lamp niet brandt of nog in de doos zit)

Energie

energie = vermogen x tijd

• energie wordt gedurende een bepaalde tijd geleverd of gebruikt • energie levert altijd iets op: elektriciteit, beweging, licht, warmte, geluid, radiogolven etc • een veel gebruikte eenheid voor energie is kilowatt-uur

| 1 joule 1 kilojoule 3600 kilojoule | = 1 watt x seconde = 1 kilowatt x seconde = 1 kilowatt x uur | (1 watt-seconde) (1 kilowatt-seconde) (1 kilowatt-uur) |
| --- | --- | --- |

enkele voorbeelden

• de energie die een centrale van 600 megawatt in 5 uur levert = 3000 megawatt-uur (bij vol vermogen) • de energie die een automotor van 70 kilowatt in 2 uur levert = 140 kilowatt-uur (bij vol vermogen) • de energie die een gloeilamp van 75 watt, in 10 uur:gebruikt = 750 watt-uur.

# In de winkel betaalt men voor het vermogen  (bijvoorbeeld het vermogen van een stofzuiger)

# Thuis betaalt men voor de energie  (de energie die tijdens het stofzuigen wordt gebruikt)

Wet van behoud van energie

| • • • | energie kan niet verloren gaan energie kan niet uit niets ontstaan energie kan worden omgezet van de ene vorm in een andere, maar de som van de energieën verandert daarbij niet |
| --- | --- |

Wet van behoud van massa   (massa = de hoeveelheid materie)

| • • • | massa kan niet verloren gaan massa kan niet uit niets ontstaan massa kan worden omgezet van de ene vorm in een andere, maar de som van de massa’s verandert daarbij niet |
| --- | --- |

# Energie en massa worden dus nooit "verbruikt"

In het normale taalgebruik heeft men het meestal toch over "verbruikt". Als je bijvoorbeeld de tank van

een auto leeg rijdt, dan is de benzine verbruikt. Maar ook dan geldt de “wet van behoud van energie”

en de “wet van behoud van massa”.

# Bij verbranding gaat geen energie verloren

De chemische energie in benzine wordt bij verbranding in een benzinemotor omgezet in mechanische energie (= arbeid) en thermische energie (= warmte) de chemische energie = de mechanische energie + de thermische energie

# Bij verbranding gaat geen massa verloren

Benzine is een chemische verbinding van de elementen koolstof en waterstof Bij de verbranding van benzine met zuurstof, ontstaat kooldioxide en water de massa van benzine + zuurstof = de massa van kooldioxide + water

Rendement

rendement = nuttige energie / toegevoerde energie

Voorbeeld: een benzinemotor

| • • • • | stel, een benzinemotor levert 50 kilowatt-uur nuttige, mechanische energie stel, de hoeveelheid toegevoerde energie is 200 kilowatt-uur (= 22 liter benzine) het rendement is dan (50 / 200) x 100% = 25% hierbij wordt 150 kilowatt-uur in de vorm van nutteloze warmte afgevoerd |
| --- | --- |

# Rendementen zijn altijd kleiner dan 100%     Perpetuum Mobile bestaat dus niet

Produktiefactor   (de beschikbaarheid)

produktiefactor = werkelijke jaaropbrengst / theoretische jaaropbrengst

Voorbeeld: windenergie

| • • • • | stel, een windmolen heeft een vermogen van 3 megawatt de theoretische jaaropbrengst is dan 3 megawatt x 24 uur x 365 dagen = 26 280 megawatt-uur stel, de werkelijke jaaropbrengst is 7 884 megawatt-uur de produktiefactor is dan (7 884 / 26 280) × 100% = 30% |
| --- | --- |

Rendement en produktiefactor zijn 2 geheel verschillende begrippen

Voorbeeld: zonne-energie

| • • | Het rendement van een zonnepaneel is 15% De produktiefactor van zonne-energie in Nederland is 11,4% Bij de Evenaar 31,8% |
| --- | --- |

Voorbeeld: windenergie

| • • | Het rendement van een windmolen is 50% De produktiefactor van windenergie op land is 30% Op zee 45% |
| --- | --- |

Het rendement is een eigenschap van het zonnepaneel of de windmolen.

# De produktiefactor wordt bepaald door de plaats waar het zonnepaneel of de windmolen staat.

Vergelijken van energiebronnen

Bij het vergelijken van energiebronnen moet men niet kijken naar het vermogen, maar naar de  energie-

opbrengst. Dat geldt vooral voor zonne-energie, want daarbij is het rendement en de produktiefactor

erg laag.

Enkele rendementen   (bij benadering)

- fotosynthese					=    1%

- gloeilamp						=    5%

- geconcentreerde zonnestraling		=  15%

- elektrisch zonnepaneel				=  15%

- van voedsel naar mechanische energie	=  25%

- benzinemotor					=  25%

- spaarlamp						=  29%

- kerncentrale					=  33%

- Atkinson benzinemotor   (Prius)		=  34%

- dieselmotor					=  35%

- conventionele elektrische centrale		=  40%

- TL-buis   (Tube Luminiscent)			=  41%

- led-lamp   (light emitting diode)		=  44%

- stoomturbine					=  45%

- brandstofcel					=  50%

- windmolen						=  50%

- STEG centrale   (stoom en gas)		=  58%

- thermisch zonnepaneel   (zonneboiler)	=  65%

- elektrolyse van water				=  70%

- laadcyclus van een loodaccu			=  75%

- waterkrachtcentrale				=  80%

- elektromotor					=  90%

- warmte-kracht koppeling			=  90%

- generator in een elektrische centrale		=  95%

- laadcyclus van een supercondensator	=  97%

# Primaire energie

Primaire energie is de energie-inhoud van brandstoffen in hun natuurlijke vorm, voordat enige omzetting heeft plaatsgevonden

Energie-inhoud van enkele brandstoffen

| 1 kilogram droog hout | = | 5,3 kilowatt-uur |
| --- | --- | --- |
| 1 kilogram steenkool | = | 8,1 kilowatt-uur |
| 1 kubieke meter aardgas | = | 8,8 kilowatt-uur |
| 1 liter benzine | = | 9,1 kilowatt-uur |
| 1 liter dieselolie | = | 10,0 kilowatt-uur |
| 1 kilogram waterstof | = | 33,6 kilowatt-uur |

# 1 liter benzine-equivalent = 9,1 kilowatt-uur

# In het navolgende is het energieverbruik of de energie-opbrengst steeds zo veel mogelijk omgerekend

# naar liters benzine-equivalent. Dat spreekt wat meer tot de verbeelding en het maakt een goede onderlinge

# vergelijking mogelijk.

Thermische energie in 1 liter benzine

1 liter benzine = 7800 kilocalorie

Hiermee kan men 7800 liter water, 1 graad celsius verwarmen.

# Mechanische energie in 1 liter benzine

1 liter benzine = 9,1 kilowatt-uur

Een benzinemotor heeft een rendement van 25%

De nuttige mechanische energie die zo’n motor per liter benzine levert is dus  0,25 x 9,1 = 2,3 kilowatt-uur

Daarbij wordt  9,1 – 2,3 = 6,8 kilowatt-uur omgezet in nutteloze warmte.

1 liter benzine = 3340 000 kilogram-meter

Met 1 liter benzine kan men theoretisch een Jumbo van 334 000 kilogram, 10 meter omhoog takelen.

Zo’n vliegtuig 10 kilometer omhoog brengen, kost dus 1000 liter brandstof.

(de voorwaartse snelheid, luchtweerstand, rendementen etc. buiten beschouwing gelaten)

Mechanisch warmte-equivalent

Het mechanisch warmte-equivalent laat de relatie zien tussen thermische energie (= warmte) en mechanische energie (= arbeid)

1 kilocalorie is equivalent aan 427 kilogram-meter

Een voorbeeld:

| • • • • | 1 kilocalorie is de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van 1 kilogram water (= 1 liter) met 1 graad celsius te verhogen als men zijn hand 1 minuut in een liter koud water steekt, dan is daarna de temperatuur van het water ongeveer 1 graad gestegen dit komt dus overeen met een hoeveelheid mechanische energie van 427 kilogram-meter daarmee kan men een koe 1 meter omhoog takelen |
| --- | --- |

Rendementen bij de omzetting van energie

Omzetting van thermische energie naar mechanische energie

# Hierbij is het rendement begrensd volgens de formule van Carnot. In de praktijk is het maximaal haalbare

# rendement zo'n 50%

Voorbeeld:

Het rendement van een stoomturbine in een elektrische centrale is 45%

Omzetting van mechanische energie naar elektriciteit

# Dit kan theoretisch plaats vinden met een rendement van 100%

Voorbeeld:

Het rendement van een generator in een elektrische centrale is 95%

Omzetting van elektriciteit naar mechanische energie

# Dit kan theoretisch plaats vinden met een rendement van 100%

Voorbeeld:

Het rendement van de elektromotor van de zonnewagen is 97%

De formule van Carnot

Met de formule van Carnot kan men het maximaal haalbare rendement  berekenen, bij de  omzetting van

thermische  energie (= warmte) naar mechanische energie (= arbeid). De thermische energie is evenredig

met de absolute temperatuur T kelvin

rendement = (Thoog – Tlaag) / Thoog

# Thoog - Tlaag =  de warmte die wordt omgezet in nuttige mechanische energie

Thoog	=  de hoogste temperatuur in het proces  =  de toegevoerde energie

Tlaag	=  de laagste temperatuur in het proces  =  de resterende energie

Rekenvoorbeeld:

# De inlaat temperatuur van een stoomturbine is 527 graden celsius en de uitlaat temperatuur is 207 graden

# celsius   (0 graden celsius = 273 kelvin)

# Thoog =  527 + 273 = 800 kelvin

Tlaag  =  207 + 273 = 480 kelvin

# Het maximaal haalbare rendement is dan  (800 - 480) / 800 = 0,40 = 40%

De wetten van Newton

1 de traagheidswet een voorwerp waarop geen kracht werkt is in rust, of het beweegt met een constante snelheid in een rechte lijn 2 een kracht verandert een beweging een kracht versnelt of vertraagt de beweging van een voorwerp en kan ook de richting ervan veranderen 3 actie = reactie

(deze wetten zijn duidelijk zichtbaar bij het biljarten)

1 newton

1 newton is de kracht die aan een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 meter per seconde2 geeft

Energieverbruik van een huishouden

# Een gemiddeld huishouden in Nederland bestaat (statistisch gezien) uit 2,28 personen. In het jaar 2008 was

# het energieverbruik per huishouden:

| • • • • | voor verlichting 528 kilowatt-uur elektriciteit voor de koelkast, TV, wassen, strijken, stofzuigen etc. 3032 kilowatt-uur elektriciteit voor verwarming, warm water en koken 1625 kubieke meter aardgas voor de auto 1444 liter benzine |
| --- | --- |

# De elektriciteit werd opgewekt met een rendement van 40%. Onderstaande tabel laat zien hoeveel primaire

# energie per jaar door een huishouden werd verbruikt. Dat is gelijk aan de energie-inhoud van 4000 liter

# benzine

# Primair energieverbruik van een huishouden  (2008)

|  | kilowatt-uur per jaar |
| --- | --- |
| verlichting | 1 320 |
| koelkast, TV, wassen, strijken, etc. | 7 580 |
| verwarming, warm water, koken | 14 300 |
| de auto | 13 140 |
| totaal | 36 340 |

Primair energieverbruik van een huishouden  (2008)

# Een auto verbruikt per jaar anderhalf keer zoveel primaire energie, als een gemiddeld Nederlands

# huishouden voor verlichting, koelkast, TV, wassen, strijken, stofzuigen etc.

Alleen bezuinigen op de verlichting, (dat is slechts 4% van het totale energieverbruik), heeft uit het oogpunt

van energiebesparing weinig zin. Wèl helpt het om de verwarming wat lager te draaien. Alle energie, die

toegevoerd wordt aan verlichting en apparaten wordt uiteindelijk volledig omgezet in warmte.

Een woonkamer wordt niet merkbaar warmer als de TV aan staat of als het licht brandt. Kennelijk is het

energieverbruik van de verlichting en de TV dus verwaarloosbaar ten opzichte van de energie die voor de

verwarming nodig is.

Veel mensen denken: "alle kleine beetjes helpen". De ”kleine beetjes” helpen maar een (heel klein) beetje

en geven het misleidende gevoel, dat men heel wat doet voor het milieu en dat men daarom verder zijn

gang wel kan gaan. (met de verwarming en met de auto).

# Als iedereen een beetje doet, dan zullen we maar een beetje bereiken.

# Zodra het comfort in het geding is, is men niet meer "thuis".

Groene energie

# Het netto energieverbruik van 1 huishouden   (toekomstig scenario)

|  | kilowatt-uur per jaar |
| --- | --- |
| led-verlichting | 200 |
| koelkast, TV, wassen, strijken, etc. | 3 000 |
| verwarming, warm water en koken | 7 000 |
| elektrische auto (40 km per dag) | 2 200 |
| totaal | 12 400 |

# Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor 1 huishouden?

# 1 zonnepaneel van 1,6 vierkante meter levert 200 kilowatt-uur per jaar

# Voor 1 huishouden zijn dus nodig: 12 400 / 200 = 62 zonnepanelen

# Hoeveel groene energie levert 1 windmolen?

# 1 windmolen van 3 megawatt (op land) levert 7 884 megawatt-uur per jaar

# Dat is voldoende voor 7 884 000 / 12 400 = 636 huishoudens

# Wat is er nodig voor alle Nederlandse huishoudens?  (dus zonder industrie, openbaar vervoer etc.)

# Heel Nederland omvat 7 500 000 huishoudens, dus:

of 7 500 000 x 62 = 465 000 000 zonnepanelen van 1,6 vierkante meter of 7 500 000 / 636 = 11 800 windmolens van 3 megawatt

# Zonne-energie

# Bijna alle energie op aarde is afkomstig van de zon

| • • • • • • • • • • • • | bij een geheel onbewolkte hemel en bij loodrechte instraling is het vermogen van de zonnestraling 1 kilowatt per vierkante meter de theoretische energie-instraling per vierkante meter per jaar is dus 1 kilowatt x 24 uur x 365 dagen = 8760 kilowatt-uur de werkelijke energie-instraling in Nederland per vierkante meter per jaar = 1000 kilowatt-uur (seizoenen, bewolkte hemel, dag en nacht meegerekend) de produktiefactor is dus (1000 / 8760) x 100% = 11,4% het rendement van een zonnepaneel is ongeveer 15% de theoretische opbrengst van een zonnepaneel van 1 vierkante meter is dus 1000 × 15% = 150 kilowatt-uur per jaar in de praktijk moet dit nog met een factor 0,85 worden vermenigvuldigd een standaard zonnepaneel van 1,6 vierkante meter levert daarom 200 kilowatt-uur per jaar voor een maximale jaaropbrengst, moet een zonnepaneel in Nederland gemonteerd zijn onder een hoek van 36 graden met het horizontale vlak en gericht zijn op het zuiden de energie, die een zonnepaneel in Nederland opvangt, bestaat voor 40% uit direct zonlicht en 60% indirect zonlicht bij de Evenaar is de hoeveelheid ingestraalde zonne-energie op een horizontaal vlak, slechts 3 keer zoveel als in Nederland (gedurende een jaar en bij dezelfde oppervlakte) de hoeveelheid zonne-energie die in een jaar op de gehele aarde wordt ingestraald, is 7000 keer zoveel als het wereldverbruik van primaire energie |
| --- | --- |

# Enkele mogelijkheden om zonne-energie te gebruiken zijn:

1. elektriciteit produceren met zonnepanelen 2. elektriciteit produceren met geconcentreerde zonnestraling 3. verwarmen van water (zonneboiler) 4. fotosynthese (biobrandstoffen)

# 1. Zonnepanelen

Bij een zonnepaneel wordt de ingestraalde zonne-energie rechtstreeks omgezet in elektriciteit

Het rendement hierbij is ongeveer 15%

Zonnepaneel van Greenpeace

# In 2000 werd een zonnepaneel geïntroduceerd, dat energie kan terugleveren aan het lichtnet.

| • • • • | de effectieve oppervlakte is 0,75 vierkante meter de energie-opbrengst is 80 kilowatt-uur per jaar dat is gemiddeld 220 watt-uur per dag dat is voldoende om 2 uur per dag naar de TV te kijken |
| --- | --- |

# Waldpolenz Solar Park

| • • • • • • • • | het Waldpolenz Solarpark is een grote zonnecentrale in de buurt van Leipzig de elektriciteit wordt opgewekt door 550 000 zonnepanelen van 0,73 vierkante meter de totale (netto) oppervlakte van de panelen is dus 0,4 vierkante kilometer de grondoppervlakte is 1,2 vierkante kilometer het vermogen van de centrale is 52 megawatt de jaarproduktie is 52 000 megawatt-uur de productiefactor is 11,4% een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar 80 keer zoveel energie |
| --- | --- |

# Topaz zonnepark

| • • • • • • • | in Californië staat de grootste zonnecentrale ter wereld, het Topaz zonnepark de elektriciteit wordt opgewekt door 9 000 000 zonnepanelen de grondoppervlakte is 25 vierkante kilometer het vermogen van de centrale is 550 megawatt de jaarproduktie is 1 096 000 megawatt-uur de produktiefactor is 23% een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar 4 keer zoveel energie |
| --- | --- |

# 2. Geconcentreerde zonnestraling

# Hierbij wordt de zonnestraling door middel van spiegels op een klein oppervlak geconcentreerd. De warmte

# die daarbij ontstaat wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het voordeel van “geconcentreerde

# zonnestraling” is, dat een deel van de opgevangen warmte tijdelijk kan worden opgeslagen. Daarmee kunnen

# zonloze periodes worden overbrugd

Voorwaarden voor geconcentreerde zonnestraling

| • • • • • • | een zonvolgend systeem de nauwkeurigheid waarmee de stand van de zon moet worden gevolgd, is tenminste 1 graad. het systeem moet dus elke 4 minuten worden bijgesteld alleen bruikbaar op plaatsen waar de zon de hele dag schijnt bij een bewolkte hemel werkt geconcentreerde zonnestraling niet. het kan dus niet in Nederland worden toegepast. |
| --- | --- |

# Het concentreren van de zonnestraling kan op verschillende manieren worden gedaan

| • • • | met parabolische spiegels met zonnetroggen met heliostaten |
| --- | --- |

# Parabolische spiegels

| • • • • • | een parabolische spiegel draait om 2 loodrecht op elkaar staande assen met de stand van de zon mee het zonlicht wordt met een factor 500 geconcentreerd in het brandpunt ontstaat dan een temperatuur van 1000 graden celsius daar kan bijvoorbeeld een heteluchtmotor worden geplaatst, die een generator aandrijft de generator wekt elektriciteit op |
| --- | --- |

# Zonnetroggen

| • • • • • • • • • | een zonnetrog is een trogvormige spiegel, waarbij de dwarsdoorsnede de vorm van een parabool heeft. de lengte-as is in noord-zuid richting opgesteld en de zonnetrog draait om die as met de stand van de zon mee, dus elke dag van oost naar west. de concentratie van het zonlicht in de "brandlijn" is een factor 80, waarbij een temperatuur van 400 graden celsius wordt bereikt. in de brandlijn bevindt zich een buis, waar olie doorheen stroomt. de geconcentreerde zonnestraling verhit de olie in een warmtewisselaar wordt hiermee water verhit tot hete stoom. met de hete stoom wordt elektriciteit opgewekt het rendement van de omzetting van de zonnestraling naar hete stoom is 50%, van hete stoom naar elektriciteit 30% Daarmee komt het totaalrendement op 15% (dat is dus gelijk aan het rendement van elektrische zonnepanelen) het voordeel van zonnetroggen is, dat een deel van de opgevangen zonnewarmte tijdelijk kan worden opgeslagen. Daarmee kunnen (kort durende) zonloze periodes worden overbrugd |
| --- | --- |

# Andasol Solar Power Station

| • • • • • • • • • | deze grote zonnecentrale met zonnetroggen, staat in Andalusië, in Spanje de zonnetroggen staan opgesteld in rijen van 150 meter het reflecterend oppervlak van één rij is 800 vierkante meter de totale oppervlakte van de troggen is 1,53 vierkante kilometer de grondoppervlakte van de centrale is 6 vierkante kilometer het vermogen van deze centrale is 150 megawatt de jaarproduktie is 495 000 megawatt-uur de produktiefactor is 37,6% een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar bijna 9 keer zoveel energie |
| --- | --- |

Een deel van de opgevangen warmte wordt overdag opgeslagen in een enorme tank met 25 000 ton gesmolten

zout. De warmtecapaciteit hiervan is 1000 megawatt-uur. Dat is voldoende om, als de zon niet schijnt,

gedurende 7,5 uur bij vol vermogen elektriciteit op te wekken. De produktiefactor wordt hierdoor aanzienlijk

verhoogd. Bij Andasol is de hoeveelheid ingestraalde zonne-energie 2200 kilowatt-uur per vierkante meter per

jaar, dus ruim 2 keer zoveel als in Nederland.

# Heliostaten

| • • • • • • • | een heliostaat is een licht gekromde of vlakke spiegel, die om 2 loodrecht op elkaar staande assen met de stand van de zon meedraait het door de heliostaten gereflecteerde zonlicht, wordt gefixeerd op de top van een "zonnetoren", die ongeveer 100 meter hoog is. op de toren bevindt zich een groot vat, gevuld met water dit vat wordt dus beschenen door een veld met honderden heliostaten en is daardoor het gemeenschap- pelijke brandpunt van een enorm groot oppervlak aan spiegels alle spiegels moeten continu en individueel worden gericht. op de top van de toren worden zeer hoge temperaturen bereikt, tot 1000 graden celsius de opgevangen warmte in het vat met water wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit |
| --- | --- |

# PS20 Solar Power Plant

| • • • • • • • • • • | deze zonnecentrale met heliostaten staat bij Sevilla, in Spanje het zonlicht wordt opgevangen door 1255 heliostaten de heliostaten draaien met de stand van de zon mee en moeten dus allemaal continu en individueel worden gericht elke heliostaat heeft een oppervlakte van 120 vierkante meter de totale oppervlakte van de heliostaten is dus 0,15 vierkante kilometer de grondoppervlakte van de centrale is 0,8 vierkante kilometer het vermogen van deze centrale is (slechts) 20 megawatt de jaarproduktie is 48 000 megawatt-uur de produktiefactor is 27,4% een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar 90 keer zoveel energie |
| --- | --- |

Het geconcentreerde zonlicht verhit een vat met water, dat zich bovenop een toren van 165 meter bevindt.

Met de hete stoom die ontstaat, wordt op de gebruikelijke wijze elektriciteit opgewekt. Het voordeel van deze

"concentrated solar power" centrale is, dat (overdag) constante energielevering mogelijk is, dankzij een buffer

van hete stoom, met een warmtecapaciteit van 15 megawatt-uur.

De produktiefactor wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd.

Geconcentreerde zonnestraling met zonnecellen

Geconcentreerde zonnestraling kan ook worden toegepast in combinatie met daarvoor geschikte zonnecellen.

Spectrolab levert zonnecellen, die een ingestraald vermogen van 50 watt per vierkante centimeter kunnen

verdragen, mits zodanig gekoeld, dat de temperatuur niet boven de 100 graden celsius uitkomt. Onder deze

condities wordt een rendement van ruim 35% gehaald.

3. Verwarmen van water  (zonneboiler)

Meestal gebeurt dit met panelen op het dak van een huis. Die lijken op zonnepanelen, maar ze zijn gevuld met

water. De omzetting van zonne-energie naar warmte gaat met een rendement van ongeveer 65%, maar de

temperatuur is beperkt en daardoor kan er geen elektriciteit mee worden opgewekt. Het warme water kan wel

worden gebruikt als voorverwarmd water voor een wasmachine, douche, vloerverwarming of als warmtebron

voor een warmtepomp

4. Fotosynthese  (biobrandstoffen)

# Onder invloed van zonlicht, kunnen biobrandstoffen worden geteeld, zoals koolzaad, suikerriet, maïs en bomen.

# Daarbij wordt de zonne-energie omgezet in chemische energie.  (fotosynthese).

# Het rendement van deze omzetting is hooguit ! %

# Opbrengsten van zonne-energie bij een instraling van 1000 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar

|  | rendement | opbrengst | energiesoort |
| --- | --- | --- | --- |
| hout | 0,8% | 8 kilowatt-uur | warmte |
| zonnepaneel | 15,0% | 150 kilowatt-uur | elektriciteit |
| zonneboiler | 65,0% | 650 kilowatt-uur | warmte |

Zonne-energie heeft wel de potentie, om ooit interessant te worden

| • • • • • | de instraling van zonne-energie in Nederland is 1000 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar op een oppervlakte van 25 vierkante kilometer wordt dus jaarlijks ingestraald: 1000 kilowatt-uur per vierkante meter x 25 000 000 vierkante meter = 25 miljard kilowatt-uur bij een rendement van 100% zou dat voldoende zijn voor ruim een vijfde van het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Nederland een praktische mogelijkheid, om deze energie op een efficiënte manier “te pakken” te krijgen bestaat voorlopig nog niet de grootste zonnecentrale ter wereld, het Topaz zonnepark, heeft ook een grondoppervlakte van 25 vierkante kilometer en produceert slechts 1 miljard kilowatt-uur per jaar |
| --- | --- |

Vergelijking van de energie-opbrengst van enkele zonnecentrales

A = energie-opbrengst per jaar  (megawatt-uur)

B = benodigde grondoppervlakte  (vierkante kilometers)

C = energie-opbrengst per vierkante kilometer per jaar  (megawatt-uur)

|  | soort centrale | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Waldpolenz Solar Park | zonnepanelen | 52 000 | 1,2 | 43 333 |
| Topaz zonnepark | zonnepanelen | 1 096 000 | 25,0 | 43 840 |
| Sevilla | heliostaten | 48 000 | 0,8 | 60 000 |
| Andasol | zonnetroggen | 495 000 | 6,0 | 82 500 |

De zonnecentrales van Sevilla en Andasol staan in een gebied waar de zon bijna altijd de hele dag volop

schijnt. Bovendien maakt men bij deze centrales gebruik van zonvolgende systemen. Gewone zonnepanelen

zouden onder deze omstandigheden (minstens) een vergelijkbare opbrengst hebben. De energie-instraling

per vierkante meter per jaar is in Spanje ruim 2 keer zoveel als in Duitsland. Het maakt dus niet (veel) uit.

met welk soort centrale de zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. Alleen de mogelijkheid van wel of

geen energie-opslag zou een overweging kunnen zijn.

De besturing van heliostaten, zonnetroggen en zonnepanelen

| • • • • | de besturing van heliostaten is ingewikkeld. elke heliostaat moet individueel en continu de stand van de zon volgen, de besturing is dus voor alle 1255 heliostaten verschillend. de besturing van zonnetroggen is veel eenvoudiger en bovendien voor alle zonnetroggen gelijk. bij zonnepanelen is helemaal geen besturing nodig, want de oriëntatie van een zonnepaneel is niet erg kritisch |
| --- | --- |

Relatieve jaaropbrengsten van een zonnepaneel bij enkele oriëntaties  (in Nederland)

| hoek met het horizontale vlak | Oost | ZuidOost | Zuid | ZuidWest | West |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 graden | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| 10 graden | 89% | 94% | 96% | 94% | 90% |
| 20 graden | 87% | 96% | 98% | 96% | 88% |
| 30 graden | 86% | 96% | 100% | 96% | 86% |
| 40 graden | 82% | 95% | 100% | 96% | 84% |
| 50 graden | 78% | 92% | 97% | 93% | 80% |
| 60 graden | 74% | 87% | 93% | 89% | 76% |

# bron:  de tabel van Hespul

Citaat uit een advertentie voor zonnepanelen

“Dit met Lasertechnologie (?) vervaardigde zonnepaneel, heeft ook bij een bewolkte hemel en tot laat in de

avond, een hoog rendement”.

(Ja, het rendement is dan misschien wel hoog, maar de opbrengst is bij een bewolkte hemel en laat in de

avond bijna nul. Dat komt, omdat de hoeveelheid ingestraalde energie dan heel erg weinig is)

# In 2014 werd in Duitsland door zonnepanelen bijna net zoveel energie opgewekt als door 8 centrales

# van 600 megawatt

| • • • | in 2014 werd in Duitsland 32,8 miljard kilowatt-uur zonne-energie opgewekt een elektrische centrale van 600 megawatt levert in een jaar 4,2 miljard kilowatt-uur sinds 2015 stagneert de groei van zonne-energie in Duitsland |
| --- | --- |

ECN   (Energieonderzoek Centrum Nederland)  verwacht dat in 2020 in Nederland 4 miljard kilowatt-uur

zonne-energie zal worden opgewekt.

# Windenergie

# De energie van een windmolen

| • • • • • • • • | de oppervlakte van de draaicirkel van de wieken = A vierkante meter de windsnelheid = v meter per seconde de hoeveelheid lucht die de draaicirkel passeert = A x v kubieke meter per seconde de dichtheid van lucht = p kilogram per kubieke meter de massa m van de lucht die de draaicirkel passeert = A x v x p kilogram per seconde de kinetische energie = ½ m v2 = ½ x A x p x v3 joule per seconde de kinetische energie is dus evenredig met de 3e macht van de windsnelheid als het “halve” kracht waait, is de energie slechts 1 / 8 van de energie bij “volle” kracht |
| --- | --- |

Het rendement van een windmolen

| • • • | het rendement van een windmolen is ongeveer 50% de energie-opbrengst is dus 50% van de energie die de draaicirkel van de wieken passeert het theoretisch maximale rendement is 59% (wet van Betz) |
| --- | --- |

De produktiefactor van een windmolen  (globaal)

| • • • • | de produktiefactor van een windmolen neemt toe, naarmate die hoger en groter is de produktiefactor wordt bepaald door de plaats waar de molen staat de produktiefactor van een windmolen op land is 30% de produktiefactor van een windmolen op zee is 45% |
| --- | --- |

De grootste windmolen ter wereld is de Enercon E-126   (zie ook  Haliade-X)

| • • • • • • • | de ashoogte is 135 meter de wieklengte is 63 meter (de diameter van de draaicirkel is dus 126 meter) het hoogste punt, dat door de wieken wordt bereikt is dus 198 meter het maximale vermogen is 7,5 megawatt dat is gelijk aan het vermogen van (slechts) 100 auto’s met een motor van 75 kilowatt bij een produktiefactor van 32% (op land) is de jaarproduktie 21 000 megawatt-uur een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar 200 keer zoveel energie |
| --- | --- |

# Bij Estinnes (België) staan 11 van deze molens en in de Noordoostpolder komen er 38 stuks te staan

Rekenvoorbeeld voor de Enercon E-126

• de wieklengte is 63 meter • de oppervlakte van de draaicirkel van de wieken = ( x 632 = 12 500 vierkante meter • stel, de windsnelheid v = 12 meter per seconde (= windkracht 6) • de hoeveelheid lucht die de draaicirkel passeert = 12 500 x 12 = 150 000 kubieke meter per seconde • de soortelijke massa van de lucht = 1,2 kilogram per kubieke meter (bij 20 graden celcius) • de massa m van de lucht die de draaicirkel passeert = 150 000 x 1,2 = 180 000 kilogram per seconde • de kinetische energie = ½ m v2 = 12 960 000 joule per seconde • het theoretische vermogen = energie per seconde = 12,96 megawatt • het rendement van een windmolen is ongeveer 50% • het werkelijke vermogen bij windkracht 6 is dus 6,5 megawatt

# Enkele Nederlandse windmolenparken

|  | aantal molens | vermogen per molen | jaaropbrengst (megawatt-uur) | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egmond aan Zee 10 km uit de kust | 36 | 3 megawatt | 378 000 | 0,09 |
| IJmuiden 23 km uit de kust | 60 | 2 megawatt | 435 000 | 0,10 |
| Westereems Eemshaven, op land | 52 | 3 megawatt | 470 000 | 0,11 |
| Gemini 85 km uit de kust | 150 | 4 megawatt | 2 600 000 | 0,62 |

# A = vergelijking met de jaaropbrengst van een elektrische centrale van 600 megawatt

Het Gemini windmolenpark

| • • • • • • • • • • • • | 150 windmolens met een vermogen van 4 megawatt het totale vermogen is 600 megawatt de theoretische jaaropbrengst is dus: 600 megawatt x 24 uur x 365 dagen = 5 256 000 megawatt-uur de werkelijke jaaropbrengst is 2 600 000 megawatt-uur de produktiefactor is dus (2 600 000 / 5 256 000) x 100% = 49% de gemiddelde windsnelheid ter plaatse is 36 kilometer per uur (windkracht 5) de oppervlakte van het windmolenpark is 68 vierkante kilometer de ashoogte van de molens is 88,5 meter de levensduur is 20 jaar de kosten zijn 2,8 miljard euro in bedrijf sinds mei 2017 een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar 1,6 keer zoveel energie |
| --- | --- |

Windenergie in de Noordzee  (operationeel en in aanbouw, 2017)

|  | vermogen (megawatt) | aantal molens |
| --- | --- | --- |
| Nederland | 957 | 289 |
| België | 1 248 | 276 |
| Duitsland | 5 052 | 1 062 |
| Denemarken | 777 | 220 |
| Engeland | 6 849 | 1 392 |
| Noorwegen | 3 | 1 |
| totaal | 14 886 | 3 240 |

# De jaaropbrengst van windenergie in de Noordzee  (2017)

| • • • | de produktiefactor van windenergie op zee is ongeveer 45% de jaaropbrengst van windenergie in de Noordzee is dus: 14 886 megawatt x 0,45 × 24 uur x 365 dagen = 59 000 000 megawatt-uur dat is ongeveer de energie-opbrengst van 14 centrales van 600 megawatt |
| --- | --- |

TenneT wil een energie-eiland in de Noordzee bouwen

Het plan hiervoor werd vorige zomer voor het eerst gelanceerd. Inmiddels blijkt het project, dat rond 2050

klaar kan zijn, al vorm te hebben gekregen. Deze zogeheten “North Sea Wind Power Hub” zal, aldus TenneT,

een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het eiland krijgt als

eerste functie de opvang van elektriciteit door tientallen, nog aan te leggen windparken op de Doggersbank.

Die parken zullen een totaal vermogen hebben van 70 000 tot 100 000 megawatt. Verbindingen vanaf het

eiland naar de betrokken landen moeten niet alleen de opgewekte elektriciteit vervoeren, maar ook de

elektriciteitsmarkten in die landen aan elkaar koppelen.

(bron:  NRC-Handelsblad  8 maart 2017)

Teletekst 16 augustus 2019

Op de Maasvlakte wordt de grootste windmolen ter wereld gebouwd. Hij wordt 260 meter hoog met wieken

van 107 meter en kan energie opwekken voor 16 000 huizen

Enkele gegevens van de allergrootste (nog te testen) windmolen ooit, de  Haliade-X

| • • • • • • • | de ashoogte is 150 meter en de wieklengte is 110 meter de oppervlakte van de draaicirkel komt daarmee op 38 000 vierkante meter het hoogste punt, dat door de wieken wordt bereikt is 260 meter het maximale vermogen is 12 megawatt de produktiefactor op zee is 63% de jaarproductie is 67 000 megawatt-uur en dat is 1,4 keer zoveel als de opbrengst van de zonnecentrale van Sevilla met 1255 heliostaten deze windmolen levert ruin 3 keer zoveel energie als de Enercon E-126 |
| --- | --- |

Opslag van zonne- en windenergie

Grootschalige toepassing van zonne- en windenergie is alleen mogelijk, als er een oplossing wordt gevonden

voor de opslag van zeer grote hoeveelheden elektrische energie. Met name bij zonne-energie doet zich het

probleem voor, dat de energiebehoefte meestal het grootst is, als de zon al achter de horizon is verdwenen.

Tot nu toe wordt zonne- en windenergie meestal teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, waardoor er dan

(tijdelijk) minder "grijze" energie hoeft te worden opgewekt.  Die teruglevering kan slechts in beperkte mate

plaatsvinden, anders komt de stabiliteit van het elektriciteitsnet in gevaar.

Enkele mogelijkheden voor opslag van elektrische energie

| • • • • | Opslag in een spaarbekken Met elektriciteit kan men water oppompen naar een hoger gelegen spaarbekken. Bij een tekort aan elektriciteit kan dat water dan via een waterkrachtcentrale weer elektriciteit terug leveren. Opslag in waterstof Met elektriciteit kan water worden ontleed in zuurstof en waterstof. De waterstof kan in een brandstofcel of via een gasturbine weer elektriciteit opwekken Opslag in de accu’s van elektrische auto’s Als er bijvoorbeeld 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland zouden rondrijden, dan is de opslag- capaciteit gelijk aan de dagproduktie van 2 elektrische centrales van 600 megawatt. Opslag in het lichtnet Voorlopig kunnen we het lichtnet gebruiken voor de tijdelijke opslag van “groene” energie. Als je een elektrische auto wil laten rijden op de zonne-energie, die door je eigen zonnepanelen wordt opgewekt, dan wordt het lichtnet bijna altijd gebruikt voor de tijdelijke opslag van de zonne-energie |
| --- | --- |

Waterkracht

# Zelfs in Zwitserland is waterkracht van beperkte betekenis geworden, omdat ook daar, het energieverbruik

# de laatste jaren sterk is toegenomen.

| • • • | in Zwitserland wordt 40% van de elektrische energie opgewekt door kerncentrales alleen in Noorwegen wordt vrijwel alle elektrische energie door waterkracht opgewekt wereldwijd wordt 16% van alle elektrische energie door waterkracht opgewekt. (2009) |
| --- | --- |

Op de grens tussen Brazilië en Paraguay staat een zeer grote waterkrachtcentrale, de Itaipudam

| • • • • | het bijbehorende stuwmeer is 170 kilometer lang het vermogen van deze centrale is 12 600 megawatt de energie-opbrengst is 75 000 000 megawatt-uur per jaar dat is evenveel als de jaaropbrengst van 18 elektrische centrales van 600 megawatt |
| --- | --- |

In China staat de grootste waterkrachtcentrale ter wereld, de Drieklovendam

| • • • • | het vermogen van deze centrale is 18 000 megawatt de energie-opbrengst is 85 000 000 megawatt-uur per jaar dat is 3% van het elektriciteitsverbruik van China dat is evenveel als de jaaropbrengst van 20 elektrische centrales van 600 megawatt |
| --- | --- |

# Teletekst 19 mei 2011

China geeft toe, dat er problemen zijn door de Drieklovendam in de Jangtse-rivier. Landbouwgronden

drogen uit, de rivier is minder bevaarbaar en veel mensen zijn hun werk kwijt. Voor de bouw van de dam

moesten anderhalf miljoen mensen verhuizen.

Geothermische energie

# Geothermische energie wordt gewonnen uit de aardwarmte.

| • • • • | vanaf het aardoppervlak neemt de temperatuur bij toenemende diepte met globaal 30 graden celsius per 1000 meter toe afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, kan dit (sterk) variëren in vulkanische gebieden zijn de temperaturen aanzienlijk hoger op een diepte van 5000 meter is de temperatuur gemiddeld 150 graden |
| --- | --- |

Geothermische energie zal misschien ooit een (bescheiden) rol gaan spelen bij de toekomstige energie-

voorziening. Dank zij de verbeterde boortechnieken die ontwikkeld zijn voor het winnen van aardolie op

grote diepte, is het nu mogelijk geworden om geothermische energie op commerciële schaal te exploiteren.

# Eigenschappen van geothermische energie

| • • • • • | schoon, duurzaam en onuitputtelijk niet afhankelijk van weersomstandigheden, seizoenen en tijdstip van de dag de produktiefactor is 100% er is geen CO2 uitstoot de energie is constant voorradig, er is dus geen opslagprobleem |
| --- | --- |

# Geothermische energie in enkele landen

# A = vergelijking met een centrale van 600 megawatt  (= 4 200 000 megawatt-uur in 1 jaar)

|  | vermogen (megawatt) | jaaropbrengst (megawatt-uur) | A |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 1 440 | 12 600 000 | 3,00 |
| Zweden | 1 140 | 10 000 000 | 2,38 |
| USA | 990 | 8 680 000 | 2,07 |
| IJsland | 760 | 6 610 000 | 1,57 |
| Nieuw Zeeland | 220 | 1 970 000 | 0,47 |
| Japan | 160 | 1 430 000 | 0,34 |

Geothermische energie wordt in Nederland op kleine schaal toegepast. In het Westland worden hiermee

enkele kassen verwarmd, terwijl er ook vergevorderde plannen bestaan voor het gebruik ervan in nieuwe

woonwijken in Den Haag.

# Persbericht op 23 september 2010

Uit de onlangs afgeronde proefboring is gebleken dat 2000 meter onder de grond genoeg water met een

hoge temperatuur aanwezig is om de beoogde 4000 woningen en 20 000 vierkante meter bedrijfsruimte

in Den Haag Zuid-West te verwarmen, zo blijkt uit de testresultaten die deze donderdag naar buiten zijn

gebracht. "We hadden een uiteindelijk doel van 75 °C.  Dat hebben we gehaald".

Getijdencentrale

De energie die door een getijdencentrale wordt opgewekt, is indirect afkomstig van de maan. De grootste

(en enige commercieel werkende) getijdencentrale ter wereld, staat In Frankrijk, in de monding van de

Rance in Bretagne.

| • • • • • | het verschil tussen eb en vloed is daar zeer groot, maximaal 13 meter het vermogen van de centrale is 240 megawatt de produktiefactor is ongeveer 26% de jaarproduktie is 540 000 megawatt-uur een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar 8 keer zoveel energie |
| --- | --- |

Werking van de getijdencentrale Rance

Bij vloed staan de sluisdeuren van de centrale open en dan stroomt het zeewater achter een dam. Het water

achter de dam heeft een maximale oppervlakte van 22 vierkante kilometer. Als het hoogste punt van de

vloed is bereikt, worden de sluisdeuren gesloten en wordt het water achter de dam in de monding van de

rivier de Rance vastgehouden.

Bij eb stroomt het water via 24 turbines terug naar zee. De turbines drijven generatoren aan, elk met een

vermogen van 10 megawatt. Als achter en voor de dam het water even hoog staat, stopt de elektriciteits-

produktie. De cyclus begint opnieuw als het weer vloed wordt.

Energie, opgewekt door de getijdenstroom in zee

DTP (dynamic tidal power) is een technologie waarmee energie wordt gewonnen uit de getijdenstroom in zee.

Om dit mogelijk te maken, moeten dammen in zee worden geplaatst, loodrecht op de richting van de getijden-

stroom. In de dammen bevinden zich een groot aantal turbines. De getijdenstroom moet dan door die turbines.

De stroomsnelheid neemt daarbij toe, omdat de doorlaatopening van de turbines kleiner is dan het verticale

oppervlak van de dam, dat zich onder water bevindt. Hierbij ontstaat er tussen de voor- en achterzijde van de

dam een verschil in waterhoogte. (1 tot 3 meter). Er ontstaat dan een evenwicht tussen het verschil in water-

hoogte en de versnelde stroom door de turbines.

De dam heeft een lengte van 40 kilometer en steekt 3 meter boven het vloedniveau uit. In de dam bevinden

zich 2000 turbines, die in 2 richtingen kunnen werken  (dus bij de vloedstroom en de ebstroom)

Rekenvoorbeeld  (globaal en met de gegevens van DTP )

• de diameter van een turbine = 8 meter • de oppervlakte van een turbine = ( r2 = 50 vierkante meter • de maximale stroomsnelheid door de turbine = 5,6 meter per seconde • de maximale hoeveelheid water door de turbine = 5,6 x 50 = 280 kubieke meter per seconde • de massa = 280 000 kilogram per seconde • de maximale kinetische energie, die aan de turbine wordt toegevoerd = ½ m v2 = ½ x 280 000 x 5,62 = 4,4 megajoule per seconde • het totaalrendement van een turbine in de waterstroom = 50% (wet van Betz) • het vermogen = energie per seconde = 0,50 x 4,4 = 2,2 megawatt • de produktiefactor = 38% (eb, vloed en kentering) • de energie-opbrengst = 0,38 x 2,2 x 24 x 365 = 7 300 megawatt-uur per jaar • 2000 turbines = 14 600 000 megawatt-uur per jaar (?)

Men kan zich afvragen of dit in de praktijk wel zo werkt. Bij een toenemend aantal turbines zal het hoogte-

verschil tussen het water aan de voorzijde en de achterzijde van de dam afnemen. Bij een geheel “open” dam

is er geen hoogteverschil. De totale energie-opbrengst kan niet meer zijn dan de toegevoerde energie. Bij een

maximale getijdenstroom van 1 meter per seconde, wordt een kinetische energie van slechts 500 megajoule

per seconde aan de dam toegevoerd. Daarvoor zouden 125 turbines van 4 megajoule voldoende zijn.

• lengte getijdendam = 40 kilometer, hoogte onder water = 25 meter • verticaal oppervlak onder water = 4 x 104 x 25 = 106 vierkante meter • toegevoerde massa water bij 1 meter per seconde = 109 kilogram per seconde • de kinetische energie = ½ m v2 = ½ x 109 x 1 = 500 megajoule per seconde

De energie-opbrengst van een getijdendam fluctueert, omdat de getijdenstroom niet constant is. De fluctuaties

zijn wel voorspelbaar: eb, vloed en kentering. De noodzakelijke back-up voor een constante energielevering is

steeds een constant deel van de dagproduktie. Bij windenergie heeft men soms te maken met een paar dagen

windstilte. Dan moet de back-up dus veel groter zijn, om maar te zwijgen over de back-up bij zonne-energie

gedurende de nacht en in de winter.

Een elegante oplossing van het back-up probleem bij getijdenenergie lijkt het gebruik van 2 dammen op een

zodanige onderlinge afstand, dat het faseverschil van de getijdenstroom tussen de dammen 3 uur is. De totale

hoeveelheid opgewekte elektriciteit is dan min of meer constant.

Biomassa

Biomassa is de verzamelnaam voor organische materialen, die gebruikt kunnen worden voor de opwekking

van duurzame energie. Enkele voorbeelden van zulke organische materialen zijn: groente-, fruit- en tuinafval,

hout en mest. Ook kunnen speciale "energiegewassen" worden geteeld, zoals koolzaad, suikerriet.en maïs.

Die kunnen, eventueel na vergisting, fermentatie of vergassing, worden gebruikt als biobrandstof voor

voertuigen. Bij biobrandstoffen wordt de zonne-energie omgezet in chemische energie.

Het rendement hierbij is hooguit 1%

De gedachte bij het gebruik van biobrandstoffen is, dat tijdens het groeien ervan (bijvoorbeeld bomen),

zuurstof wordt aangemaakt en kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer wordt opgenomen. Bij verbranding

vindt het omgekeerde proces plaats. Netto vervuilt deze zogenaamde “korte cyclus” het milieu dus niet.

(CO2-neutraal).

Het gebruiken van biomassa heeft als groot voordeel dat er geen opslagprobleem is. De biomassa kan

worden bijgemengd bij de brandstof van de, door milieu-activisten zo verguisde, kolengestookte centrales.

De extra vrijkomende CO2 is dan “groen” en wordt in mindering gebracht op de uitstoot volgens ”Kyoto”.

De werkelijkheid is wel een beetje anders. Stel, dat alle biomassa die nu door de elektrische centrales

in Nederland wordt gebruikt, uit hout zou bestaan. Men moet dan denken aan jaarlijks ongeveer 80 000

goederenwagons met 50 ton hout. Zo’n hoeveelheid kan alleen worden verkregen door massale houtkap

en niet door wat snoeihout.

| • • • • | 80 000 goederenwagons met 50 ton hout = 4 miljard kilogram dat is een trein met een lengte van 800 kilometer de hoeveelheid elektriciteit die hiermee kan worden opgewekt = 4 miljard x 5,3 x 40% = 8,5 miljard kilowatt-uur dat is 7,4 % van het jaarverbruik van elektriciteit in Nederland |
| --- | --- |

Berekening van de oppervlakte die nodig is om deze hoeveelheid hout te produceren

| • • • • | stel, de produktie van hout is 10 ton per hectare per jaar (1 hectare = 10 000 vierkante meter) dat is 1 kilogram per vierkante meter per jaar. voor 4 miljard kilogram is een oppervlakte nodig van 4 miljard vierkante meter dat is een oppervlakte van 63 x 63 kilometer |
| --- | --- |

# Voor een “CO2-neutraal” gebruik van hout, moet de aanplant van nieuwe bomen in hetzelfde tempo plaats

# vinden als het kappen.

# Biomassa in Nederland

| • • • | in 2009 werd in Nederland 7,8 miljard kilowatt-uur elektriciteit opgewekt met biomassa het verbruik was toen 113,5 miljard kilowatt-uur het aandeel biomassa was dus 6,9% |
| --- | --- |

Het aandeel biomassa zal in de nabije toekomst niet veel groter worden, want de hoeveelheid biomassa is nu

eenmaal beperkt. Men kan dan ook terechte twijfels hebben over energieleveranciers die plotseling enorme

hoeveelheden “groene” energie zijn gaan verkopen aan de consument.

Persbericht op 28 augustus 2013

Energieleverancier Nuon erkent sinds 2002 tienduizenden klanten "onvoldoende te hebben geïnformeerd"

over hun stroomcontract. Het gaat om mensen die tussen 1996 en 2002 een zogeheten Natuurstroomcontract

hebben afgesloten. "Zij verkeerden in de veronderstelling dat zij met de meerprijs die zij betaalden, spaarden

voor investeringen in groene stroom. Maar dat klopt niet meer. De toeslag op de stroomprijs wordt nu

gestoken in groencertificaten''. (?)

Teletekst 30 oktober 2019

Centrales die stroom opwekken met biomassa stoten meer stikstof, fijnstof en CO2 uit dan kolencentrales,

blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Biomassacentrales zijn

minder efficiënt dan kolencentrales en dat leidt tot 20% meer uitstoot

Energie-opslag in de accu's van elektrische auto's

Windenergie zal misschien ooit een belangrijke rol gaan spelen bij de opwekking van elektriciteit voor het

openbare net. Windenergie is van nature onderhevig aan grote en vaak snelle fluctuaties. Omdat het niet

altijd (hard) waait, is de produktiefactor in het gunstigste geval (op zee) 45%   Dat betekent dus, dat er in

55% van de tijd geen of heel weinig windenergie wordt opgewekt. Daarom zal de bestaande infrastructuur

voor de opwekking van elektriciteit voor 100% gehandhaafd moeten blijven. Bij grootschalige produktie

van windenergie ontstaat er behoefte aan opslag van elektriciteit, om de fluctuaties in het aanbod op te

vangen. Energie-opslag kan plaats vinden door produktie van waterstof, via elektrolyse van water. Dat is

een omslachtige methode met een slecht (totaal)rendement.

Een meer realistische oplossing van het opslagprobleem van elektrische energie, lijkt het gebruik van accu's.

Tegen de tijd dat elektrische auto's op grote schaal worden gebruikt, is het potentieel aan opslagcapaciteit

voor elektrische energie zeer groot.

Gaan we uit van bijvoorbeeld 1 miljoen elektrische auto's (in Nederland rijden ruim 8 miljoen auto's rond)

en een accucapaciteit van 30 kilowatt-uur per auto, dan komt men op een totale opslagcapaciteit van

30 miljoen kilowatt-uur.

Dat is gelijk aan de dagproduktie van 2 elektrische centrales van 600 megawatt. Deze vorm van energie-

opslag vereist een intelligent, geautomatiseerd energiemanagement systeem.  (Smart grid)

Smart grid

Smart grid is een energiemanagement systeem, dat de verdeling regelt tussen de energie die wordt opgewekt

door duurzame energiebronnen (zonne- en windenergie) en conventionele elektrische centrales.

Het doel hierbij is:

| • • | het zoveel mogelijk afvlakken van pieken en dalen in de energie-opwekking ("peak shaving") het compenseren van de variërende energie-opbrengst van duurzame energiebronnen |
| --- | --- |

Een primitieve vorm van energiemanagement bestaat al bij het systeem van "dal uren", dat door leveranciers

van elektriciteit vaak wordt toegepast. Daarbij worden elektrische boilers op afstand ingeschakeld als de

vraag naar elektriciteit gering is. (meestal ’s nachts en in het weekend).

Bij een intelligent energiemanagement systeem kan men denken aan de volgende mogelijkheden:

| • • • • | thermostaten van apparaten (bijvoorbeeld van boilers en airconditioning) worden op afstand automatisch in- of uitgeschakeld aan de hand van de momentele belasting van het energienet accu's van elektrische auto's worden het ene moment geladen en een ogenblik later wordt het laden gestopt, of de energie uit die accu’s wordt (gedeeltelijk) weer teruggeleverd aan het net, als er een energietekort dreigt te ontstaan als de wind sterk varieert, wordt de energielevering van windmolenparken naar evenredigheid aangevuld met energie afkomstig van (snel startende) gasgestookte elektrische centrales het is ook mogelijk, om een overschot of tekort aan energie, uit te wisselen met Noorwegen via de NorNed-kabel |
| --- | --- |

Warmte-kracht koppeling

Bij de produktie van elektriciteit in een elektrische centrale is het rendement ongeveer 40%. Van de

toegevoerde primaire energie gaat dus ongeveer 60% in de vorm van warmte via het koelwater verloren.

Bij veel centrales wordt deze "afvalwarmte" tegenwoordig gebruikt voor stadsverwarming en verwarming

van kassen. De warmte moet daarbij vaak over grote afstanden worden vervoerd en gedistribueerd, wat

uiteraard nogal wat verliezen oplevert. Desondanks wordt het totaalrendement van de elektrische centrale

hierdoor aanzienlijk verhoogd.

Bij warmte-kracht koppeling is de opwekking van warmte en elektriciteit (kracht) direct aan elkaar gekoppeld.

Warmte en elektriciteit worden dan bij de verbruiker opgewekt. De warmteproduktie is hierbij hoofdzaak,

terwijl de elektriciteit nu een bijprodukt is. Het totale rendement is zeer hoog, omdat er vrijwel geen warmte

verloren gaat en alle elektriciteit nuttig wordt gebruikt.

(overtollige elektriciteit wordt teruggeleverd  aan het net).

Warmte-kracht koppeling wordt veel toegepast bij ziekenhuizen, zwembaden, fabrieken en de glastuinbouw.

Bij de glastuinbouw is de vrijkomende CO2 zeer welkom, omdat daarmee de groei van de planten wordt

bevorderd. (koolzuurassimilatie). Het totaalrendement bij warmte-kracht koppeling is ongeveer 90%

Enkele eigenschappen:

| • • | Warmte-kracht koppeling gaat ten koste van het rendement van de elektriciteitsopwekking. Voor een bruikbare hoeveelheid warmte, mag het koelwater niet te koud zijn. Bij minder koud koelwater is het rendement van de elektriciteitsopwekking lager Warmte-kracht koppeling is niet "groen", want het werkt alleen bij elektriciteitsopwekking door middel van fossiele brandstoffen |
| --- | --- |

# Warmtepomp

| • • • • • • • | Een warmtepomp pompt warmte van een laag temperatuurniveau naar een hoger niveau. Het lage niveau is bijvoorbeeld de grondwarmte, die op enige diepte het gehele jaar door ongeveer 12 graden is. De warmte wordt ook vaak uit de lucht gehaald. De warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe als een koelkast, maar het doel is anders. Bij een koelkast wordt de binnenruimte gekoeld en men neemt de warmte die daarbij buiten de koelkast ontstaat, op de koop toe. Bij een warmtepomp gaat het juist om die warmte. Daarmee kan een ruimte worden verwarmd. De nuttige warmte die ontstaat is gelijk aan de warmte die uit de grond of uit de lucht wordt gehaald, vermeerderd met de energie die aan de compressor (pomp) wordt toegevoerd. Het rendement lijkt daardoor groter dan 100%. |
| --- | --- |

Men spreekt bij een warmtepomp van de COP.  (= coëfficiënt  of performance). De COP kan bijvoorbeeld

4 zijn. Dan wordt 3 keer zoveel warmte (gratis) uit de grond of uit de lucht gehaald, als de pomp-energie

bedraagt. De totale hoeveelheid geproduceerde warmte is dan 4 keer de pomp-energie, want de energie

waar de pomp op draait, wordt ook omgezet in warmte. De COP van een warmtepomp is groter naarmate

het temperatuurverschil tussen inlaat en uitlaat kleiner is. Daarom wordt een warmtepomp vaak gebruikt in

combinatie met vloerverwarming.

Enkele eigenschappen:

| • • • • • | een warmtepomp is ruwweg 4 keer efficiënter dan elektrische verwarming de warmte die de warmtepomp uit de grond of uit de lucht haalt is gratis en volledig CO2-vrij de elektriciteit waar de warmtepomp op draait, wordt meestal opgewekt met een rendement van ongeveer 40% en daarbij ontstaat wel CO2 een warmtepomp is dus slechts 0,4 x 4 = 1,6 keer efficiënter dan rechtstreekse verwarming met aardgas sommige warmtepompen kunnen in 2 richtingen werken. Ze kunnen dus verwarmen of koelen Ook kunnen ze gewoon worden uitgezet, dit in tegenstelling tot warmte-kracht koppeling |
| --- | --- |

# De werking van een warmtepomp

compressor (pomp) grond warmte nuttige warmte verdamper expansie- condensor ventiel

| • • • • • • • | een warmtepomp bestaat uit een gesloten kringloop, waarin een koelmiddel wordt rondgepompt voor verdampen is warmte nodig in de verdamper verdampt het koelmiddel bij lage druk en daarbij wordt warmte aan de grond onttrokken de damp, die deze warmte bevat, wordt door de compressor naar de condensor gepompt in de condensor condenseert de damp bij hoge druk en de warmte die hierbij vrij komt wordt aan de omgeving afgegeven als nuttige warmte in het expansieventiel expandeert het koelmiddel en hierdoor daalt de druk en de temperatuur de cyclus begint nu weer opnieuw |
| --- | --- |

Persbericht op 13 Januari 2009:

In Den Haag is een zeewater-warmtecentrale geopend. Hiermee gaat men ruim 800 woningen in de

Scheveningse wijk Duindorp voorzien van warmte, die wordt gewonnen uit de Noordzee".

Enkele gegevens:

| • • • | het systeem bestaat uit 1 grote centrale warmtepomp, die de warmte uit het zeewater van 5 graden celsius omhoog pompt naar 11 graden het water met deze temperatuur wordt via een distributienet toegevoerd aan de woningen iedere woning heeft een kleine warmtepomp, die de temperatuur verder verhoogt tot 45 graden voor de vloerverwarming en 65 graden voor het tapwater |
| --- | --- |

Zwembad en ijshal verwarmen en koelen elkaar

In Dordrecht is het grootste overdekte sportcentrum van Nederland geopend. De warmte die vrijkomt bij het

maken van ijs voor de ijsbaan, wordt weer gebruikt voor het verwarmen van het zwembadwater, de gebouwen

en de horeca. In totaal gebruikt het sportcomplex 50% minder energie dan vergelijkbare complexen.

# Batterijen, accu’s en de supercondensator

| 1. Alkaline batterij 2. Nikkel-metaalhydride batterij 3. Zoutwater accu 4. Vanadium redox accu 5. SCiB van Toshiba | 6. Sony 16850 7. Tesla 21700 8. Lithium–zwavel accu 9. Zink-lucht batterij 10. De supercondensator |
| --- | --- |

1. Alkaline batterij   (AA-cel)

| • • • | bevat 1,5 ampère-uur bij 1,5 volt, dat is 2,25 watt-uur zo’n batterij kost ongeveer € 0,50 dus 1 kilowatt-uur uit een batterij kost € 222,00 |
| --- | --- |

2. Oplaadbare nikkel-metaalhydride batterij   (AA-cel)

| • • | bevat 2,7 ampère-uur bij 1,2 volt, dat is 3,24 watt-uur in het gebruik zijn oplaadbare batterijen zeer veel goedkoper en milieuvriendelijker dan gewone batterijen |
| --- | --- |

De oplaadbare nikkel-metaalhydride batterijen van GP PowerBank voldoen voor 100% aan de elektrische

specificaties, wat opmerkelijk genoemd mag worden. Andere merken heb ik niet nagemeten, maar er bevindt

zich veel “kaf onder het koren”, vooral bij snel oplaadbare batterijen.

Helaas is de maatvoering van de AA-cel kennelijk niet genormaliseerd, of de fabrikanten houden zich niet altijd

aan de norm. Hierdoor kunnen bij sommige toepassingen (mechanische) problemen ontstaan, als men alkaline

batterijen vervangt door oplaadbare nikkel-metaalhydride batterijen.  Die blijken namelijk soms iets langer en

dikker te zijn dan de alkaline batterijen. Ook de lagere klemspanning (1,2 volt) kan een bezwaar zijn.

Energiedichtheid en levensduur van enkele batterijen en accu’s

|  | energiedichtheid (watt-uur per kilogram) | levensduur (aantal laadcycli) |
| --- | --- | --- |
| zoutwater accu | 18 | 3 000 |
| vanadium redox accu | 20 | 10 000 |
| loodaccu | 40 | 800 |
| nikkel-cadmium accu | 60 | 2 000 |
| Toshiba SCiB | 78 | 15 000 |
| lithium-ijzer-fosfaat accu | 90 | 2 000 |
| Sony 18650 | 95 | 2 000 |
| nikkel-metaalhydride accu | 120 | 500 |
| lithium-ion accu | 160 | 1 000 |
| lithium-ion-polymeer accu | 200 | 500 |
| Tesla 21700 | 250 | 2 000 |
| lithium-zwavel accu | 350 | - - - - |
| zink-lucht batterij | 470 | - - - - |

De levensduur van de verschillende soorten batterijen en accu's is in de praktijk sterk afwijkend van de

gegevens die in bovenstaande tabel zijn vermeld. Die gegevens, afkomstig van Wikipedia of van fabrikanten,

moet men meer zien als een indicatie dan als een vaststaand feit. De nikkel-metaalhydride accu in mijn Prius

is na 11 jaar nog steeds in een uitstekende conditie, terwijl de lithium-ion accu van mijn elektrische fiets na

3 jaar al volledig versleten was. Men moet overigens wel verschil maken tussen de ouderdom en het aantal

verbruikte laadcycli van een batterij of accu

3. De zoutwater accu

Dit is een milieuvriendelijke accu, bedoeld voor stationaire toepassingen. Het elektrolyt is een zoutoplossing.

De kathode bestaat uit mangaanoxide en de anode uit koolstof-titaanfosfaat. De accu is onderhoudsvrij en

bestand tegen diep ontladen. De energiedichtheid is slecht. Een geschikte toepassing is het opslaan van

groene energie uit zonnepanelen en windmolens.

Enkele eigenschappen van een zoutwater accu, die al te koop is:

| • • • • • • • | de spanning is 12 volt bij 53 ampère-uur de energie-inhoud is dus 636 watt-uur het gewicht is 35 kilogram de energiedichtheid is 18 watt-uur per kilogram de accu kan niet in brand vliegen of ontploffen de levensduur is 3000 laadcycli de accu is bruikbaar van - 5 tot + 50 graden celsius |
| --- | --- |

# 4. De vanadium redox accu

De vanadium redox accu is een vloeistofaccu met een zeer grote energie-inhoud. Het elektrolyt is een

oplossing van vanadiumsulfaat in zwavelzuur. De accu bevat een membraan, waarmee het elektrolyt in

2 helften wordt verdeeld. Dit membraan laat alleen protonen door. (protonen zijn positieve waterstofionen)

Tijdens het laden vindt er een redox reactie in de accu plaats. Daarbij verandert de ionisatiegraad van de

atomen. In de ene helft wordt het elektrolyt gereduceerd en in de andere helft geoxideerd.

Hierdoor ontstaan tegenovergestelde ladingen.  Bij het ontladen vindt de omgekeerde reactie plaats. Beide

helften zijn aangesloten op hun eigen voorraadtank met elektrolyt. De hoeveelheid elektrolyt (en daarmee

de capaciteit van de accu) kan hierdoor zeer groot worden gemaakt.

Het elektrolyt wordt vanuit de voorraadtank langs de bijbehorende elektrode gepompt.  Als de accu stroom

levert, vloeien er protonen door het membraan en elektronen door het uitwendige circuit. Tijdens het

ontladen van de accu worden de ladingen van de elektrolyten ter weerszijden van het membraan vereffend.

Als de elektrolyten zijn uitgewerkt, moeten ze worden vervangen door verse elektrolyten met een nieuwe

lading. De accu kan ook gewoon worden geladen door een elektrische stroom.

Enkele eigenschappen van de vanadium redox accu

| • • • • • • • | de accu is vooral geschikt voor stationaire toepassingen en kan worden gebruikt om de fluctuerende opbrengst van zonnepanelen en windmolens af te vlakken de energiedichtheid is laag, ongeveer 20 watt-uur per kilogram de levensduur is zeer groot, meer dan 10 000 laadcycli het vermogen wordt bepaald door de afmetingen van het membraan de energie-inhoud is vrijwel onbegrensd en wordt bepaald door de grootte van de voorraadtanks met het elektrolyt het laden kan (zeer snel) plaats vinden door het vervangen van de elektrolyten, maar de accu kan ook gewoon worden opgeladen door een elektrische stroom het principe van de vanadium redox accu wordt misschien ooit interessant voor de elektrische auto, omdat het laden van de accu zeer snel kan plaats vinden door het vervangen van de elektrolyten |
| --- | --- |

5. SCiB van Toshiba

Toshiba meldt een doorbraak in de ontwikkeling van oplaadbare lithium-ion batterijen. Begin 2008 kwam

Toshiba met een verbeterde lithium-ion batterij op de markt, de SCiB  (Super Charge ion Battery).

Enkele eigenschappen van een module met 24 cellen

| • • • • • • • • | de spanning is 27,6 volt bij 40 ampère-uur, de energie-inhoud is dus 1100 watt-uur het gewicht is 14 kilogram de energiedichtheid is 78 watt-uur per kilogram en dus slecht in vergelijking met een gewone lithium-ion batterij de batterij is zeer veilig (geen ontploffings- of brandgevaar) de laadtijd is slechts enkele minuten (in 5 minuten is de batterij tot 90% geladen) de levensduur is zeer groot, 10 jaar of 15 000 laadcycli. (na 3000 laadcycli is het capaciteitsverlies slechts 10%) de batterij is bruikbaar binnen een groot temperatuurgebied (- 30 tot + 55 graden) de eigenschappen van de batterij vertonen veel overeenkomst met die van een supercondensator (hoge laad- en ontlaadstromen en zeer korte laad- en ontlaadtijden) |
| --- | --- |

Met dit nieuwe type lithium-ion batterij kan de elektrische auto, de hybride auto en misschien ook de

elektrische fiets een groot succes worden. Het snel laden is vooral interessant voor het terugwinnen

van elektrische energie tijdens remmen en snelheidsvermindering.

# 6. Sony heeft een nieuwe lithium-ion batterij ontwikkeld

# De nieuwe batterij van Sony met het formaat 18650 valt op door de grote ontlaadstroom.

Enkele eigenschappen:

| • • • • • • | de cellen hebben een diameter van 18 millimeter en een lengte van 65 millimeter een cel levert 1,1 ampère-uur bij 3,2 volt, dat is 3,5 watt-uur de energiedichtheid is 95 watt-uur per kilogram de maximale ontlaadstroom is 20 ampère de batterij kan in 30 minuten worden opgeladen tot 99% van de capaciteit de levensduur is 2000 laadcycli |
| --- | --- |

7. Tesla gaat een nieuw type lithium-ion cel fabriceren

# Tesla gaat in de Giga Factory cellen fabriceren met het formaat 21700

Enkele eigenschappen:

| • • • • • | de cellen hebben een diameter van 21 millimeter en een lengte van 70 millimeter het volume is 1,47 keer zo groot als van de 18650 een cel levert 4,8 ampère-uur bij 3,6 volt, dat is 17,3 watt-uur de energiedichtheid is 250 watt-uur per kilogram (inclusief behuizing) de levensduur is 2000 laadcycli |
| --- | --- |

# 8. De lithium–zwavel accu

De lithium–zwavel accu valt op door zijn grote energiedichtheid en lage soortelijke massa

Enkele eigenschappen:

| • • | de energiedichtheid is 350 watt-uur per kilogram en dus bijna 2 keer zo groot als van een lithium-ion-polymeer accu de soortelijke massa is 1 kilogram per kubieke decimeter en daarmee gelijk aan de soortelijke massa van water |
| --- | --- |

9. De zink-lucht batterij

De zink-lucht batterij (“electric fuel”) is niet oplaadbaar, in de gebruikelijke betekenis van het woord. Als de

batterij leeg is, moeten de (zink)anodes worden vervangen. Bij toepassing in een elektrische auto, zou dit

een voordeel kunnen zijn, omdat men dan niet uren hoeft te wachten tot de batterij weer is opgeladen.

In plaats daarvan moet de batterij worden uitgewisseld met een geregenereerd exemplaar. De zink-lucht

batterij voor toepassing in elektrische auto’s is overigens nog in het experimentele stadium. De energie-

dichtheid is 12 keer zo groot als van een loodaccu, maar toch nog 27 keer zo klein als van benzine.

De levensduur van een oplaadbare batterij of accu

| • • • • • | de levensduur van een oplaadbare batterij of accu wordt sterk beïnvloed door de diepte van de ontlading het einde van de levensduur wordt bereikt, als de capaciteit nog maar 70% van de nieuwwaarde is de levensduur is het aantal verbruikte laadcycli bij een lithium-ion accu vindt bovendien veroudering plaats door chemische processen, die vanaf het moment van de produktie in de accu actief zijn. een lithium-ion accu slijt dus ook, als die niet wordt gebruikt |
| --- | --- |

# De levensduur van lithium-ion accu’s

| diepte van de ontlading | levensduur (aantal laadcycli) |
| --- | --- |
| 100% | 500 |
| 50% | 1500 |
| 25% | 2500 |
| 10% | 4700 |

Het effectieve aantal ampère-uren van een accu

# Het effectieve aantal ampère-uren van een accu, is sterk afhankelijk van de geleverde stroom.

Voorbeeld:

| • • | Een accu van 100 ampère-uur kan gedurende 20 uur een stroom van 5 ampère leveren Bij een stroom van 25 ampère is de accu in 2 uur leeg. Dat komt overeen met 50 ampère-uur |
| --- | --- |

Rendementen van de energie-omzettingen in een elektrische auto

Deze energie-omzettingen vinden plaats in 5 deelprocessen, die elk een rendement van ongeveer 95% hebben.

1. het omzetten van de netspanning naar de gewenste gelijkspanning van de acculader 2. het opladen van de accu 3. het ontladen van de accu 4. het omzetten van de gelijkstroom van de accu naar 3-fasen wisselstroom voor de aandrijving van de elektromotor 5. de elektromotor

# Het totaalrendement komt daarmee op 77%

# Snel laden van een accu

# Bij het snel laden van een accu vanuit het lichtnet krijgt men te maken met enorme laadstromen.

| • • | voor het laden van 9,1 kilowatt-uur (= 1 liter benzine-equivalent) in 1 uur, is bij 230 volt een stroom van 9100 / 230 = 40 ampère nodig als men deze hoeveelheid energie in 3 minuten in een accu wil stoppen, dan moet de stroom vanuit het lichtnet 20 keer zo groot zijn, dus 800 ampère |
| --- | --- |

# Het tanken van energie in de vorm van benzine gaat dus wel even wat gemakkelijker en sneller dan het

# "tanken" van elektrische energie.

Batterijen en accu's zijn (nog) niet erg geschikt voor het opslaan van (zeer) grote hoeveelheden elektrische

energie, zoals bijvoorbeeld vereist is bij een elektrische auto.

Ook als door nieuwe ontwikkelingen batterijen en accu's kleiner en lichter worden, blijft nog steeds het

probleem van de zeer grote laadstromen of de langdurige laadtijden. Bij een bepaalde hoeveelheid energie

is het produkt van laadstroom en laadtijd constant. Bij een korte laadtijd, moet de laadstroom groot zijn.

Omgekeerd geldt, dat men bij een kleine laadstroom onherroepelijk vervalt in lange laadtijden.

Wat dit betreft is het gebruik van brandstofcellen minder problematisch, omdat men dan waterstof tankt.

Het (totaal)rendement daarbij is echter wel aanzienlijk slechter en de vraag blijft natuurlijk:

"waar haalt men de waterstof vandaan".

10. De supercondensator

In een supercondensator (supercap) kan elektrische energie worden opgeslagen in de vorm van elektrische

lading. Supercondensatoren kunnen zeer snel met hoge piekstromen worden geladen en ontladen. In hybride

en elektrische auto’s kunnen supercondensatoren worden gebruikt voor het snel en efficiënt opslaan van de

rem-energie, terwijl bij accelereren die energie dan even snel weer beschikbaar is. De energie-inhoud van

een supercondensator is betrekkelijk klein, terwijl de spanning snel afneemt tijdens de ontlading. Recente

ontwikkelingen zijn echter veelbelovend.

Een voorbeeld is de k2 supercondensator van Maxwell

| • • • • • • • | de celspanning is 2,85 volt de capaciteit van een cel is 3400 farad de energie-inhoud is dan 3,84 watt-uur (volgens onderstaande formule) het vermogen is 8,5 kilowatt per kilogram de levensduur is meer dan 1 000 000 laadcycli een cel heeft de vorm van een cilinder, de lengte is 138 millimeter en de diameter is 61 millimeter het gewicht van een cel is 520 gram |
| --- | --- |

de energie-inhoud (joule) van een condensator = ½ CV2 C = de capaciteit (farad) en V = de spanning (volt)

Er is al een elektrische fiets op de markt, die op een supercondensator rijdt. Daarbij is de energie-inhoud

166 watt-uur.

Enkele eigenschappen van een supercondensator

• lange levensduur (10 jaar) • korte laadtijd • hoog vermogen • kleine energiedichtheid (10 watt-uur per kilogram) • de laadcyclus heeft een hoog rendement (97%) • sterke zelfontlading (50% per maand) • groot temperatuurbereik (- 40 tot + 65 graden) • bij belasting neemt de spanning snel af, volgens de ontlaadkromme van een condensator • kan niet in brand vliegen of ontploffen

De nucleaire batterij

# Bij een nucleaire batterij komt energie vrij door het verval van radioactieve isotopen en dus niet door een

# kettingreactie. Enkele methoden om elektriciteit op te wekken:

door warmte

| • • | Een thermokoppel levert een (kleine) elektrische spanning als er warmte wordt toegevoerd Een heteluchtmotor gaat draaien als er warmte wordt toegevoerd |
| --- | --- |

door straling

| • • • | Een condensator wordt opgeladen als er straling afkomstig van een radioactieve bron op een van de platen valt. De ontlaadstroom kan nuttig worden gebruikt Radioactieve straling kan worden omgezet in infrarood licht. Een fotocel kan dit licht omzetten in elektriciteit Een elektro-mechanische nucleaire batterij bestaat uit een vast opgesteld metalen plaatje en een daarvan geïsoleerd verend plaatje. Door de radioactieve straling ontstaan tegengestelde ladingen en daardoor buigt het verende plaatje naar het vaste, tot ze elkaar raken. Hierdoor worden ze ontladen en het plaatje veert weer terug. Dit proces herhaalt zich ongeveer 35 keer per seconde. Een piëzo-elektrisch materiaal zet de beweging van het verende plaatje om in elektriciteit |
| --- | --- |

enkele eigenschappen van een nucleaire batterij

| • • • • • • • • • • | zeer duur kleine afmetingen laag rendement, maximaal 8% extreem lange levensduur, vele 10-tallen jaren zeer hoge energie-inhoud klein vermogen kan werken door warmte-ontwikkeling of bèta straling als gevolg van radioactief verval toepassing in de medische sector (pacemakers) in de ruimtevaart als energiebron voor voertuigen en communicatie-apparatuur in onderwatersystemen en geautomatiseerde wetenschappelijke systemen op moeilijk bereikbare plaatsen |
| --- | --- |

Lopen en fietsen

Voor een persoon van 75 kilogram is de rust-stofwisseling ongeveer 300 kilojoule per uur. Deze hoeveelheid

energie wordt continu verbruikt voor hartslag, ademhaling, constant houden van de lichaamstemperatuur

(aanvullen van het warmteverlies), spijsvertering etc. De energie-inhoud van bijvoorbeeld 1 liter volle melk is

2700 kilojoule en dat is voldoende voor 9 uur rust-stofwisseling.

| • • | 1 kilometer lopen kost ongeveer 300 kilojoule extra 1 kilometer fietsen kost ongeveer 60 kilojoule extra |
| --- | --- |

# Lopen kost dus 5 keer zo veel energie als fietsen over dezelfde afstand

Nu de berekening voor lopen of fietsen gedurende dezelfde tijd.:

| • • | 1 uur lopen = 4 kilometer = 4 x 300 = 1200 kilojoule 1 uur fietsen = 20 kilometer = 20 x 60 = 1200 kilojoule |
| --- | --- |

# Lopen kost dus evenveel energie als fietsen gedurende dezelfde tijd

De benodigde hoeveelheid energie voor het fietsen is sterk afhankelijk van de fietssnelheid en de wind.

In dit voorbeeld is uitgegaan van windstil weer en een rechtop zittende fietser. Bovengenoemde getallen

geven aan hoeveel energie in de vorm van voedsel wordt verbruikt. De energie-inhoud van 1 liter benzine

is 32 760 kilojoule. Omrekening naar benzine-equivalent levert de volgende waarden op:

Lopen    1 liter per 109 kilometer

Fietsen  1 liter per 545 kilometer

# Een gestroomlijnde ligfiets

De luchtweerstand van een gestroomlijnde ligfiets is ongeveer 3 keer zo klein als van een gewone fiets met

een rechtop zittende fietser. Hierdoor is er veel minder energie per kilometer nodig, dam bij een gewone fiets.

Bij een snelheid van 20 kilometer per uur en bij windstil weer is het benzine-equivalent voor een gestroom-

lijnde ligfiets: 1 liter per 1235 kilometer

Lopen

| • • | de massa van een wandelaar wordt bij elke stap enkele centimeters op en neer bewogen, dat kost veel energie de gebruikte energie is evenredig met de massa (het gewicht) van de wandelaar |
| --- | --- |

# Fietsen

| • • • | een fietser zit gefixeerd op het zadel en zijn zwaartepunt blijft daardoor steeds op dezelfde hoogte (als het ene been naar beneden gaat, gaat het andere omhoog) bij een constante snelheid op een vlakke weg, wordt alleen energie gebruikt voor het overwinnen van de luchtweerstand en de rolwrijving. De massa van de fietser + fiets is daarbij niet van belang (1e wet van Newton) accelereren en oprijden van een helling kost wel extra energie. De daarvoor benodigde energie is evenredig met de massa (het gewicht) van de fietser + fiets |
| --- | --- |

# De hoeveelheid mechanische energie die nodig is om 100 kilometer te fietsen

| • • • • • • | bij een snelheid van 20 kilometer per uur en bij windstil weer, moet een rechtop zittende fietser gedurende 5 uur een vermogen leveren van ongeveer 75 watt 100 kilometer fietsen kost dus een hoeveelheid mechanische energie van 75 watt x 5 uur = 375 watt-uur = 1350 kilojoule de chemische energie in voedsel wordt met een rendement van 25% omgezet naar mechanische energie in de spieren in de vorm van voedsel is dus 4 x 1350 = 5400 kilojoule nodig, dat is de energie-inhoud van 2 liter volle melk van 100 kilometer fietsen val je dus niet af. Je valt wèl af van zwemmen, door het warmteverlies (en vooral door minder te eten) bij een tegenwind van 5 meter per seconde (= 18 kilometer per uur), moet 3 keer zoveel energie worden geleverd als bij windstil weer |
| --- | --- |

Elektrische fiets

| • • • • • • | bij een elektrische fiets wordt de fietser ondersteund door een elektromotor deze motor krijgt zijn energie uit een oplaadbare accu de mate van ondersteuning wordt automatisch geregeld door een trapsensor de trapsensor meet de kracht waarmee de fietser op de pedalen trapt evenredig met die kracht, wordt de hoeveelheid energie geregeld die aan de motor wordt toegevoerd het resultaat hiervan is, dat bij het oprijden van een helling of bij tegenwind de ondersteuning (automatisch) toeneemt |
| --- | --- |

In het ideale geval, zal men bij het oprijden van een helling of bij tegenwind even gemakkelijk blijven fietsen,

als op een vlakke weg zonder wind. Maar dat kost dan natuurlijk wel veel energie.  Daarom is het bij de

meeste elektrische fietsen mogelijk, om de mate van ondersteuning meer of minder progressief in te stellen

met behulp van een schakelaar op het stuur.  Men kan dan bijvoorbeeld kiezen voor de stand "Normaal" of

"Power".  De actieradius van de ondersteuning, wordt bepaald door de energie-inhoud van de accu en het

energieverbruik van de motor, dus door de gekozen mate van ondersteuning.

Het wettelijk toegestane maximale vermogen van de motor is 250 watt. De ondersteuning werkt tot een

snelheid van 25 kilometer per uur.

Elektrische fietsen zijn zo ontworpen, dat de elektromotor alleen werkt, als men meetrapt. In de letterlijke

betekenis van het woord een rijwiel met hulpmotor.

# Het energieverbruik uit de accu van een elektrische fiets

# Het energieverbruik is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de flets wordt gebruikt.

# Zoals bijvoorbeeld:

| • • • • • | 50% ondersteuning een rechtop zittende fietser een snelheid van 20 kilometer per uur een tegenwind van 4 meter per seconde hard opgepompte banden |
| --- | --- |

# Onder deze omstandigheden is het energieverbruik uit de accu 5 watt-uur per kilometer

# Het primaire energieverbruik van een elektrische fiets

| • • • | het totaalrendement van de laadcyclus van de accu en de opwekking van elektriciteit is 30% het primaire energieverbruik is dan 5 / 0,30 = 17 watt-uur per kilometer omgerekend naar benzine-equivalent komt men op 1 liter per 545 kilometer |
| --- | --- |

Elektrische treinen

# De Dubbeldekker

# De Dubbeldekker is de modernste en zuinigste trein van de NS

| • • • • • • | de trein rijdt op een gelijkspanning van 1500 volt het vermogen is 1608 kilowatt de maximum snelheid is 140 kilometer per uur de basisuitvoering van de trein is 4 wagons met 372 zitplaatsen de totale lengte is dan 108 meter het gewicht, inclusief de reizigers is 254 ton |
| --- | --- |

Het gewicht en aantal passagiers bij deze trein is vergelijkbaar met een Jumbo

Het energieverbruik van de trein over 14 kilometer

| • • • • • • • • • • • • | tijdens het optrekken wordt het maximale vermogen van 1608 kilowatt gebruikt de snelheid van 140 kilometer per uur wordt na 2,4 minuten bereikt er is dan 3000 meter afgelegd en 54 kilowatt-uur verbruikt gedurende de volgende 9360 meter wordt 1 / 3 van het vermogen gebruikt er wordt dan in 4 minuten, bij een constante snelheid, 30 kilowatt-uur verbruikt (voor het overwinnen van de rolweerstand, wrijvingsverliezen en de luchtweerstand) voor snelheidsvermindering en remmen wordt de resterende 1640 meter gebruikt de netto hoeveelheid verbruikte energie is dus: 54 + 30 = 84 kilowatt-uur het totaalrendement van de elektriciteitsopwekking en de trein samen is 34% voor een traject van 14 kilometer wordt bruto verbruikt 84 / 0,34 = 247 kilowatt-uur dat is 18 000 watt-uur per kilometer bij het remmen kan de Dubbeldekker energie terug leveren aan de bovenleiding voor de verwarming is ’s winters veel extra energie nodig, die energie moet ook via de bovenleiding worden toegevoerd |
| --- | --- |

Het energieverbruik per reiziger per kilometer

| • • | met 18 000 watt-uur worden 372 reizigers over een afstand van 1 kilometer vervoerd dat is 48 watt-uur per reiziger per kilometer |
| --- | --- |

De resultaten van bovenstaande berekening komen goed overeen met de gegevens die ik van een trein-

bestuurder kreeg. Bij een auto wordt de verwarming verzorgd door de ”afvalwarmte”. Bij de trein wordt de

warmte opgewekt met een rendement van ongeveer 40%. (= het rendement van de elektrische centrale)

# De Thalys

De Thalys, die op de Hoge Snelheid Lijn (HSL) rijdt, verbruikt natuurlijk veel meer energie dan een gewone

trein. De gelijkspanning van 1500 volt, zoals in Nederland wordt toegepast, is dan niet meer toereikend.

De Thalys op de lijn Amsterdam - Parijs is geschikt voor 3 verschillende voedingsspanningen.

| • • • | 25 000 volt wisselspanning (op alle HSL trajecten, hiervoor is de trein ontworpen) 3000 volt gelijkspanning (in België over bestaand spoor) 1500 volt gelijkspanning (in Nederland over bestaand spoor) |
| --- | --- |

De omschakeling gebeurt automatisch  In Nederland rijdt de Thalys, gedeeltelijk over bestaand spoor

De snelheid is dan beperkt tot ongeveer 160 kilometer per uur. Met name in de buurt van Rotterdam

en Amsterdam. De trein is voorzien van 6 verschillende signaleringssystemen, o.a. het Nederlandse,

Belgische, Duitse en Franse systeem.

| • • • • • • | op de HSL trajecten rijdt de trein op een wisselspanning van 25 000 volt de maximum snelheid is dan 300 kilometer per uur het vermogen is 8850 kilowatt de Thalys heeft een vaste samenstelling van 8 wagons + 2 motorwagens met 377 zitplaatsen de lengte is 200 meter het gewicht, inclusief de reizigers is 414 ton |
| --- | --- |

Het energieverbruik van de trein over 100 kilometer

| • • • • • • • • • | tijdens het optrekken wordt het maximale vermogen van 8850 kilowatt gebruikt na 3,5 minuten wordt de snelheid van 300 kilometer per uur bereikt er is dan 8 kilometer afgelegd en 396 kilowatt-uur verbruikt gedurende de volgende 92 kilometer wordt 2 / 3 van het vermogen gebruikt er wordt dan in 18,4 minuten, bij een constante snelheid, 1538 kilowatt-uur verbruikt (voor het overwinnen van de rolweerstand, wrijvingsverliezen en de luchtweerstand) de netto hoeveelheid verbruikte energie is dus 396 +1538 = 1934 kilowatt-uur het totaalrendement van de elektriciteitsopwekking en de trein is 34% voor het traject van 100 kilometer wordt bruto verbruikt 1934 / 0,34 = 5700 kilowatt-uur dat is 57 000 watt-uur per kilometer |
| --- | --- |

Het energieverbruik per reiziger per kilometer

| • • | met 57 000 watt-uur worden 377 reizigers over een afstand van 1 kilometer vervoerd dat is 151 watt-uur per reiziger per kilometer |
| --- | --- |

# Vaartuigen

# Elektrische boot  (gezien op de Hiswa)

| • • • • | een accu van 420 ampère-uur bij 24 volt, dat is 10 kilowatt-uur een boot van 800 kilogram vaart hier 8 uur op, met een snelheid van 6 kilometer per uur aan energie kost dat ongeveer € 2,- en voor die prijs zou men 8 personen over een afstand van 50 kilometer kunnen vervoeren omgerekend naar benzine-equivalent, komt men per reiziger op 1 liter per 91 kilometer |
| --- | --- |

# De snelle veerboot tussen Hoek van Holland en Harwich

| • • • • • • • • • | deze boot, van het type Catamaran, is met 75 kilometer per uur de snelste veerboot ter wereld de boot wordt aangedreven door 4 gasturbines met een totaal vermogen va 69 000 kilowatt de boot is 124 meter lang en 40 meter breed de vervoercapaciteit is 1500 passagiers en 350 auto’s de hoeveelheid verbruikte energie is dus 69 000 / 75 = 920 kilowatt-uur per kilometer bij een rendement van 30% komt men op 337 liter benzine-equivalent per kilometer een auto weegt gemiddeld net zoveel als 12 passagiers totaal komt men daarmee op het gewicht van 350 x 12 + 1500 = 5700 passagiers dat is per “passagier” een verbruik van 1 liter per 17 kilometer |
| --- | --- |

# Inmiddels is deze veerboot uit de vaart genomen, omdat er te weinig belangstelling voor was.

# Is een groot passagiers schip zuiniger dan een Jumbo?

# De Queen Elisabeth verbruikt 4 keer zoveel energie per passagier per kilometer als een Jumbo

# De cruiseschepen Maasdam en Rijndam, die langzamer varen, 2 keer zoveel.

# Vliegtuig

De Boeing 747   “Jumbo”

Enkele globale gegevens en berekeningen:

| • • • • • • • • • • • • • • | een Boeing 747 kan 200 000 liter brandstof meenemen de actieradius is 13 500 kilometer (= 1 / 3 van de aardomtrek) het verbruik is dus 200 000 / 13 500 = 15 liter per kilometer = 150 000 watt-uur per kilometer (1 liter kerosine = 10 000 watt-uur) een Jumbo kan 500 passagiers vervoeren het verbruik is dan 300 watt-uur per passagier per kilometer ongeveer de helft van het startgewicht van een Jumbo bestaat uit de meegenomen brandstof (bij een lange afstandsvlucht) het leeggewicht is 181 ton, het gewicht van 200 000 liter kerosine is 160 ton (de soortelijke massa van kerosine = 0,8 kilogram / liter) 200 000 liter = 200 kubieke meter, dat is een "zwembad" van 2 meter diep, bij een oppervlakte van 10 bij 10 meter de kruissnelheid op 10 kilometer hoogte is 900 kilometer per uur de vliegtijd bedraagt dan 15 uur voor 13 500 kilometer het gemiddelde brandstofverbruik van de 4 motoren tezamen is dus 200 000 liter per 15 uur, dat is een primair energieverbruik van 2 000 000 kilowatt-uur per 15 uur bij een rendement van 30% komt men op 40 000 kilowatt-uur per uur nuttige energie, dat is een vermogen van 40 megawatt de "take off" snelheid is 290 kilometer per uur, binnen 1 minuut is de Jumbo "los". de afgelegde weg op de startbaan is 2000 tot 2500 meter (afhankelijk van het startgewicht) |
| --- | --- |

In 2020, bijna 50 jaar na de introductie, werd de 4-motorige Boeing 747 uit de dienst genomen.

De opvolger is de Boeing 777. Dat is het grootste 2-motorige vliegtuig ter wereld.

De benzine auto

Het benzineverbruik van een gemiddelde benzine auto is 1 liter per 15 kilometer. Dat is 600 watt-uur

per kilometer. Een auto kan 4 personen vervoeren. Het verbruik is dan 150 watt-uur per persoon per

kilometer. Het rendement van een benzinemotor is sterk afhankelijk van:

| • • • | het toerental het geleverde koppel het momentele vermogen |
| --- | --- |

Het maximaal haalbare rendement is 25% en dit wordt bepaald door de compressieverhouding en het

temperatuurtraject dat in de cilinders wordt doorlopen. (Carnot).

Dit rendement kan worden bereikt door:

| • • • • • | optimale brandstof inspuiting optimale mengverhouding zuurstof-brandstof bij alle toerentallen optimaal ontstekingstijdstip bij alle toerentallen variabele kleptiming een zo hoog mogelijke motortemperatuur |
| --- | --- |

Vandaar dat er ooit experimenten plaats vonden met keramische motoren.  Die zouden een hogere

temperatuur toelaten dan motoren die gemaakt zijn van metaal. Afbreuk aan het rendement van de

motor in een auto wordt veroorzaakt door:

| • • • • • • | het gebruik van de katalysator koude start variabel toerental variabele belasting koeling stationair draaien |
| --- | --- |

Bij benzinemotoren vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Er komen motoren die volgens het principe van

een dieselmotor werken, maar die op benzine draaien. De verwachting is, dat daarbij een hoger rendement

zal worden gehaald dan bij de gewone benzinemotoren

De diesel auto

De werking van de dieselmotor

De lucht, die nodig is voor de verbranding van de dieselolie, wordt eerst in de cilinder gecomprimeerd en

daarna wordt de brandstof onder hoge druk ingespoten. De lucht is door het comprimeren zo sterk verhit,

dat daardoor de brandstof spontaan ontbrandt. Een dieselmotor heeft dus geen bougies. Het rendement

van een dieselmotor is ongeveer 35%

De diesel auto verliest steeds meer marktaandeel, mede door de sjoemelsoftware-schandalen en de

roethoudende uitlaatgassen.

Teletekst 6 maart 2018

Toyota stopt in Europa met de verkoop van personenwagens met een dieselmotor. De Japanse autofabrikant

gaat zich nu voornamelijk richten op hybride auto’s. Ook aan het ontwikkelen van nieuwe dieseltechnologie

komt een eind. Diesels worden uit veel steden geweerd en op termijn helemaal verboden vanwege de uitstoot

van roet en fijnstof

Toyota gebruikt bij de hybride auto's de Atkinson benzinemotor. Het rendement van deze motor is vrijwel

gelijk aan dat van een dieselmotor. Vooral hierdoor zijn de hybride auto’s zo zuinig.

De elektrische auto

|  | Een elektrische auto uit 1916 |
| --- | --- |

Al in de jaren 1899-1915 werden er in Amerika 5000 elektrische auto’s gefabriceerd door Baker Electric

De topsnelheid was 23 kilometer per uur, bij een actieradius van 80 kilometer. Een ander bekend merk uit

die begintijd was Detroit Electric. Deze firma produceerde elektrische auto's die een topsnelheid bereikten

van 32 kilometer per uur, bij een actieradius van 130 kilometer.

# Vergelijking van de energie-inhoud van een auto-accu en een tank met 48 liter benzine

| • • • | een auto-accu van 12 Volt, 36 ampère-uur heeft een energie-inhoud van 12 x 36 = 432 watt-uur een tank met 48 liter benzine bevat 48 x 9,1 kilowatt-uur = 437 kilowatt-uur dat is dus ongeveer gelijk aan de energie-inhoud van 1000 auto-accu’s |
| --- | --- |

# Elektrische auto’s kunnen tegenwoordig redelijke afstanden afleggen

Dat is te danken aan:

| • • • • • | een beter soort accu (nikkel-metaalhydride of lithium-ion in plaats van loodaccu’s) het hogere rendement van de elektromotor (90%) in vergelijking met een benzinemotor (25%) een lagere snelheid (de luchtweerstand is evenredig met de 2e macht van de snelheid) een lage rolweerstand, een laag gewicht en een goede stroomlijn teruglevering van energie tijdens remmen, afdalen van een helling en bij snelheidsvermindering |
| --- | --- |

Het primaire energieverbruik van een elektrische auto

Het rendement van de produktie van elektriciteit tot aan het stopcontact, samen met het rendement van de

elektrische auto, is 40% x 77% = 31%.

Bij een verbruik van 150 watt-uur per kilometer is het primaire energieverbruik dan 484 watt-uur.per kilometer.

Voor een 4-persoons auto is dit 121 watt-uur per persoon per kilometer

Enkele kenmerken van de elektrische auto

| • • • • • • • • • • • • • • | de elektrische auto is vrijwel geruisloos de elektrische auto produceert geen uitlaatgassen (maar de elektrische centrale des te meer) er zijn weinig bewegende delen, er is dus weinig onderhoud nodig het is relatief eenvoudig om de wielen individueel aan te drijven, er is dus geen differentieel nodig bij dezelfde hoeveelheid voortbewegingsenergie is het primaire energieverbruik hoger dan van een hybride auto, maar lager dan van benzine auto of een brandstofcel auto bij dezelfde hoeveelheid voortbewegingsenergie is de (indirecte) CO2-uitstoot lager dan bij alle andere soorten auto’s de elektromotor kan bij alle toerentallen het maximale koppel leveren, hierdoor is een snelle acceleratie mogelijk het rendement van de elektromotor is bij alle toerentallen hoog de elektromotor draait nooit stationair er is geen versnellingsbak nodig de actieradius is (zeer) beperkt de batterij is zwaar, zeer duur en neemt veel ruimte in het opladen van de accu duurt lang (minimaal 4 uren) het verwarmen van een elektrische auto gaat ten koste van de actieradius |
| --- | --- |

Voor speciale toepassingen zoals koerierdiensten, gemeentelijke diensten en woon-werk verkeer ligt er wel

een toekomst voor elektrische auto’s in het verschiet. Daarbij neemt de luchtvervuiling in de grote steden af,

echter ten koste van de luchtvervuiling bij de elektrische centrale.

Rekenvoorbeeld van de ideale accu voor een elektrische auto

| • • • • • • • • • • | de actieradius van de auto moet minstens 600 kilometer zijn de elektromotor verbruikt 150 watt-uur per kilometer de accu moet dan een effectieve energie-inhoud hebben van 600 x 150 watt-uur = 90 000 watt-uur thuis is de beschikbare laadtijd ongeveer 12 uur per etmaal het vermogen van de lader moet dan zijn: 90 000 watt-uur / 12 uur = 7 500 watt dat is uit een 3-fasen stopcontact: 7 500 watt / (3 x 230) volt = 11 ampère per fase de accu mag niet meer ruimte innemen dan een gewone benzinetank, dus een volume van 50 liter de accu mag niet veel zwaarder zijn dan een volle benzinetank, dus ongeveer 45 kilogram de energiedichtheid is dan 90 000 watt-uur / 45 kilogram = 2 000 wattuur per kilogram de levensduur moet minstens 10 jaar zijn en de accu mag niet te duur zijn |
| --- | --- |

# Samenvatting

| • • • | het idee is, dat de accu een zó grote energie-inhoud heeft, dat men daarmee de hele dag onbeperkt kan rondrijden de accu wordt ‘s nachts opgeladen met een vermogen, dat bepaald wordt door de energie die overdag is verbruikt dus geen onrealistische snelladers, waarbij men steeds na 200 kilometer rijden, ruim een half uur moet wachten tot de accu weer (tot 80%) is opgeladen |
| --- | --- |

energie = vermogen x tijd

men kan dus kiezen voor:

of  veel vermogen en weinig tijd = snelladers

of  weinig vermogen en veel tijd = ’s nachts opladen

Vergelijking van enkele accu’s en benzine

|  | energiedichtheid (watt-uur per kilogram) |
| --- | --- |
| loodaccu | 40 |
| lithium-ion polymeer accu | 200 |
| de ideale accu | 2 000 |
| benzine | 12 000 |

De soortelijke massa van benzine is 0,76 kilogram per liter

Er is nog een lange weg te gaan, voordat de ideale accu is ontwikkeld. Het laatste nieuws op het gebied van

accu’s is de solid state accu

De EV1 van General Motors

De EV1 (electric vehicle) van General Motors werd geproduceerd tussen 1996 en 1999.  Het was een

2-persoons elektrische auto. Er werden 1117 stuks van gemaakt. Ze mochten alleen geleasd worden en waren

dus niet te koop.  In 2003 werden alle auto’s door General Motors ingenomen en vernietigd, op een paar na die

aan musea en scholen werden geschonken. Ze werden eerst onbruikbaar gemaakt. Dit gebeurde waarschijnlijk

(mede) onder druk van de olie-industrie.

Het eerste ontwerp ontstond ter gelegenheid van de “World Solar Challenge” in Australië in 1987. Het eerste

type, de “Impact” haalde ooit een topsnelheid van 295 kilometer per uur. Iedereen was enthousiast, behalve

General Motors. Men was aan de ontwikkeling van de EV1 begonnen, om aan te tonen dat de tijd nog niet

rijp was, om een succesvolle elektrische auto te maken. De ontwikkelaars waren echter zó enthousiast, dat

het moeilijk was om ze af te remmen. De accu van deze auto kon worden opgeladen via een inductiespoel.

Dat was veilig tijdens regenperiodes. Langzaam opladen via een plug was ook mogelijk.

Voor de gebruiker was de EV1 een groot succes. Voor General Motors was de winstmarge te laag en men

was bang dat de verkoop van gewone auto’s, waarop veel winst werd gemaakt, zou afnemen. Dat gebeurde

toch, omdat Japan veel moderne auto’s importeerde.

De EV1 was de beste elektrische auto die ooit is gemaakt. Hij was zijn tijd ver vooruit.

Enkele gegevens:

| • • • • • • • • • • • | een aluminium frame en veel plastic onderdelen, waardoor het gewicht laag was een zeer lage luchtweerstand verwarming door middel van een warmtepomp keyless entry en ignition het vermogen van de 3-fasen inductiemotor was 102 kilowatt de auto accelereerde in 8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur de topsnelheid was 130 kilometer per uur de energie-inhoud van de nikkel-metaalhydride accu was 26 kilowatt-uur de actieradius was 200 kilometer het gemiddelde energieverbruik was 130 watt-uur per kilometer de laadtijd van de accu was 8 uur |
| --- | --- |

# Over deze auto is in 2006 een film gemaakt:  "Who killed the electric car?"

De  Tesla Roadster

In 2008 kwam in Amerika een elektrische 2 persoons sportauto op de markt, de Tesla Roadster.

Enkele gegevens:

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | het vermogen van de 3-fasen inductiemotor is 215 kilowatt het rendement van de motor is 92% (vrijwel onafhankelijk van het toerental) de auto accelereert in 4 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur de versnelling is dan 0,7 g (g = de versnelling van de zwaartekracht) de topsnelheid is 200 kilometer per uur de energie-inhoud van de lithium-ion accu is 56 kilowatt-uur de minimale laadtijd van de accu is 4 uur de accu bevat 6831 "laptop" cellen (type 18650), die vloeistof gekoeld zijn de energie-inhoud van 1 cel is 8,2 watt-uur de energiedichtheid van de accu is 121 watt-uur per kilogram (inclusief behuizing) het gewicht van de accu is dus 56 000 / 121 = 463 kilogram het gewicht van de auto is 1240 kilogram de actieradius is 340 kilometer (bij een constante snelheid van 100 kilometer per uur) het energieverbruik van de elektromotor is dan 56 000 / 340 = 165 watt-uur per kilometer het totaalrendement ("plug-to-wheel") van de auto is 88% het energieverbruik uit het stopcontact is dus: 165 / 0,88 = 188 watt-uur per kilometer het totaalrendement van de produktie van elektriciteit is 40% het primaire energieverbruik is dus: 188 / 0,40 = 470 watt-uur per kilometer omgerekend naar benzine-equivalent komt men op 1 liter per 19 kilometer |
| --- | --- |

De snelle acceleratie is te danken aan het feit, dat de elektromotor over het gehele toerenbereik van

0 tot 6000 toeren per minuut, een constant koppel levert. De mechanica leert, dat voor snel of langzaam

accelereren naar dezelfde eindsnelheid, steeds dezelfde hoeveelheid energie nodig is.

Bij een constante snelheid op een vlakke weg, speelt het gewicht van de auto niet of nauwelijks een rol.

Tijdens het accelereren en bij het oprijden van een helling is het gewicht wel van belang. Maar bij remmen,

snelheidsvermindering en het afdalen van een helling wordt in evenredigheid met het gewicht weer meer

of minder energie teruggewonnen.

De Tesla model S

In 2013 kwam in Europa een volledig elektrische 5-persoons auto op de markt, de Tesla model S

Enkele gegevens:

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | het vermogen van de 3-fasen inductiemotor is 270 kilowatt het rendement van de motor is 92% (vrijwel onafhankelijk van het toerental) de auto accelereert in 5,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur de versnelling is dan 0,5 g (g = de versnelling van de zwaartekracht) de topsnelheid is 200 kilometer per uur de energie-inhoud van de lithium-ion accu is 85 kilowatt-uur de actieradius is 480 kilometer (bij een constante snelheid van 88 kilometer per uur) het energieverbruik van de elektromotor is dan 85 000 / 480 = 177 watt-uur per kilometer het totaalrendement ("plug-to-wheel") van de auto is 88% het energieverbruik uit het stopcontact is dus 177 / 0,88 = 201 watt-uur per kilometer het totaalrendement van de produktie van elektriciteit is 40% het primaire energieverbruik is dus 201 / 0,40 = 502 watt-uur per kilometer omgerekend naar benzine-equivalent komt men op 1 liter per 18 kilometer het gewicht van de accu is 700 kilogram het gewicht van de auto is 2100 kilogram thuis is de laadtijd van de accu ongeveer 8 uur met een supercharger kan de accu in 40 minuten tot 80% worden opgeladen. de supercharger levert rechtstreeks gelijkstroom aan de accu. Met speciale kabels wordt daarbij de laadapparatuur in de auto omzeild de gelijkstroom is aanvankelijk 200 ampère bij een spanning van 380 volt (76 kilowatt) De stroom neemt langzaam af tot 125 ampère, als de lading van 80% wordt bereikt de superchargers worden langs de belangrijkste autosnelwegen gebouwd. In Nederland zijn er al 2 stuks, bij Oosterhout en Zevenaar |
| --- | --- |

De (gewone) Tesla 3

Begin 2016 is de Tesla 3 aangekondigd.

Enkele gegevens:

| • • • • | een accu van 50 kilowatt-uur de actieradius is 345 kilometer de auto accelereert in 6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur de auto is voorzien van "Auto Pilot" hardware en daarmee voorbereid voor autonoom rijden |
| --- | --- |

Voor wat betreft de actieradius etc. onderscheidt de Tesla 3 zich nauwelijks van veel andere elektrische auto’s,

zoals bijvoorbeeld de Ampera-E.  Toch zou de  Tesla 3 wel eens een ongekend succes kunnen worden.

Door de vergrijzing is er een aanzwellende groep oudere mensen, die niet meer kunnen of mogen autorijden.

Hiervoor is de Tesla 3, met de mogelijkheid van autonoom rijden, de ultieme oplossing.

Een privé taxi zonder chauffeur, dus

De Tesla 3 Long Range Performance

| • • • • • • | een accu van 74 kilowatt-uur de actieradius is 450 kilometer de auto accelereert in 3,8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur het energieverbruik uit de accu is164 watt-uur per kilometer de topsnelheid is 261 kilometer per uur geschikt voor autonoom rijden |
| --- | --- |

De Opel Ampera-E

Begin 2017 kwam Opel met een volledig elektrische auto op de markt, de Ampera-E

Enkele (voorlopige) gegevens:

| • • • • • | de energie-inhoud van de accu is 60 kilowatt-uur de accu weegt 430 kilogram volgens de fabrikant is de actieradius 500 kilometer dat is gemeten bij een gemiddelde snelheid van 34 kilometer per uur en een gemiddeld vermogen van 4 kilowatt het energieverbruik van de elektromotor is dan:118 watt-uur per kilometer |
| --- | --- |

De actieradius is gemeten op basis van de gestandaardiseerde meetmethode, de New European Driving Cycle

(NEDC). Een praktijktest laat een meer realistische actieradius van 345 kilometer zien.

De hybride auto

|  | De Prius |
| --- | --- |

Toyota heeft in 1997 de ”Prius” op de markt gebracht. Dit is een ”hybride” auto. In 2004 verscheen een

verbeterde versie. Van dit type rijden er wereldwijd nu (2013) al meer dan 3 miljoen stuks rond. Het is een

auto, die afhankelijk van de situatie, door een elektromotor (60 kilowatt), een benzinemotor (73 kilowatt) of

een combinatie van beiden wordt voortbewogen. Het doel hierbij is om een zo hoog mogelijk (voertuig)-

rendement te behalen.

| • • • • • • • • • • • • | het rendement van de Atkinson benzinemotor is hoog, maar sterk afhankelijk van de belasting en het toerental bij de elektromotor is het rendement altijd hoog de elektromotor werkt mee, als het rendement van de benzinemotor laag is de energie voor de elektromotor wordt geleverd door een oplaadbare nikkel-metaalhydride accu van 1,3 kilowatt-uur bij (regeneratief) remmen en snelheidsvermindering werkt de elektromotor als dynamo en levert energie terug aan de accu bovendien wordt de accu opgeladen door een generator, die aan de benzinemotor is gekoppeld het opladen gebeurt, als de benzinemotor met een hoog rendement werkt de generator kan ook rechtstreeks energie aan de elektromotor leveren de benzinemotor, generator en elektromotor zijn gekoppeld aan een mechanische energieverdeler, die door een microprocessor wordt bestuurd deze energieverdeler functioneert tevens als een continu variabele automatische versnellingsbak het rendement van deze automatische versnellingsbak is veel hoger dan bij een gewone handgeschakelde versnellingsbak de airconditioning wordt elektrisch aangedreven en werkt daardoor dus ook als de benzinemotor niet in bedrijf is |
| --- | --- |

# Het hybride systeem kan natuurlijk nooit energiezuiniger zijn, dan de benzinemotor die er deel

# van uit maakt

# Alle energie is immers alleen van deze motor afkomstig en alle energie-omzettingen gaan gepaard met

# (geringe) verliezen. De winst van het hybride systeem wordt gehaald uit de volgende eigenschappen:

| • • • • • • • | de elektromotor werkt tijdens wegrijden vanuit stilstand, bij achteruit rijden en bij lage snelheden de benzinemotor is ontworpen voor het gemiddelde vermogen en daardoor extra zuinig de elektromotor assisteert de benzinemotor tijdens accelereren en kortdurend bij hoge snelheden bij snelheidsvermindering en remmen wordt energie teruggeleverd aan de accu de benzinemotor stopt zodra de auto stil staat en draait dus nooit stationair de benzinemotor werkt zo veel mogelijk onder omstandigheden waarbij het rendement hoog is bij een laag rendement van de benzinemotor assisteert de elektromotor |
| --- | --- |

Het meeste effect van het hybride systeem wordt bereikt in remmen-stoppen-optrekken situaties. Dus in de

file en in de stad met veel stoplichten. Over lange afstanden en bij continu hoge snelheden werkt het hybride

systeem niet. Dan doet alleen de zuinige Atkinson benzinemotor het werk. Het rendement van deze motor

is 34%  De Prius heeft een "energiemonitor" op het dashboard. Deze nodigt uit tot een zuinige rijstijl.

Het verbruik blijkt dan 1 liter per 21 kilometer te zijn.

Dat is het gemiddelde verbruik over meestal lange afstanden en bij snelheden van ongeveer 100 kilometer

per uur. (getest over 156 000 kilometer)   1 liter per 21 kilometer is 433 watt-uur per kilometer.

Met 4 personen in de auto komt men op 108 watt-uur per persoon per kilometer.

De Prius 4

In 2016 verscheen de Prius 4 op de markt.

Enkele gegevens van deze auto:

| • • • | het rendement van de Atkinson benzinemotor is opgevoerd naar 40% het benzineverbruik is 1 liter per 33 km (volgens de onrealistische NEDC norm) in de praktijk komt men op ongeveer 1 liter per 24 kilometer |
| --- | --- |

Bij een tankinhoud van 45 liter is de actieradius dan 1080 kilometer. Het is opvallend, dat in deze Prius

nog steeds een nikkel-metaalhydride accu wordt toegepast en dus niet een lithium-ion accu. Dat heeft

waarschijnlijk te maken met de langere levensduur van de nikkel-metaalhydride accu.

# De brandstofcel auto

# Enkele kenmerken:

| • • • • • | de energiebron voor een brandstofcel auto is waterstof in een brandstofcel "verbrandt" de waterstof, waardoor elektriciteit wordt opgewekt bij de verbranding van waterstof ontstaan geen schadelijke gassen, alleen maar water de opgewekte elektriciteit wordt via een accu toegevoerd aan een elektromotor, die de auto voortbeweegt bij remmen en snelheidsvermindering wordt energie teruggeleverd aan de accu |
| --- | --- |

# De vraag blijft alleen, “waar haalt men de waterstof vandaan”

Waterstof kan worden verkregen door elektrolyse (ontleding) van water. De elektriciteit die hiervoor nodig is,

moet worden opgewekt via verbranding van fossiele brandstoffen, (waarbij wel schadelijke gassen ontstaan),

kernenergie, windenergie of andere vormen van “groene” energie. Waterstof kan ook worden gewonnen uit

aardolie of aardgas. Shell schijnt zich daar in de nabije toekomst mee bezig te gaan houden, maar dat kost

fossiele brandstof.

# Rendementen

| • • • • | het rendement van de produktie van elektriciteit is 40% het rendement van elektrolyse van water is 70% het rendement van een brandstofcel is 50% het rendement van een elektromotor is 90% |
| --- | --- |

# De brandstofcel auto is dus geen oplossing van het energieprobleem

| • • • • | het totaalrendement is slechts 40% x 70% x 50% x 90% = 13% bij een voortbewegingsenergie van 150 watt-uur per kilometer, is de primaire energie 150 / 0,13 = 1154 watt-uur per kilometer als er 4 personen in de auto zitten, komt men op 288 watt-uur per persoon per kilometer het rendement van alleen de auto is 50% x 90% = 45% |
| --- | --- |

Zal de brandstofcel auto ooit op de weg verschijnen?

Zoals de zaken er nu voor staan, is het niet erg waarschijnlijk dat de brandstofcel auto ooit (grootschalig) op

de weg zal verschijnen. Het ligt meer voor de hand, dat auto's in de toekomst zullen gaan rijden op synthetische

benzine, synthetische dieselolie of elektriciteit. Met name GTL (gas to liquids) biedt enorme mogelijkheden,

nu er wereldwijd gigantische hoeveelheden schaliegas worden gevonden.

In 2015 introduceerde Toyota de eerste brandstofcel auto

|  | De Mirai |
| --- | --- |

Enkele (voorlopige) gegevens:

| • • • • • • • • • • • | deze 4-persoons brandstofcel auto heeft een actieradius van 500 kilometer de waterstof kan in 3 minuten worden getankt de gezamenlijke inhoud van de 2 tanks is 122 liter de druk in de tanks is 700 bar (1 bar is ongeveer 1 atmosfeer) bij een druk van 1 bar is de soortelijke massa van waterstof 0,09 kilogram per kubieke meter de massa van 122 liter waterstof bij een druk van 700 bar is 0,122 x 0,09 x 700 = 7,7 kilogram per tankbeurt wordt 5 kilogram waterstof getankt, dat is 5 x 33,6 = 168 kilowatt-uur het rendement van de brandstofcel en de elektromotor samen is 50% x 90% = 45 % de elektromotor levert per tankbeurt dus 0,45 x 168 = 75,6 kilowatt-uur = 75 600 watt-uur daarmee is de voortbewegingsenergie 75 600 / 500 = 150 watt-uur per kilometer de auto is bruikbaar vanaf een temperatuur van min 30 graden celsius |
| --- | --- |

Grootschalige toepassing wordt omstreeks 2020 verwacht. Voorwaarde voor de introductie van de

brandstofcel auto, is een infrastructuur, die het mogelijk maakt, dat op veel plaatsen (de zeer explosieve en

dus gevaarlijke) waterstof onder hoge druk, kan worden getankt.

Toyota

Het valt op, dat vooral Toyota op alle fronten zeer actief is met de ontwikkeling van ”groene” auto’s. Het zijn

allemaal volwaardige auto’s zonder compromissen op het gebied van veiligheid en luxe. Ze worden (al jaren)

op grote schaal in de praktijk beproefd en toegepast.

| • • • | de elektrische auto de hybride auto (de Prius) de brandstofcel auto |
| --- | --- |

# De produktie van de elektrische auto is inmiddels gestaakt, omdat er gezien de praktische problemen, te

# weinig belangstelling voor was. Toyota produceert 4 soorten hybride auto's en 1 plug-in hybride auto.

# Het lijkt er op, dat Toyota toch weer met de elektrische auto aan de gang gaat, na de ontwikkeling van de

# solid state accu.

Honda, evenals Toyota een pionier op het gebied van hybride auto’s, brengt na de hybride versie van de

“Civic”, nu de “Insight” op de markt.

Volkswagen noemt de hybride auto een "ecologische ramp", omdat er een grote accu in zit. Desalniettemin

is men zelf ook bezig met de ontwikkeling van een hybride auto, “omdat de markt daar om vraagt”. Als de

bewering van Volkswagen juist zou zijn, dan wordt het met de elektrische auto helemaal een grote ramp,

want dáár zit pas een grote accu in.

BMW heeft inmiddels laten weten, voorlopig af te zien van de ontwikkeling van de brandstofcel auto.

Wel zal men een verbrandingsmotor, die op waterstof draait, ontwikkelen. Het rendement hierbij zou

ongeveer 50% zijn

Opel omschrijft de Prius als "technologisch prehistorisch". (de druiven zijn wel héél erg zuur).

De marktintroductie (in 2011) van de Ampera werd uitgesteld wegens problemen met de lithium-ion accu.

(zelfontbranding).

# De  Waterstof  Economie

Het energiescenario van de toekomst, als de fossiele brandstoffen op zijn, zal misschien (gedeeltelijk)

gebaseerd zijn op de zogenaamde Waterstof Economie. Hierbij wordt voorondersteld, dat er tegen die tijd,

(omstreeks 2050) een oeverloze hoeveelheid “groene” energie beschikbaar zal zijn. Het is dan misschien ook

mogelijk om energie op te wekken door kernfusie.

Energie kan worden opgeslagen in waterstof

| • • • • • • | zonne-energie (uit de Sahara) en windenergie (afkomstig van windmolenparken in zee) is niet continu beschikbaar (de zon schijnt ’s nachts niet en het waait ook niet altijd) voor de elektriciteit die door "groene" energie wordt opgewekt is er dus een opslagprobleem met elektriciteit kan waterstof worden geproduceerd, door elektrolyse (ontleding) van water in tegenstelling tot elektriciteit, kan waterstof (onder zeer hoge druk) wèl opgeslagen worden, zowel in ongelimiteerde hoeveelheden als gedurende langere tijd de waterstof kan via brandstofcellen (of gasturbines) weer elektriciteit terug leveren, waarbij het enige “verbrandingsprodukt” water is waterstof is in dit scenario een energiedrager |
| --- | --- |

Waterstof is dus niet een onuitputtelijke bron van energie, zoals sommige mensen denken.

Bij TV programma’s over dit onderwerp, wordt meestal als “bewijs” van de onuitputtelijkheid van waterstof,

de zee op de achtergrond getoond. Dat is natuurlijk onzin, want water moet eerst worden ontleed in waterstof

en zuurstof.  Dat kost 1,5 keer meer energie dan er later uit de waterstof kan worden gehaald.

De (ideale) Waterstof Economie levert het volgende beeld op:

groene energie > elektrolyse van water > waterstof > brandstofcel > elektriciteit

Rendementen bij de produktie van waterstof door een gasgestookte centrale

| • • • | het rendement van een gasgestookte centrale is 40% het rendement van elektrolyse van water is 70% het rendement van de produktie van waterstof is dus 40% x 70% = 28% |
| --- | --- |

Cyclusrendement van de opslag van zonne- of windenergie in waterstof

| • • • | het rendement van elektrolyse van water is 70% het rendement van een brandstofcel 50% het cyclusrendement van de opslag van zonne- of windenergie in waterstof en het terugwinnen van de elektriciteit met een brandstofcel is dus 70% x 50% = 35% |
| --- | --- |

Een paar toepassingen van waterstof

| • • • | waterstof kan worden gebruikt voor de tijdelijke opslag van “groene” energie waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor een brandstofcel auto waterstof kan aardgas gedeeltelijk vervangen |
| --- | --- |

Aardgas en aardolieprodukten, zoals dieselolie en benzine, zijn chemische verbindingen van koolstof en

waterstof. Deze zogenaamde koolwaterstoffen zijn, in tegenstelling tot pure waterstof, zeer goed handelbaar

Energie komt vrij door verbranding van zowel de koolstof als ook van de waterstof. Daarbij wordt

respectievelijk kooldioxide (CO2) en water (H2O) gevormd.

De produktie van waterstof kan met behulp van kernenergie plaats vinden. (via een thermochemisch proces

of via elektrolyse van water). De ideale oplossing is echter, om waterstof met behulp van "groene" energie te

produceren. Daar zal waarschijnlijk weinig van terecht komen, want het potentieel aan economisch winbare

"groene" energie is (zeer) gering. Waterstof produceren uit fossiele brandstof is uiteraard mogelijk, maar dat

was nou net niet de bedoeling, omdat de fossiele brandstoffen opraken.

Teletekst 27 februari 2020

De Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland willen in Groningen het grootste groene waterstofproject

van Europa bouwen. Vandaag presenteren ze plannen voor het project NortH2, waarbij een mega windpark

op zee de stroom opwekt voor de produktie van waterstof. De partijen hebben voor 2030 de ambitie om

met windenergie 3 tot 4 gigawatt op te wekken voor waterstofproduktie om daarna door te groeien naar

10 gigawatt in 2040

Het windpark voor dit waterstofproject

Het windpark krijgt een vermogen van 4 gigawatt = 4000 megawatt. Dus bijvoorbeeld 1000 windmolens van

4 megawatt. Bij een produktiefactor van 45% is de energieproduktie 15 800 000 megawatt-uur per jaar.

Dat is gelijk aan de energie-opbrengst van bijna 4 centrales van 600 megawatt. Met de elektriciteit die door dit

windpark wordt opgewekt, zal in een waterstoffabriek in de Eemshaven waterstof worden geproduceerd door

elektrolyse van water. Na enige aanpassingen, kan die waterstof via het bestaande gasnet worden vervoerd en

gedistribueerd. Er wordt nog gewerkt aan een haalbaarheidsstudie. Men overweegt ook de mogelijkheid om de

waterstof direct bij de windmolens te produceren. Een nadeel is, dat de vrijkomende warmte bij de elektrolyse

dan niet nuttig kan worden gebruikt.

Er bestaan nogal wat misverstanden omtrent: water, waterkracht, waterstof en kernfusie van waterstof-

isotopen. Daarom hierbij het volgende overzichtje:

# Water

Water is het verbrandingsprodukt van waterstof en zuurstof en bevat dus geen energie

# Waterkracht

Waterkracht komt vrij, als snelstromend water of water onder hoge druk een turbine aandrijft. Dit gebeurt in

een waterkrachtcentrale. Waterkracht is een energiebron

# Waterstof

Water kan door elektrolyse worden ontleed in waterstof en zuurstof. De energie in de waterstof komt weer

vrij bij de ”verbranding” in een brandstofcel.  De energie voor de ontleding van water moet in eerste instantie

worden geleverd door fossiele brandstoffen, kernenergie, kernfusie, windenergie, waterkracht, geothermische

energie of zonne-energie. (dus door energiebronnen).

Waterstof is dus geen energiebron, maar een energiedrager

# Kernfusie van waterstof-isotopen

Waterstof-isotopen kunnen via kernfusie samensmelten tot helium en daarbij een enorme hoeveelheid energie

leveren. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen en het zal nog minstens 50 jaar duren voordat er

(misschien) praktische toepassingen zijn. Kernfusie is een energiebron

Kernfusie

Er bestaan 2 soorten kernreacties, die geschikt zijn voor het opwekken van energie.

| • • | splijting van uraniumkernen. Dit wordt kernenergie genoemd samensmelting van waterstofkernen. Dit wordt kernfusie genoemd |
| --- | --- |

Bij beide processen treedt massaverlies op. Bij kernsplijting is dit ongeveer 0,10% en bij kernfusie 0,67%.

De "verdwenen" massa wordt volgens de formule van Einstein omgezet in energie.

Onderstaande is een korte samenvatting van  “Kernfusie, een zon op aarde”

Auteur:  Dr. Ir. M.T. Westra   FOM-instituut voor plasmafysica "Rijnhuizen"

De energie die de zon uitstraalt is afkomstig van kernfusie van waterstofatomen. Deze kernfusie komt tot stand

bij een extreem hoge druk en een temperatuur van 15 miljoen graden celsius. Bij kernfusie op aarde is de druk,

in vergelijking met de zon, verwaarloosbaar en daarom moet de temperatuur hier zeer veel hoger zijn, ongeveer

150 miljoen graden celsius.

Als materie zeer sterk wordt verhit, vormt het een plasma. In een plasma bewegen de atoomkernen en

elektronen los van elkaar. Atoomkernen zijn positief geladen en stoten elkaar af. De afstotende kracht wordt

bij 150 miljoen graden overwonnen door de snelheid waarmee de atoomkernen zich dan bewegen. Daardoor

treedt kernfusie op.

De fusiereactie die op aarde het gemakkelijkst tot stand kan worden gebracht, is de fusie van de waterstof-

isotopen deuterium en tritium. Hierbij ontstaan heliumatomen, neutronen en zeer veel energie.

Het grootste probleem bij kernfusie is de extreem hoge temperatuur, die nodig is om het fusieproces in het

plasma tot stand te brengen. Geen enkel materiaal is tegen die temperatuur bestand. In een zogenaamde

"Tokamak" wordt het hete plasma opgesloten in een sterk magnetisch veld en het komt daardoor niet in contact

met de wand. Een Tokamak is een ringvormige reactor waarin het plasma wordt verhit tot de temperatuur

waarbij kernfusie optreedt.

Een Tokamak moet een minimale grootte hebben, om meer energie te leveren dan nodig is voor het op gang

houden van het fusieproces. ITER  (International Thermonuclear Experimental Reactor)  zal de eerste

(experimentele) kernfusiecentrale zijn, waarbij dat gaat lukken. ITER moet aantonen dat het mogelijk is om

langdurig energie op te wekken met kernfusie. Men verwacht hiermee gedurende 10 minuten 500 megawatt te

kunnen opwekken. Dat is tien keer meer dan wordt gebruikt voor het instandhouden van het hete fusieplasma

ITER wordt het grootste internationale wetenschappelijke onderzoeksproject sinds de bouw van het

International Space Station. (ISS)

Na  ITER zal  DEMO gebouwd worden. Dat is een grotere centrale die de technische haalbaarheid, betrouw-

baarheid en economische aantrekkelijkheid van fusie-energie moet demonstreren. Tenslotte zal omstreeks

2050 het eerste prototype van een commerciële fusiecentrale, PROTO gereed zijn. Kernfusie is inherent veilig.

Er treedt geen kettingreactie op. Zodra er iets mis gaat, stopt de reactie  Bij kernfusie komt weinig radioactief

afval vrij. Dit afval heeft een korte halveringstijd.

Persbericht op 21 november 2006:

"De Europese Unie, de VS, Rusland, China, Japan, India en Zuid-Korea hebben een akkoord getekend over

de bouw van de eerste kernfusiecentrale. De bouw van ITER  begint in 2008 in het Zuid-Franse Cadarache en

zal 10 jaar in beslag nemen".

# Bericht in Nature 27 mei 2016

In november 2015 heeft het team van Bigot een herziene planning voor het ITER-project gepresenteerd.

Geschat wordt, dat het 4,6 miljard euro meer gaat kosten. Op z’n vroegst in 2025 zal het mogelijk zijn om

waterstofplasma in de machine te produceren. Het zal daarna nog een aantal jaren duren voordat het mogelijk

is om de zwaardere waterstof-isotopen tritium en deuterium te injecteren en fusie tot stand te brengen

Kernenergie

# Met de formule van Einstein kan de relatie tussen massa en energie worden berekend.

# E = mc2       (E = energie     m = massa     c = de lichtsnelheid)

1 kilogram massa is equivalent aan 25 miljard kilowatt-uur

De brandstof voor de kerncentrale in Borssele bestaat voor 4,5% uit splijtbaar Uranium 235.  Bij het splijtings-

proces wordt ongeveer 1 promille hiervan omgezet in energie. De energie die als warmte vrijkomt, is daarom

“slechts” 1,125 miljoen kilowatt-uur per kilogram brandstof.

In 2013 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 115 miljard kilowatt-uur

Hiervoor zou nodig zijn:  (afgerond)

| of of | 300 ton 36 000 000 ton | verrijkt Uranium steenkool | (rendement 33%) (rendement 40%) |
| --- | --- | --- | --- |

Het verschil in rendementen is het gevolg van het feit dat een kerncentrale met lagere temperaturen werkt,

(door toepassing van warmtewisselaars), dan een met gas, olie of kolen gestookte centrale  (Carnot)

Als we denken aan een trein met goederenwagons van 50 ton en elk een lengte van 10 meter, dan levert dit

het volgende beeld op:

| • • | voor het aanvoeren van verrijkt Uranium voor het aanvoeren van de steenkool | 6 goederenwagens = 720 000 goederenwagens = | 60 meter 7200 kilometer |
| --- | --- | --- | --- |

# Bij de verbranding van al die steenkool zou dan 94 miljoen ton CO2 ontstaan.

In 2013 was het primaire energieverbruik in Nederland 900 miljard kilowatt-uur

# Het equivalent hiervoor is ongeveer 100 miljard liter benzine, een kubus met een ribbe van 460 meter

# Duurzame energie is ”voorlopig” dus geen optie.

| • • | de voorraad fossiele brandstoffen is groot, maar eindig (over 75 jaar zijn alle economisch winbare fossiele brandstoffen op, behalve steenkool) duurzame energie zal nooit voldoende zijn, want er komen steeds meer mensen, met steeds meer energiebehoefte |
| --- | --- |

# Van 1973 t/m 2013 was de toename van de wereldbevolking 84%

Van 1973 t/m 2013 was de toename van het wereld energieverbruik 222%

# Samenvatting

| • • • • | de wereldbevolking en het energieverbruik nemen sterk toe aardgas en aardolie raken nog deze eeuw op duurzame energie zal een beperkte rol blijven spelen kernfusie gaat nog 60 tot 80 jaar duren of komt misschien nooit |
| --- | --- |

Conclusie

| • | kolencentrales en kernenergie zijn dus onontkoombaar |
| --- | --- |

Sommige mensen denken:

| • • • | "ze" vinden er wel wat op (je zet gewoon de Sahara vol met zonnepanelen) het zal mijn tijd wel duren (dat is nog maar de vraag en hoe moet het dan met het nageslacht?) op termijn wordt alle energie duurzaam opgewekt (dus alle energie die nodig is voor de voedselproduktie, verwarming, industrie, vliegtuigen, treinen en 1 miljard auto’s?) |
| --- | --- |

Men kan wel van alles uitrekenen, maar dat wil nog niet zeggen dat het in de praktijk kan worden

gerealiseerd, of dat het economisch haalbaar is

Voorbeeld

| • • | de hoeveelheid zonne-energie die jaarlijks op de gehele aarde wordt ingestraald, is 7000 keer zoveel als het wereldverbruik van primaire energie de hoeveelheid zonne-energie die in 2009 werd geoogst, was slechts 0,1 procent van de wereld- produktie van (alleen) elektriciteit |
| --- | --- |

Tegenstanders van kernenergie zeggen ”dat het niet kan”  Het tegendeel wordt in de ons omringende landen

bewezen. In 2009 was het aandeel kernenergie bij de opwekking van elektriciteit:

Frankrijk	77%			Duitsland	23%			Engeland	14%

België		54%			Zwitserland	41%			Zweden	43%

Nederland beperkt zich schijnheilig tot 4% en importeert vervolgens het ontbrekende uit Frankrijk en België.

De hoeveelheid geïmporteerde kernenergie is 2 keer zoveel als in de kerncentrale in Borssele wordt opgewekt.

Wereldwijd wordt 13,4% van alle elektrische energie opgewekt door kernenergie  (2009)

Door milieuactivisten wordt het belang van kernenergie steevast gebagatelliseerd, terwijl waterkracht dan wordt

opgevoerd als een zeer belangrijke energiebron. De realiteit is, dat het aandeel kernenergie wereldwijd

bijna net zo groot is als het aandeel waterkracht

Persbericht 13 oktober 2009:

"België houdt zijn kerncentrales 10 jaar langer open dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft de minister

van Energie bekend gemaakt. De centrales zouden eigenlijk in 2015 sluiten, ze blijven nu tot 2025 in bedrijf

omdat dat extra geld voor de Belgische schatkist oplevert".

# Persbericht 1 januari 2010:

De enige kerncentrale van Litouwen is buiten gebruik gesteld. Litouwen beloofde de sluiting in 2004 in ruil

voor toetreding tot de Europese Unie. De centrale is een grotere versie van die bij Tsjernobyl. Voor Litouwen

betekent het dat het een goedkope bron van energie kwijt is en nu veel afhankelijker wordt van ondermeer

gas uit Rusland. De kerncentrale leverde bijna driekwart van de Litouwse energiebehoefte.

# Trouw 26 mei 2011

Zwitserland stopt met kernenergie. Dat heeft de regering in Bern woensdag besloten. Zwitserland heeft

5 kerncentrales. De eerste sluit rond 2019, de laatste over ongeveer twintig jaar.

Teletekst 30 mei 2011

Duitsland stopt met kernenergie. De 17 Duitse kerncentrales gaan uiterlijk in 2022 dicht. De 7 reactoren die

na de kernramp in Fukushima werden gesloten blijven definitief dicht. Eind vorig jaar had de regering Merkel

nog besloten de oude centrales 7 jaar langer open te houden en de nieuwere 14 jaar, dus tot 2036.

# Teletekst 27 juni 2011

Frankrijk investeert een miljard euro in de ontwikkeling van veilige methodes om kernenergie op te wekken.

President Sarkozy zegt dat het voor Frankrijk geen optie is om van kernenergie af te zien. De investering van

Frankrijk staat haaks op de ontwikkeling in Duitsland, waar de regering juist af wil van kerncentrales

Teletekst 13 juli 2011

De Japanse premier Kan wil dat zijn land op termijn geen kernenergie meer gebruikt. De ramp in Fukushima

in maart dit jaar heeft hem ervan doordrongen dat de risico’s van kernenergie te groot zijn. Volgens premier

Kan moet Japan helemaal overstappen op duurzame energiebronnen zoals de zon, wind en biomassa.

Wanneer hij dat gerealiseerd wil hebben, zei Kan er niet bij.

Teletekst 11 april 2014

Japan wil toch kernenergie blijven gebruiken. Premier Abe schrijft in de eerste nota sinds de ramp bij

Fukushima dat kernenergie stabiliteit brengt voor de energievoorziening. De voorganger van Abe wilde juist

gaan afbouwen. Tot 2011 werd 30 procent van de energie opgewekt in kerncentrales. Japan heeft nauwelijks

natuurlijke hulpbronnen en importeert veel olie en gas.

Teletekst 31 juli 2015

In Japan start binnenkort de eerste kerncentrale op, nadat alle 48 centrales vier jaar geleden waren stilgelegd.

Dat gebeurde na de kernramp in Fukushima op 11 maart 2011.

Teletekst 15 september 2016

De bouw van een nieuwe kerncentrale in Groot Brittannië gaat alsnog door. De centrale bij Hinckley Point,

die 21 miljard euro kost, wordt gefinancierd met Frans en Chinees geld en gebouwd door Fransen.  China mag

in ruil voor zijn bijdrage zelf een tweede nieuwe kerncentrale bouwen in Bradwell. Daarover is nog geen

definitief besluit genomen.

Vergelijking van kernenergie met windenergie

|  | vermogen (megawatt) | produktie- factor | energie per jaar (megawatt-uur) | bouwkosten (miljard euro) | levensduur (jaren) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kerncentrale Hinckley Point | 3200 | 94% | 26 350 000 | 21,0 | 60 |
| windmolenpark Gemini | 600 | 49% | 2 600 000 | 2,8 | 20 |

• de kerncentrale levert per jaar 10 keer zo veel energie als het windmolenpark • de bouwkosten van de kerncentrale zijn 7,5 keer zo hoog als van het windmolenpark, maar de levensduur is 3 keer zo lang. • de jaarkosten van kernenergie zijn dus 2,5 keer zo hoog als van windenergie • kernenergie is dus 10 / 2,5 = 4 keer goedkoper dan windenergie • bij kernenergie zijn er extra kosten voor kernbrandstof, ontmanteling en opbergen van radio-actief afval • windmolenparken vragen veel onderhoud, vooral windmolenparken in zee • windenergie is niet continu beschikbaar (de produktiefactor = 49%). Daarom is dure, grootschalige opslag van windenergie noodzakelijk, bijvoorbeeld opslag in waterstof

Teletekst 27 november 2016

Zwitserse kiezers hebben in een referendum het voorstel afgewezen om afscheid te nemen van kernenergie.

Als het voorstel was aangenomen, dan zouden 3 van de 5 kerncentrales volgend jaar dicht moeten.

De laatste kerncentrale moet nu in 2034 dicht.

# Teletekst 19 juni 2017

Zuid Korea ziet af van de bouw van nieuwe kerncentrales. Zuid Korea is een van de grootste kernenergie-

producenten ter wereld. Het land heeft 25 centrales die een derde van de stroom in het land leveren. Moon wil

het land minder afhankelijk maken van  kernenergie en vervuilende kolencentrales. Omdat het land geen gas of

olie heeft, wil hij vooral inzetten op zonne- en windenergie. (?)

Wel of geen kernenergie?

Iedere oplossing heeft voor- en nadelen. (“wet van behoud van ellende”). De vraag is maar wat je liever hebt:

fossiele energiebronnen

| • • • • • • • | onomkeerbare klimaatverandering (broeikaseffect) daardoor stijging van de zeespiegel en overstromingen steeds verdere toename van de luchtvervuiling (CO2 en stikstofoxiden) uitputting van alle fossiele brandstoffen milieurampen met olietankers, met booreilanden en bij het boren naar olie in zee, zoals de olieramp in Alaska, in de Golf van Mexico en in de Nigerdelta oorlogen om de aanvoer van olie of aardgas veilig te stellen aardbevingen en bodemdaling door olie- en gaswinning |
| --- | --- |

of kernenergie

| • • • | geen CO2-uitstoot een beperkt (radioactief) afvalprobleem dat in principe oplosbaar is ongelukken met kerncentrales (Harrisburg 1979, Tsjernobyl 1986, Fukushima 2011) |
| --- | --- |

Men staat voor dit dilemma, omdat er voor het jaar 2050 nog zo nodig 2 miljard mensen bij moeten komen.

Dat zijn gemiddeld 1 miljoen per week er bij, terwijl er al 7 miljard aardbewoners zijn. Het veel gehoorde

argument, dat het afval van kerncentrales 240 000 jaar radioactief blijft, is niet zo interessant. Ik durf de stelling

wel aan, dat de mensheid ruim binnen deze termijn van onze planeet is verdwenen. Misschien wel door kern-

wapens. Het is merkwaardig, dat men zich wel druk maakt over kernenergie en niet over kernwapens

Teletekst 12 september 2013

Nederland is akkoord gegaan met de stationering van een nieuw Amerikaans kernwapen op Volkel, dat de

huidige kernwapens gaat vervangen. Kamerleden wijzen erop dat dat ingaat tegen de wens van het parlement

om de Amerikaanse kernwapens te verwijderen.  (hier werd verder geen woord over “vuil” gemaakt)

Teletekst 3 juli 2017

Rusland en de VS bouwen hun voorraad kernwapens af. Toch investeert de VS tot 2026 zeker 400 miljard

in de modernisering. Er zijn negen landen met kernwapens.  Die hebben samen 14 935 kernkoppen.

Waarom geen kernenergie?

Veel mensen zijn tegen kernenergie, omdat ze “bang” zijn dat hun nageslacht (over duizenden jaren) zal worden

opgescheept met het probleem van radio-actief afval. Desondanks verbruiken diezelfde mensen in record

tempo alle fossiele brandstoffen die er nu nog zijn, zonder zichzelf ook maar enige beperking op te leggen.

De eerstvolgende generatie moet het dan maar verder bekijken. Diezelfde mensen denken straks natuurlijk

"genuanceerd" over kernenergie, als duidelijk wordt dat hun eigen energievoorziening in gevaar zal komen.

Citaat van Patrick Moore, voormalig directeur van Greenpeace

“We hebben de fout gemaakt, om kernenergie op één hoop te gooien met kernwapens, net alsof alle nucleaire

zaken slecht zijn. Ik denk dat dat een even grote fout is, als wanneer je nucleaire geneeskunde op één hoop

zou gooien met kernwapens”.

# Problemen bij kernenergie zijn:

| • • • | de veiligheid van kernreactoren het veilig opbergen van radioactief afval gevaar voor verspreiding van kernwapens |
| --- | --- |

Thorium?

Op internet vond ik dit bericht van ECN = Energieonderzoek Centrum Nederland:

”Nieuwe kernbrandstof vermindert radioactief afval”

“Thorium is een interessante brandstof, omdat de Thoriumvoorraad op aarde voldoende is voor enkele

duizenden jaren. Een Thoriumcentrale veroorzaakt 10 tot 100 keer minder radio-actief afval dan een gewone

kerncentrale en dit afval heeft een relatief korte halveringstijd (300 jaar)

Het lijkt er op, dat Thorium toch wel problematisch is. De techniek is ingewikkeld en er is nog veel onderzoek

nodig. Als alles meezit zou er over 20 jaar een eerste centrale in Europa operationeel kunnen zijn. Realistischer

is een termijn van 40 jaar. Dat is te laat om daarmee het CO2-probleem op te lossen

Maar misschien "Beter laat dan nooit".

Kernfusie?

De schone kernfusie laat wel erg lang op zich wachten. ”Ze” zijn daar al meer dan een halve eeuw mee bezig.

De meest optimistische schatting is, dat in 2050 de eerste commercieel werkende kernfusiecentrale operationeel

zal zijn.  Men zal tegen die tijd wel met praktische resultaten moeten komen, want ook de voorraad splijtbaar

Uranium voor het bestaande type kerncentrales is beperkt en slechts voldoende voor de komende 75 jaar.

(bij het huidige verbruik).

Kweekreactoren, waarbij 60 tot 100 keer efficiënter met de splijtstof wordt omgegaan, mogen er van de

milieuactivisten niet komen. (Kalkar).

# Een vertragende factor voor de invoering van kernenergie zou een sterke bezuiniging op het energieverbruik

# kunnen zijn. Helaas zal dat niet werken. Iedereen denkt:

# Stom hè, ik vind het gewoon:

lekker			vlees, kasgroente, diepvriesprodukten, uit de tropen aangevoerd fruit

leuk			vlieg- en autovakanties, veel kinderen, de TV (die de hele dag aanstaat),

langdurig douchen

gemakkelijk		de auto, koelkast, (af)wasmachine, wasdroger

lekker warm		centrale verwarming

lekker koel		airconditioning

Enkele feiten, berekeningen en wetenswaardigheden

# Het energieverbruik in Nederland

| • • • • | in 2013 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 115 miljard kilowatt-uur bij een rendement van 40% was voor de opwekking hiervan 288 miljard kilowatt-uur primaire energie nodig het totale primaire energieverbruik, nodig voor verwarming, de industrie, auto’s en de opwekking van elektriciteit was 900 miljard kilowatt-uur dat is ruim 3 keer zoveel primaire energie als nodig is voor de opwekking van alleen elektriciteit |
| --- | --- |

# Het rendement van de produktie van elektriciteit tot aan het stopcontact

| • • • • | het gemiddelde rendement van de opwekking van elektriciteit = 49% (STEG.en conventioneel) het elektriciteitstransport via hoogspanningsleidingen = 95% de omzetting van de hoogspanning naar laagspanning = 95% het elektriciteitstransport via het laagspanningsnet naar het stopcontact van de verbruiker = 92% |
| --- | --- |

# Het totale rendement is  49% × 95% × 95% × 92% = 40%

# Het rendement van de produktie van benzine tot aan de benzinepomp

| • • • • | oppompen uit de oliebron = 97% vervoer naar de raffinaderij = 99% het raffinageproces = 85% het vervoer naar de benzinepomp = 99% |
| --- | --- |

# Het totale rendement is  97% × 99% × 85% × 99% = 80%

# Het massa-energie equivalent

| • • • • • • • • | E = mc2 (Einstein) m = 1 kilogram massa c = de lichtsnelheid = 3 x 108 meter / seconde c2 = 9 x 1016 meter2 / seconde2 1 joule = 1 kilogram x meter2 / seconde2 E = 1 x 9 x 1016 joule = 90000 x 109 kilojoule 1 kilowatt-uur = 3600 kilojoule E = (90000 x 109) / 3600 = 25 miljard kilowatt-uur |
| --- | --- |

dus:

1 kilogram massa is equivalent aan 25 miljard kilowatt-uur

# Massa en gewicht

| • • • • • • | Massa is de hoeveelheid materie. Gewicht is de kracht waarmee massa door de zwaartekracht van de aarde wordt aangetrokken. Op de aarde is de zwaartekracht niet overal even groot en het gewicht dus ook niet. Massa is wel overal hetzelfde, dus bijvoorbeeld ook in het International Space Station. Het gewicht van massa is daar nul, omdat er geen zwaartekracht is. Het gewicht van massa op aarde is gedefinieerd bij een versnelling van de zwaartekracht van 9,81 meter per seconde2. De eenheid van massa is de kilogram |
| --- | --- |

.

# De Zon

# Bijna alle energie op aarde is afkomstig van de zon

Bijna alle energiebronnen op aarde (aardolie, aardgas, steenkool, biomassa, wind- en waterkracht) vinden hun

oorsprong in zonne-energie. Uitzonderingen zijn: geothermische energie, kernenergie en energie afkomstig van

de maan. (getijdencentrales).

De meest directe energiebron is de licht- en warmtestraling van de zon. Deze energiebron is schoon en onuit-

puttelijk en daar zullen we het in de verre toekomst voor een groot deel van moeten hebben. De energie die de

zon uitstraalt wordt opgewekt door kernfusie.  Elke seconde wordt in de zon 4,27 miljard kilogram massa

omgezet in energie. Kernfusie zal op aarde misschien ook een grote rol gaan spelen bij de energie-opwekking.

# Berekening van de hoeveelheid energie die de zon in 1 seconde uitstraalt

• de afstand van de zon tot de aarde is 150 miljoen kilometer • de lichtsnelheid is 300 000 kilometer per seconde • de afstand is dus 150 000 000 / 300 000 = 500 lichtseconden = 8,33 lichtminuten • buiten de dampkring en bij loodrechte instraling is het stralingsvermogen van de zon 1,36 kilowatt per vierkante meter (dat is de zonneconstante) • het totale stralingsvermogen van de zon is dus: de zonneconstante vermenigvuldigd met de oppervlakte van een bol met een straal van 150 miljoen kilometer • r = de straal van de bol = 150 x 109 meter • de oppervlakte van de bol = 4 ( r2 = 4 ( x 150 2 x 1018 vierkante meter • de totale hoeveelheid energie die de zon in 1 seconde uitstraalt = 1,36 x 4 ( x 1502 x 1018 x 1 kilowatt-seconde • 1 kilogram massa = 25 x 109 x 3600 kilowatt-seconde • de energie die de zon in 1 seconde uitstraalt is equivalent aan: (1,36 x 4 ( x 1502 x 1018 x 1) / (25 x 109 x 3600) = 4,27 miljard kilogram massa

In 2013 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 115 miljard kilowatt-uur

Dat is equivalent aan 4,6 kilogram massa.

De hoeveelheid energie die de zon in 1 seconde uitstraalt is dus bijna 1 miljard keer zoveel als het totale

elektriciteitsverbruik van Nederland in 1 jaar.

# De totale hoeveelheid zonne-energie die op de aarde wordt ingestraald

• de totale hoeveelheid ingestraalde zonne-energie is gelijk aan wat loodrecht valt op een cirkelvormig vlak met de straal van de aarde (de straal r = 6 400 kilometer) • de oppervlakte van dat cirkelvormig vlak is ( r2 = ( x 40 x 1012 vierkante meter • het vermogen van de zonnestraling ter hoogte van het aardoppervlak is 1 kilowatt per vierkante meter • de ingestraalde zonne-energie per vierkante meter per jaar = 1 kilowatt × 24 uur x 365 dagen = 8760 kilowatt-uur • de ingestraalde zonne-energie op het cirkelvormige vlak (dus op de aarde) = ( x 40 x 1012 x 8760 = 11 000 x 1014 kilowatt-uur per jaar • in 2016 was het wereldverbruik van primaire energie 1,6 x 1014 kilowatt-uur

# Per jaar is de hoeveelheid ingestraalde zonne-energie dus 7000 keer zoveel als het wereldverbruik van

# primaire energie.

Door sommige mensen wordt de conclusie getrokken, dat er dus geen energieprobleem is. Men moet daarbij

wel het volgende bedenken:

| • • • • • | het aardoppervlak bestaat voor 71% uit water, de instraling op de resterende 29% is dus 0,29 x 7000 = 2000 keer het wereldverbruik van primaire energie een groot deel van de zonne-energie wordt tegengehouden door de bewolking voor de opwekking van elektriciteit door zonne-energie, zijn gigantische oppervlakten nodig er bestaat nog geen efficiënt, grootschalig systeem voor de opslag van zonne-energie het rendement van de omzetting van zonne-energie naar elektriciteit is laag |
| --- | --- |

Globale berekening van de oppervlakte, die in de Sahara nodig is om met zonnepanelen het finale

wereld energieverbruik op te wekken

• het finale wereld energieverbruik in 2014 was 110 x 1012 kilowatt-uur • een zonnepaneel in de Sahara levert ongeveer 300 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar • netto is dus nodig (110 × 1012) / 300 = 0,37 × 1012 vierkante meter • dat is 370 000 vierkante kilometer • de panelen mogen niet in elkaars schaduw staan • er moeten paden tussen de panelen zijn voor bereikbaarheid, onderhoud en hulpapparatuur • de bruto oppervlakte is daarom 3 keer zo groot, dus ruim 1 000 000 vierkante kilometer • dat is een vierkant van 1000 × 1000 kilometer = 25 keer de oppervlakte van Nederland

In de praktijk gaat het natuurlijk niet lukken om de Sahara vol te zetten met zonnepanelen

• Zonnepanelen in de Sahara worden erg warm. Het rendement neemt daardoor af • Gedurende de nacht (dat is de helft van de tijd), leveren zonnepanelen in de Sahara niets op. Er is dus een opslagprobleem • Geconcentreerde zonnestraling lijkt een betere oplossing, mede omdat daarbij vaak een deel van de opgevangen warmte tijdelijk kan worden opgeslagen. Hiermee kunnen zonloze periodes worden overbrugd • Het is niet eenvoudig, om de elektriciteit van de Sahara naar bijvoorbeeld Europa te transporteren. Dat moet in de vorm van gelijkstroom via hoogspanningskabels, want bij wisselstroom zijn de capacitieve verliezen te groot • Een andere mogelijkheid is energietransport via de omweg van waterstof. Dat gaat met een slecht rendement, maar hierbij is dan wel het opslagprobleem opgelost

# Om 1 centrale van 600 megawatt te vervangen door zonnepanelen is in Nederland een oppervlakte

# van 84 vierkante kilometer nodig

| • • • • • • • | de energie-opbrengst van een centrale van 600 megawatt is 4,2 miljard kilowatt-uur per jaar een zonnepaneel in Nederland levert ongeveer 150 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar voor de vervanging van de centrale zijn dus netto 28 vierkante kilometer zonnepanelen nodig de panelen mogen niet in elkaars schaduw staan er moeten paden tussen de panelen zijn voor bereikbaarheid, onderhoud en hulpapparatuur de bruto oppervlakte is daarom 3 keer zo groot, dus 84 vierkante kilometer dat is een vierkant van ruim 9 x 9 kilometer |
| --- | --- |

# De WakaWaka  led-lamp en smartphone lader

| • • • • • • • | stel, het gemiddelde vermogen van de zonnestraling is 500 watt per vierkante meter dat is 0,05 watt per vierkante centimeter de zonnecel heeft een effectieve oppervlakte van 50 vierkante centimeter het rendement van de zonnecel is 20% het vermogen van de zonnecel is dan 0,5 watt de accu van een iPhone heeft een energie-inhoud van 5 watt-uur het volledig opladen duurt dan minimaal 10 uur |
| --- | --- |

# Enkele eigenschappen van licht

| • • • • | licht plant zich (rechtlijnig) voort door middel van elektromagnetische golven (en dus niet door “ethergolven”) licht bereikt een waarnemer altijd met de lichtsnelheid (in vacuüm) het maakt daarbij niet uit, of een lichtbron (bijvoorbeeld een ster) beweegt ten opzichte van de waarnemer, of dat de waarnemer beweegt ten opzichte van een lichtbron de lichtsnelheid (in vacuüm) ten opzichte van de waarnemer is altijd in alle richtingen 300 000 kilometer per seconde en wordt daarom aangeduid met de letter c (= constant) |
| --- | --- |

Bestaat de ether?

De aarde draait met een snelheid van 30 kilometer per seconde in een baan om de zon. Vroeger dacht men

dat het heelal geheel gevuld was met “ether” en dat het licht zich door die ether voortplantte.

De consequentie daarvan zou dan moeten zijn, dat de lichtsnelheid die op aarde wordt gemeten, afhankelijk

is van de beweging van de aarde ten opzichte van de ether. (in analogie met het gedrag van geluidsgolven

in lucht).

Om deze veronderstelling te toetsen, maakten Michelson en  Morley in 1887 een interferometer. Hiermee

kon het verschil in lichtsnelheid, in de richting van de baan om de zon en loodrecht daarop, zeer nauwkeurig

worden gemeten. De uitkomst van de metingen was zeer verrassend: de lichtsnelheid is in alle richtingen

altijd hetzelfde. De conclusie moet daarom zijn, dat er geen ether bestaat.

Alle elektromagnetische golven, dus ook radiogolven, planten zich voort met de snelheid van het

licht. Het feit dat de lichtsnelheid constant is, heeft veel toepassingen mogelijk gemaakt, zoals:

| • • • | de relativiteitstheorieën van Einstein de moderne sterrenkunde GPS (= global positioning system) |
| --- | --- |

# De energiedichtheid van zonlicht

| • • • • • | buiten de dampkring is het vermogen van het zonlicht 1,36 kilowatt per vierkante meter (dat is de zonneconstante) in 1 uur wordt dan een hoeveelheid energie ingestraald van 1,36 kilowatt-uur per vierkante meter de lichtsnelheid is 300 000 kilometer per seconde in 1 uur legt het licht een afstand af van 3600 × 300 000 kilometer = 1012 meter de energiedichtheid van zonlicht is dus 1,36 kilowatt-uur per 1012 kubieke meter (1012 kubieke meter is een kubus met een ribbe van 10 kilometer) |
| --- | --- |

# Zonne-energie bij de Evenaar

Bij de Evenaar is de daglengte het gehele jaar 12 uur. In de lente en de herfst staat de zon loodrecht boven

de Evenaar. De hoeveelheid zonne-energie, die in een etmaal bij een volkomen wolkenloze hemel op een

horizontaal geplaatst zonnepaneel valt, is dan gelijk aan 24 uur / ( = 7,6 uur volle zon. In de zomer en de

winter, staat de zon loodrecht boven een keerkring en dan is de instraling op de Evenaar iets minder.

De produktiefactor gedurende een etmaal en dus ook gedurende een jaar, komt daarmee op 31,8%

In Nederland is dit 11,4%  Bij de Evenaar is de produktiefactor dus maar 3 keer zo groot als in Nederland.

Zonnestraling in Nederland in 1999

(kilojoule per vierkante centimeter per jaar)

| dec. jan. febr. | mrt. apr. mei | juni juli aug. | sept. okt. nov. |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 119 | 159 | 58 |

| • • • • | totaal 26 + 119 + 159 + 58 = 362 kilojoule per vierkante centimeter per jaar dat is 3620 000 kilojoule per vierkante meter per jaar 1 kilowatt-uur = 3600 kilojoule in 1999 was de hoeveelheid ingestraalde energie dus 1006 kilowatt-uur per vierkante meter |
| --- | --- |

# bron:  “Statistisch Jaarboek 2001”

# In dit verhaal wordt gerekend met een energie-instraling van 1000 kilowatt-uur per vierkante meter per

# jaar. Dat is gemiddeld 2,7 kilowatt-uur per vierkante meter per dag.

De Leopoldhove

De Leopoldhove in Zoetermeer, is een zorginstelling met bijbehorende woningen. Op de daken van het

complex ligt een groot aantal zonnepanelen. In de hal van het hoofdgebouw, kan men de energie-opbrengst

van deze panelen op een display aflezen.

# Enkele gegevens van de Leopoldhove

| • • • • | 606 panelen met een totale oppervlakte van 770 vierkante meter de jaaropbrengst is 64 000 kilowatt-uur de jaaropbrengst per vierkante meter is 83 kilowatt-uur de gemiddelde dagopbrengst is 175 kilowatt-uur |
| --- | --- |

Overzicht van de maandelijkse opbrengst van de Leopoldhove   (2010)

|  | kilowatt-uur | procenten |
| --- | --- | --- |
| januari | 1 040 | 1,6 |
| februari | 1 582 | 2,5 |
| maart | 5 244 | 8,2 |
| april | 8 454 | 13,3 |
| mei | 11 216 | 17,6 |
| juni | 10 301 | 16,2 |
| juli | 9 544 | 14,9 |
| augustus | 6 801 | 10,7 |
| september | 4 933 | 7,7 |
| oktober | 3 357 | 5,3 |
| november | 959 | 1,5 |
| december | 348 | 0,5 |
| totaal | 63 779 | 100,0 |

In mei was de energie-opbrengst 32 keer zoveel als in december. In maart t/m augustus was de energie-

opbrengst 80% van de jaaropbrengst en in september t/m februari 20%.  (afgerond).

# Vergelijking van de dagopbrengst van de Leopoldhove bij een onbewolkte en een bewolkte hemel

# (2010)

| onbewolkt | bewolkt |
| --- | --- |
| 3 juni 520 kilowatt-uur | 11 juni 63 kilowatt-uur |
| 16 november 101 kilowatt-uur | 27 november 3 kilowatt-uur |

# In de zomer was de dagopbrengst bij een onbewolkte hemel ruim 8 keer zoveel als bij een bewolkte hemel.

# In de winter was die verhouding een factor 34 en gedurende het jaar 173.

Dagopbrengst van de Leopoldhove   (kilowatt-uur in 2010)

Daglengte in Nederland

Daglengte   (uren per dag, van zonsopgang tot zonsondergang)

Daglengte   (uren per dag, van zonsopgang tot zonsondergang)

| 2018 | daglengte |
| --- | --- |
| 08 januari 30 januari 15 februari 03 maart 18 maart 01 april 16 april 03 mei 21 mei 20 juni 21 juli 09 augustus 26 augustus 10 september 25 september 10 oktober 26 oktober 11 november 04 december 21 december | 08 uur 09 uur 10 uur 11 uur 12 uur 13 uur 14 uur 15 uur 16 uur 16 uur 45 min. 16 uur 15 uur 14 uur 13 uur 12 uur 11 uur 10 uur 09 uur 08 uur 07 uur 44 min. |

Met daglengte wordt de tijd bedoeld die binnen een etmaal verstrijkt tussen het moment waarop het eerste

deel van de zon boven de horizon uitkomt (zonsopgang) en het moment waarop het laatste deel van de zon

achter de horizon verdwijnt (zonsondergang).

Begin van de lente, zomer, herfst en winter  ( 2018)

|  | gebeurtenis | positie van de zon | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 maart | lente equinox | boven de evenaar | 37,9 graden |
| 21 juni | zomer wende | noorder keerkring | 61,4 graden |
| 23 september | herfst equinox | boven de evenaar | 37,8 graden |
| 21 december | winter wende | zuider keerkring | 14,5 graden |

H = de hoogste stand van de zon, midden op de dag, in Nederland

Windenergie

# Iedereen is er voorstander van, totdat er een windmolen in de buurt komt te staan. Men ervaart of verwacht

# de volgende bezwaren:

| • • • • • • • | lawaai het zonlicht kan bij een bepaalde stand van de zon hinderlijk worden onderbroken door de ronddraaiende wieken (een paar uur per jaar) de ronddraaiende wieken veroorzaken soms storing bij straalverbindingen, in de ontvangst van “aardse” televisiezenders en bij (scheeps)radar horizonvervuiling (eindeloze woonwijken aan de horizon zijn geen probleem) vogels vliegen zich tegen de wieken te pletter bij windmolenparken in zee: aantasting van de fauna en flora op de zeebodem bij grote windmolenparken in zee gaat het boven land minder regenen en waaien, terwijl ook de golfslag vermindert |
| --- | --- |

# Globale berekening van het aantal windmolens dat nodig zou zijn om het finale wereld energie-

# verbruik op te wekken

| • • • | het finale wereld energieverbruik in 2016 was 110 x 1012 kilowatt-uur de grootste windmolen ter wereld levert 21 x 106 kilowatt-uur per jaar voor het wereld energieverbruik zouden dus nodig zijn: (110 × 1012) / (21 x 106) = 5 miljoen molens van het type "grootste ter wereld” |
| --- | --- |

Teletekst 15 augustus 2017
Schiphol schakelt op 1 januari geheel over op Nederlandse windenergie. Ook de andere luchthavens,

Rotterdam - The Hague Airport, Eindhoven en Lelystad gaan over op duurzame energie.

De stroom zal zoveel mogelijk geleverd worden door nieuwe windparken, zoals het windpark Vianen.

Andere grote bedrijven als NS, Unilever en Google gingen al eerder over op duurzame energie. (?)

(Wie het gelooft, mag het zeggen. Het windpark Vianen omvat slechts 3 windmolens van 3 megawatt)

# Vergelijking van zonne- en windenergie

zonne-energie    Het Waldpolenz Solar Park

| • • • • • • | 550 000 elektrische zonnepanelen het totale vermogen is 52 megawatt de produktiefactor is 11,4% de grondoppervlakte is 1,2 vierkante kilometer de energie-opbrengst is 52 000 megawatt-uur per jaar dat is 43 333 megawatt-uur per vierkante kilometer per jaar |
| --- | --- |

In 2013 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 115 miljard kilowatt-uur.

# Daarvoor is dus nodig 115 000 000 / 43 333 = 2 654 vierkante kilometer zonnepanelen,

# een oppervlakte van 51 x 51 kilometer.

windenergie    Het Gemini windmolenpark

| • • • • • • | 150 windturbines van 4 megawatt het totale vermogen 600 megawatt de produktiefactor is 49% de oppervlakte van het park is 68 vierkante kilometer de energie-opbrengst is 2 600 000 megawatt-uur per jaar dat is 38 235 megawatt-uur per vierkante kilometer per jaar |
| --- | --- |

In 2013 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 115 miljard kilowatt-uur.

# Daarvoor is dus nodig 115 000 000 / 38 235 = 3 008 vierkante kilometer windturbines,

# een oppervlakte van 55 x 55 kilometer.

enkele eigenschappen van zonne-energie

| • • • • | in de winter levert zonne-energie weinig op en ’s nachts niets, terwijl de energiebehoefte dan juist groot is zonne-energie is niet realiseerbaar op zee bij zonne-energie op land is de hierdoor gebruikte oppervlakte niet beschikbaar voor andere doeleinden vast opgestelde zonnepanelen vragen weinig onderhoud |
| --- | --- |

enkele eigenschappen van windenergie

| • • • • | in de winter levert windenergie relatief veel op, terwijl de energiebehoefte dan ook groot is windenergie is ook realiseerbaar op zee bij een windmolenpark op land kan de oppervlakte worden gebruikt voor landbouw of er kunnen koeien grazen windmolens vragen veel onderhoud |
| --- | --- |

# Brandstoffen en CO2

# Enkele brandstoffen:  zuurstofverbruik en verbrandingsprodukten  (kilogrammen)

| brandstof | zuurstof | kooldioxide | water |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 kilogram koolstof | 2,67 | 3,67 | - - - - |
| 1 kilogram methaan | 4,00 | 2,75 | 2,25 |
| 1 kilogram benzine | 3,51 | 3,09 | 1,42 |
| 1 kilogram dieselolie | 3,47 | 3,12 | 1,35 |
| 1 kilogram waterstof | 8,00 | - - - - | 9,00 |

| • • • • | de massa van brandstof + zuurstof = de massa van kooldioxide + water (wet van behoud van massa) bij het verbranden van koolstof ontstaat alleen kooldioxide (CO2) bij het verbranden van koolwaterstoffen (methaan, benzine en dieselolie) ontstaat kooldioxide + water bij het verbranden van waterstof ontstaat alleen water |
| --- | --- |

# De CO2-uitstoot bij de verbranding van enkele brandstoffen

# A = de primaire energie van de brandstof  (kilowatt-uur)

# B = de CO2-uitstoot bij de verbranding van de primaire energie  (kilogram)

C = de CO2-uitstoot per kilowatt-uur primaire energie  (kilogram)

# D = de CO2-uitstoot per kilowatt-uur nuttige energie  (kilogram)

| brandstof | A | B | C | rendement | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 kilogram steenkool | 8,1 | 3,7 | 0,46 | kolencentrale = 40% | 1,14 |
| 1 kubieke meter aardgas | 8,8 | 1,8 | 0,20 | STEG centrale = 58% | 0,34 |
| 1 liter benzine | 9,1 | 2,4 | 0,26 | benzinemotor = 25% | 1,04 |
| 1 liter dieselolie | 10,0 | 2,7 | 0,27 | dieselmotor = 35% | 0,77 |

# De CO2-uitstoot per kilowatt-uur nuttige energie (kolom D), is bij de verbranding van benzine bijna net

# zoveel als bij de verbranding van steenkool. Kolencentrales "mogen niet", maar de auto "moet".

Het is merkwaardig dat milieuactivisten protesteren tegen kolengestookte centrales, terwijl ze zelf

net als iedereen rustig in een auto rondrijden   (milieu-dominees)

De jaarlijkse bijdrage aan het broeikaseffect door koeien en auto’s in Nederland  (2018)

|  | uitstoot per koe of auto | totale uitstoot |
| --- | --- | --- |
| 1,7 miljoen melkkoeien | 4000 kilogram CO2-equivalent | 7 megaton CO2-equivalent |
| 8,4 miljoen auto’s | 2100 kilogram CO2 | 20 megaton CO2 |

| • • • | het CO2-equivalent van een melkkoe wordt vooral veroorzaakt door methaan uit de maag en de mest Het broeikaseffect van methaan is 25 keer zo sterk als van CO2 de jaarlijkse methaan-uitstoot van een koe heeft voor het broeikaseffect bijna 2 keer zo veel effect als de CO2 van een auto die 13 000 kilometer rijdt. in 2017 was de totale uitstoot in Nederland 163 megaton CO2 |
| --- | --- |

(1 megaton = 1 miljard kilogram)

De CO2-uitstoot “well-to-plug" van elektriciteit

| • • • • • | bij de verbranding van 1 kubieke meter aardgas ontstaat 2,2 kilogram CO2 "well-to-wheel" de energie-inhoud van 1 kubieke meter aardgas is 8,8 kilowatt-uur het rendement van de produktie van elektriciteit door een gasgestookte centrale tot aan het stopcontact is 40% de hoeveelheid elektriciteit uit het stopcontact is dus 0,40 × 8,8 = 3,5 kilowatt-uur per kubieke meter aardgas 1 kilowatt-uur uit het stopcontact veroorzaakt 2,2 / 3,5 = 0,630 kilogram CO2 “well-to-plug” |
| --- | --- |

Het broeikaseffect

Veel mensen denken dat het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de energie die vrij komt bij de verbran-

ding van de fossiele brandstoffen. Dat is niet het geval, want die hoeveelheid energie is te verwaarlozen ten

opzichte van de hoeveelheid energie die door de zon op de aarde wordt ingestraald.

De zon straalt per jaar 7000 keer meer energie in, dan door menselijke activiteiten op aarde wordt opgewekt.

Het broeikaseffect wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de kooldioxide (CO2), die bij de verbranding van

fossiele brandstoffen vrij komt en ook door de waterdamp in de atmosfeer. Deze broeikasgassen laten de

zonne-energie op weg naar de aarde vrijwel ongehinderd door, terwijl ze de uitstraling van warmte, afkomstig van de aarde, tegenhouden.

De aarde koelt minder af, naarmate er meer broeikasgassen in de atmosfeer aanwezig zijn. Het is echter de

vraag, of het effect van kooldioxide (CO2) in dit proces wel zo groot is als tot nu toe wordt aangenomen.

Dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. Misschien hoort het “broeikaseffect” in dezelfde categorie thuis als

“de zure regen” en “het gat in de ozonlaag”. De toekomst zal het leren. Wel is duidelijk dat, hoe dan ook,

het klimaat de laatste jaren sterk aan het veranderen is.

Denk hierbij aan het wegsmelten van het ijs op de noordpool en het verdwijnen van de “eeuwige” sneeuw

in de Alpen. Ook de winters zijn de laatste jaren (in Europa) opvallend warm. Bovendien heeft men vaker

te maken met extreem weer, zoals hittegolven, lange perioden van droogte of juist zware regenval, orkanen

en daarmee gepaard gaande overstromingen.

# Teletekst 10 mei 2013

De CO2-concentratie in de atmosfeer staat op een historisch hoogtepunt. Voor het eerst sinds de metingen

begonnen in de jaren 50 is de grens van 400 ppm (CO2-deeltjes per 1 miljoen moleculen) overschreden.

Wetenschappers zien de grens van 400 ppm als een teken dat het maar niet lukt het broeikaseffect af te

remmen. (zouden ze misschien zelf óók in een auto rond rijden?)

Teletekst 29 augustus 2015

Door de opwarming van de aarde is de hoeveelheid ijs op de Noordpool in de afgelopen dertig jaar al met

65% afgenomen. Op de Noordpool gaat de opwarming sneller dan in de rest van de wereld. Wereldwijd is

de temperatuur sinds eind 19e eeuw met 0,9 graad gestegen. Op de Noordpool is de stijging ruim 2 graden.

Teletekst 30 oktober 2017

De hoeveelheid broeikasgas neemt explosief toe. Volgens het meteorologisch  bureau van de VN is in 2016

het hoogste niveau in 800 000 jaar bereikt.  De CO2 nam met 50% toe vergeleken met het gemiddelde van

de afgelopen 10 jaar. Als de opwarming in dit tempo doorgaat, worden de klimaatdoelen van Parijs niet

gehaald

De effectieve hoogte van de atmosfeer

| • • • • • • | de soortelijke massa van lucht is 1,29 kilogram per kubieke meter bij een druk van 1 atmosfeer 1 atmosfeer is een druk van 1 kilogram per vierkante centimeter = 10 000 kilogram per vierkante meter de effectieve hoogte van de atmosfeer is dus 10 000 / 1,29 = 8000 meter de luchtdruk neemt af met de hoogte (steeds minder snel naarmate de hoogte toeneemt) op een hoogte van 5500 meter is de druk 0,5 atmosfeer op 10,5 kilometer hoogte, waar het meeste vliegverkeer plaatsvindt, is de druk nog 0,25 atmosfeer |
| --- | --- |

Het stikstofprobleem

In 2019 is het zogenaamde "stikstofprobleem" plotseling actueel geworden. De naam zorgt voor veel

verwarring. Stikstof is een chemisch element zonder nadelen. De lucht die we inademen bestaat voor 80% uit

stikstof.en daar is helemaal niets mis mee. Bij het "stikstofprobleem" gaat het om chemische verbindingen van

stikstof met zuurstof of waterstof.

Verbindingen met zuurstof (stikstofoxiden) ontstaan bij verbranding van fossiele brandstoffen. Verbindingen met

waterstof (ammoniak) ontstaan vooral bij de veeteelt (mest)

Lichtbronnen

# Vergelijking diverse lichtbronnen

|  | watt | lumen | lumen per watt | lichtrendement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gloeilamp | 75 | 930 | 12 | 5% |
| spaarlamp | 23 | 1550 | 67 | 29% |
| TL-buis | 51 | 4800 | 94 | 41% |
| led-lamp | 16 | 1600 | 100 | 44% |

| • • • • | de lichtstroom van een lichtbron wordt gemeten in lumen met het aantal lumen per watt kan het lichtrendement worden berekend bij 228 lumen per watt is het lichtrendement 100% (dat geldt, als men rekening houdt met de oog- gevoeligheidskromme) het lichtrendement van een lichtbron is dus: (het aantal lumen per watt / 228 lumen per watt) × 100% |
| --- | --- |

Spaarlampen

| • • • • • • • | een spaarlamp is een opgevouwen of opgerolde fluorescentiebuis, met een voorschakelapparaat in de lampvoet. de levensduur van spaarlampen valt nogal tegen, vooral als ze vaak in- en uitgeschakeld worden. Dan wordt meestal nog niet eens 1 jaar gehaald. Dit in tegenstelling tot gewone gloeilampen die veel langer meegaan. een spaarlamp kan slechts 2500 keer in- en uitgeschakeld worden. Bij een brandduur van 3 minuten per keer, (bijvoorbeeld op de WC), is de levensduur 125 uur. bij een brandduur van 4 uur per keer haalt men 10 000 uur. het hangt dus van de toepassing af, wat de beste keus is, een spaarlamp of een gloeilamp. na inschakelen duurt het enkele minuten voordat de lichtopbrengst maximaal is. op de verpakking van de lamp staat, dat de levensduur 8 jaar is, maar men mag blij zijn als de helft wordt gehaald. |
| --- | --- |

Tussen 2009 en 2012 is de gloeilamp gefaseerd uit de handel genomen. Hierdoor is het CO2-probleem een

(heel klein) beetje kleiner geworden, want het energieverbruik van de verlichting is slechts 4% van het totale

energie verbruik van een huishouden.

De spaarlamp bevat, evenals de TL-buis, schadelijke stoffen (o.a. kwik) en moet daarom als klein chemisch

afval worden behandeld. Spaarlampen veroorzaken, evenals TL-buizen en led-lampen, storing in radio-

apparatuur. Gloeilampen doen dat niet.

# Enkele overwegingen bij led-lampen   (led = light emitting diode)

| • • • • • | Een led-lamp geeft vaak gebundeld licht Het rendement lijkt daardoor hoger dan het is. Dat kan dan ook niet rechtstreeks worden vergeleken met een "bolstraler" zoals een spaarlamp Het rendement wordt nadelig beïnvloed door de omzetting van de netspanning naar de lage brandspanning van de led's (meestal 2 tot 5 volt) en de slechte arbeidsfactor De voordelen van de led-lamp zijn de kleine afmetingen, de levensduur en de schokbestendigheid. Bovendien is na inschakelen van de led-lamp het licht onmiddellijk op volle sterkte (net zo snel als bij een gloeilamp) Voor ruimteverlichting lijken led-lampen nog niet erg geschikt. Wel zijn ze geschikt voor straatverlichting, decorverlichting, speciale lichteffecten, backlight van TV-schermen en bij toepassingen waarbij gekleurd licht gewenst is In vergelijking met kleine gloeilampjes, zoals bijvoorbeeld in zaklantaarns en in het achterlicht van een fiets, is het rendement van led's zeer hoog |
| --- | --- |

Led-lampen

Bij Ikea is een led-lamp van 16 watt te koop. De lichtstroom is 1600 lumen, dat is 100 lumen per watt.

De kleurtemperatuur is 2700 kelvin. Het lichtrendement is dus 44% en daarmee hoger dan van een TL-buis

Het licht wordt gelijkmatig in alle richtingen uitgestraald. Het begint dus eindelijk wat te worden met de led-

verlichting. (2018). Het grootste deel van de toegevoerde energie verdwijnt in het koellichaam van de led.

De fitting van de lamp wordt daardoor zo heet, dat men die niet langdurig kan vastpakken. In 1992 had

ik al een zaklantaarn met witte led’s. Men kan dus (na 25 jaar) moeilijk spreken van een “stormachtige”

ontwikkeling van de led-verlichting.

# Led's als backlight voor TV-schermen

Bij de toepassing van led’s als backlight voor TV-schermen, wordt vaak gebruik gemaakt van de eigenschap,

dat led’s traagheidsloos kunnen worden geschakeld. Het backlight kan daardoor worden meegemoduleerd

met de beeldinhoud. Hierdoor kan een zeer hoge contrastverhouding van het beeld worden bereikt.

Bovendien is het energieverbruik dan laag, omdat de led’s gemiddeld maar een deel van de tijd op volle

sterkte branden. Dit in tegenstelling tot backlight met fluorescentiebuizen. Bovendien kunnen beeldschermen

met led-backlight veel dunner zijn. Bij de nieuwste led-TV van Philips wordt het backlight verzorgd door

meer dan 1000 led's.

Teletekst 23 september 2014

Philips gaat zich opsplitsen in twee aparte, zelfstandige bedrijven, één voor verlichting en één voor gezondheid

en consumentenelektronica. De lichtdivisie zal zich toeleggen op innovatieve lichtoplossingen en projecten.

De led-produktie wordt van de hand gedaan  (?).

Vliegtuigen

|  | maximaal aantal passagiers | leeg gewicht | brandstof gewicht | vliegbereik kilometers | kilometers per passagier per liter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boeing 747 | 524 | 181 ton | 173 ton | 13 445 | 32,5 |
| Airbus 380 | 840 | 275 ton | 261 ton | 14 450 | 37,2 |

de soortelijke massa van kerosine = 0,8 kilogram / kubieke decimeter

# Een vliegtuig met een straalmotor

Sommige mensen denken dat een straalmotor (of een raketmotor) zich "afzet" tegen de lucht. Dat is niet het

geval en een raketmotor (die zijn eigen zuurstof meeneemt) werkt zelfs beter in het luchtledige.  De propeller

van een vliegtuig "zet zich af" tegen de massa van de omringende lucht. Een straalmotor "zet zich af" tegen

de massa van de gassen die hij zelf uitstoot.

| • • • • • | de werking van een straalmotor (en de raketmotor) berust op het principe van actie = reactie (3e wet van Newton) de stuwkracht ontstaat, doordat er veel massa met een hoge snelheid wordt uitgestoten bij een turbofan stroomt een grote hoeveelheid lucht langs de verbrandingsruimte van de straalmotor (ongeveer 5 keer zoveel als voor de verbranding van de kerosine nodig is) de massa die wordt uitgestoten, is de som van de massa van de verbrandingsprodukten van de straalmotor en de massa van de lucht die langs de verbrandingsruimte stroomt de massa wordt uitgestoten met een snelheid van ongeveer 285 meter per seconde |
| --- | --- |

In onderstaande rekenvoorbeelden wordt gemakshalve aangenomen dat de soortelijke massa van CO2,

waterdamp, stikstof en lucht hetzelfde is. Bovendien wordt het effect van het aanzuigen van lucht door

de inlaat van de straalmotor, de snelheid ten opzichte van de omgevende lucht en het rendement buiten

beschouwing gelaten.

Rekenvoorbeeld van een Jumbo die van de startbaan opstijgt

• een Jumbo met een massa van 300 000 kilogram versnelt op de startbaan in 55 seconden naar de “take off” snelheid van 290 kilometer per uur • m = 300 000 kilogram t = 55 seconden v = 80 meter per seconde • de (gemiddelde) versnelling a is dan 1,5 meter per seconde2 (v = at) • de afgelegde weg S = ½ × 1,5 × 552 = 2270 meter (S = ½ at2)

# Rekenvoorbeeld van een straalmotor

| • • • • • | voor de verbranding van 1 kilogram kerosine is 3,47 kilogram zuurstof nodig, dus 17,35 kilogram lucht (lucht bevat 20% zuurstof en 80% stikstof) hierbij komt nog de massa van 1 kilogram kerosine, totaal dus 18,35 kilogram de massa van de lucht die daarbij langs de verbrandingsruimte stroomt is 5 × 17,35 = 86,75 kilogram bij de verbranding van 1 kilogram kerosine per seconde is de totale uitstoot dus 105 kilogram per seconde bij een uitstroomsnelheid van 285 meter per seconde is de stuwkracht: 105 × 285 = 30 000 kilogram-meter per seconde2 = 30 000 newton |
| --- | --- |

Brandstofverbruik van een Jumbo tijdens het opstijgen

• voor de versnelling van 1,5 meter per seconde2 van een Jumbo met een massa van 300 000 kilogram is een stuwkracht nodig van 450 000 newton (kracht = massa x versnelling) • de verbranding van 1 kilogram kerosine per seconde levert een stuwkracht van 30 000 newton • voor een stuwkracht van 450 000 newton is dus 15 kilogram kerosine per seconde nodig • de totale stuwkracht wordt bij een Jumbo geleverd door 4 motoren

# Het brandstofverbruik is tijdens het opstijgen 5 keer zo veel als bij de kruissnelheid

| • • • • • | het verbruik van de Jumbo bij de kruissnelheid van 900 kilometer per uur is 15 liter kerosine per kilometer (15 liter = 12 kilogram) 900 kilometer per uur = 1 kilometer in 4 seconden het verbruik bij de kruissnelheid is dus 12 kilogram in 4 seconden tijdens het opstijgen is het verbruik 15 kilogram in 1 seconde dat is per seconde dus 5 keer zo veel als bij de kruissnelheid |
| --- | --- |

Elektrische vliegtuigen?

Nee, “voorlopig” niet

| • • • • • • • | bij dezelfde energie-inhoud, zijn accu’s 60 keer zo zwaar als kerosine het rendement van een elektromotor is 3 keer zo hoog als van een straalmotor daardoor wegen accu’s bij een elektrisch vliegtuig dus 20 keer zoveel als kerosine bij een gewoon vliegtuig een elektrisch vliegtuig kan alleen vliegen met propellers en vliegt daardoor langzamer dan een vliegtuig met straalmotoren een elektrisch vliegtuig wordt tijdens de vlucht niet lichter in gewicht, in tegenstelling tot een vliegtuig dat kerosine verbruikt een Jumbo zou voor het maximale bereik een gewicht van 3200 ton aan accu’s moeten meenemen, tot aan de landing toe dat is bijna 20 keer zoveel als het leeggewicht van het vliegtuig |
| --- | --- |

Teletekst 11 september 2019

VVD en D66 willen dat Nederland veel meer gaat doen om elektrisch vliegen te stimuleren. D66-kamerlid

Paternotte denkt over een aantal jaren lijndiensten te kunnen laten uitvoeren met elektrische vliegtuigen:

“Als we meer inzetten op de innovatie”. (?)

Elektrische trein

| • • • • • • • • | de basisuitvoering van de Dubbeldekker bestaat uit 4 wagons het bruto vermogen van de trein 1890 kilowatt de spanning op de bovenleiding is tegenwoordig 1800 volt deze trein verbruikt bij vol vermogen dus een stroom van ruim 1000 ampère en vertegenwoordigt daarbij een weerstand van ongeveer 2 ohm de (gelijk)stroom, afkomstig van een voedingsstation, wordt via de bovenleiding aan de trein toegevoerd de rails vormt de retourleiding de totale weerstand van 10 kilometer bovenleiding + rails is ongeveer 0,2 ohm de afstand tussen 2 voedingsstations is maximaal 20 kilometer. De trein is dus nooit verder dan 10 kilometer van een voedingsstation verwijderd |
| --- | --- |

Op drukke trajecten is de afstand tussen de voedingsstations kleiner.  De totale koperdoorsnede van de

bovenleiding bij dubbel spoor is 10 vierkante centimeter. Dit wordt verkregen door parallelschakeling

van alle draden (8 stuks) die boven de rails hangen.

(per spoor: 1 versterkingsleiding, 1 draagkabel en 2 rijdraden).

Het energieverlies in de bovenleiding van een trein

| • • • • • | in Nederland rijden de elektrische treinen op 1800 volt gelijkspanning (nominaal 1500 volt) het energieverbruik van een trein = spanning x stroom x tijd als men, bijvoorbeeld de spanning 5 keer zo hoog zou maken, dan zou de stroom bij hetzelfde energieverbruik 5 keer zo klein worden het energieverlies in de bovenleiding is evenredig met het kwadraat van de stroom de verliezen zouden dan dus 25 keer zo klein worden |
| --- | --- |

Desondanks ziet het er niet naar uit, dat men bij het Nederlandse spoorwegnet ooit een hogere voedings-

spanning zal gaan toepassen.  Alleen op de trajecten van de Betuwelijn en de Hoge Snelheid Lijn wordt

25 kilovolt wisselspanning toegepast.

Fietsen

# Vermogen en energie bij het fietsen op een vlakke weg, rechtop zittend en bij windstil weer

# A = het vermogen, nodig voor het overwinnen van de mechanische weerstand

B = het vermogen, nodig voor het overwinnen van de luchtweerstand

C = het totaal benodigde vermogen

D = de energie per kilometer

| snelheid | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 km/uur | 8 watt | 7 watt | 15 watt | 1,5 watt-uur |
| 20 km/uur | 18 watt | 56 watt | 74 watt | 3,7 watt-uur |
| 30 km/uur | 32 watt | 189 watt | 221 watt | 7,4 watt-uur |
| 40 km/uur | 52 watt | 448 watt | 500 watt | 12,5 watt-uur |

| • • • • | een goed getrainde fietser, kan continu een vermogen van 130 watt leveren. Daarmee wordt bij windstil weer, op een toerfiets, een snelheid van 25 kilometer per uur bereikt met een ligfiets haalt men bij hetzelfde vermogen 32 kilometer per uur een wielrenner kan continu 300 watt leveren. Op een racefiets is dat goed voor een snelheid van 40 kilometer per uur Lance Armstrong haalde ooit 450 watt. Daarmee was hij in staat om de "Alpe d'Huez" in 38 minuten te "beklimmen". Het hoogteverschil hierbij is 1061 meter. De afgelegde afstand is 13,8 kilometer. De gemiddelde snelheid was dus 21,8 kilometer per uur |
| --- | --- |

Het vermogen, nodig voor het overwinnen van de luchtweerstand, is evenredig met de 3e macht van

de snelheid van een voertuig.  (zie kolom B van bovenstaande tabel)

| • • • • • | energie = luchtweerstand x afgelegde weg vermogen = energie / tijd dus vermogen = luchtweerstand x snelheid de luchtweerstand is evenredig met de 2e macht van de snelheid het vermogen is dus evenredig met de 3e macht van de snelheid |
| --- | --- |

# De energie, die verbruikt wordt voor het overwinnen van de luchtweerstand over dezelfde afstand,

# is evenredig met de 2e macht van de snelheid.

| • • • | energie = luchtweerstand x afgelegde weg de luchtweerstand is evenredig met de 2e macht van de snelheid dus de energie is evenredig met de 2e macht van de snelheid |
| --- | --- |

Voorbeeld:

# Een fietser die 30 kilometer per uur rijdt, verbruikt voor het overwinnen van de luchtweerstand

# 1,5 2 = 2,25 keer zoveel energie, als wanneer hij 20 kilometer per uur rijdt en daarbij dezelfde afstand aflegt.

Wind bij fietsen is altijd nadelig, als men op de plaats van vertrek terug wil keren

rekenvoorbeeld:

| • • • | stel, de afstand is 30 kilometer heen en 30 kilometer terug geen wind, fietssnelheid 20 kilometer per uur, de fietser is 3 uur onderweg een wind van 10 kilometer per uur, mee of tegen Bij dezelfde snelheid t o v de wind, ondervindt de fietser steeds dezelfde luchtweerstand. Heen (wind mee) 30 kilometer per uur en terug (wind tegen) 10 kilometer per uur. Nu is de fietser 1 + 3 = 4 uur onderweg. De hoeveelheid geleverde energie is nu 4 / 3 = 1,33 keer zo veel als bij windstil weer |
| --- | --- |

Ook bij zijwind moet een fietser meer energie leveren dan bij windstil weer

rekenvoorbeeld:

| • • • • • • • • • | stel, de zijwind is net zo sterk is als de rijwind de luchtsnelheid van de resultante van de zijwind en de rijwind is dan ( 2 keer zo groot als de luchtsnelheid in de rijrichting de resultante maakt een hoek van 45 graden met de rijrichting dat is dus een tegenwind, onder een hoek van 45 graden de luchtweerstand is evenredig met het kwadraat van de luchtsnelheid de luchtweerstand van de resultante is daardoor 2 keer zo groot als de luchtweerstand in de rijrichting bij windstil weer de resultante kan ontbonden worden in de luchtweerstand in de rijrichting en loodrecht daarop het resultaat is, dat als gevolg van de zijwind, de luchtweerstand in de rijrichting ( 2 = 1,4 keer groter is dan bij windstil weer het kost dus (in dit voorbeeld) bij zijwind 1,4 keer zoveel energie om dezelfde afstand af te leggen als bij windstil weer |
| --- | --- |

bron: het boek  "Hoor je beter in het donker?"  auteur: Jo Hermans

# Fietsen met een constante snelheid op een vlakke weg

Als men de rolwrijving en de luchtweerstand buiten beschouwing laat, dan kost fietsen met een constante

snelheid op een vlakke weg geen energie. De massa van de fietser + fiets is daarbij niet van belang.

(1e wet van Newton)

Fietsen met een constante snelheid is in de praktijk echter niet mogelijk, omdat de kracht die op de pedalen

wordt uitgeoefend, niet constant is. Per omwenteling van de trapas, wordt de fiets 2 keer een beetje versneld door de fietser en daar tussendoor 2 keer een beetje vertraagd door de rolwrijving en de luchtweerstand.

De versnelling en de vertraging liggen in de orde van 0,05 meter per seconde2. Het uiteindelijke effect hiervan

is, dat bij een “constante snelheid” er toch enige energie nodig is, die evenredig is met de massa (gewicht) van

de fietser + fiets.

Vergelijking tussen een helling en tegenwind bij hetzelfde fietsvermogen

(snelheid steeds 20 kilometer per uur)

| een helling | of tegenwind | fietsvermogen |
| --- | --- | --- |
| 0% | 0,0 km/uur | 75 watt |
| 1% | 7,9 km/uur | 129 watt |
| 2% | 13,7 km/uur | 184 watt |
| 3% | 19,1 km/uur | 238 watt |
| 4% | 23,4 km/uur | 292 watt |
| 5% | 27,4 km/uur | 346 watt |
| 6% | 31,3 km/uur | 400 watt |

Elektrische fietsen

| • • • • | bij een snelheid van 20 kilometer per uur en een tegenwind van 4 meter per seconde, moet een rechtop zittende fietser een hoeveelheid energie leveren van 9 watt-uur per kilometer voor 50% ondersteuning door een elektrische fiets, is dan 4,5 watt-uur mechanische energie per kilometer nodig het rendement van de elektromotor met bijbehorende energieregeling is ongeveer 90% bij 50% ondersteuning moet de accu van een elektrische fiets dus 4,5 / 0,9 = 5 watt-uur per kilometer leveren |
| --- | --- |

Dat is wel een minimum waarde, want men gebruikt de ondersteuning vooral bij (sterke) tegenwind.

De (gemiddelde) actieradius van een elektrische fiets bij 50% ondersteuning is hiermee gemakkelijk

te berekenen.

actieradius (kilometers) = energie-inhoud van de accu (watt-uur) / 5 (watt-uur per kilometer)

Een voorbeeld laat zien, dat dit aardig klopt. De Trek LM500 heeft een accu met een energie-inhoud van

400 watt-uur.  Bij 50% ondersteuning (tour) is de actieradius dus 400 / 5 = 80 kilometer. Dit komt overeen

met de gegevens van Bosch. Zolang men met een constante snelheid op een vlakke weg rijdt, is het gewicht

van de fiets niet of nauwelijks van invloed op de actieradius.  (1e wet van Newton)

Er bestaan 3 uitvoeringsvormen van elektrische fietsen:

| • • • | aandrijving door middel van een motor in het voorwiel aandrijving door middel van een motor die gekoppeld is aan de trapas aandrijving door middel van een motor in het achterwiel |
| --- | --- |

# Hieronder enkele voorbeelden

Sparta E-motion

| • • • • • | een lithium-ion accu de energie-inhoud is 300, 400 of 500 watt-uur voorzien van een rotatiesensor een versnellingsnaaf met 8 versnellingen de motor zit in het voorwiel |
| --- | --- |

Trek LM500

| • • • • • • | een lithium-ion accu, 36 volt bij 11 ampère-uur de energie-inhoud is dus 400 watt-uur een versnellingsnaaf met 8 versnellingen voorzien van de Bosch middenmotor met trapsensor de motor is gekoppeld aan de trapas bij 50% ondersteuning is de actieradius 80 kilometer |
| --- | --- |

# Het voordeel van deze constructie is, dat men de wielen gemakkelijk kan verwijderen bij het vervangen van

# een band.  Bovendien kan elk gewenst type versnellingsnaaf en een dichte kettingkast worden toegepast.

# Het is merkwaardig, dat deze fiets desondanks een open kettingkast heeft

# Sparta Ion M-Gear

| • • • • • | een nikkel-metaalhydride accu, 24 volt bij 10 ampère-uur de energie-inhoud is dus 240 watt-uur motor met trapsensor in het achterwiel voorzien van een derailleur met 7 versnellingen bij 50% ondersteuning is de actieradius 40 kilometer |
| --- | --- |

# Opvallend is de zeer duidelijke en nauwkeurige indicatie van de actuele energievoorraad in de accu.

# Hierdoor kan men de ondersteuning bij een lange fietstocht goed plannen.

# Bosch middenmotor

# Enkele kenmerken van fietsen met de Bosch middenmotor

| • • • • • • • • • • • • | de motor bevindt zich bij de trapas en hierdoor heeft de fiets een laag zwaartepunt en een goede wegligging de kracht van de fietser + motor wordt via de ketting op het achterwiel overgebracht bij 50% ondersteuning heeft de ketting het daardoor 4 keer zo zwaar te verduren als bij andere elektrische fietsen de specificaties van de Bosch middenmotor lijken overdreven optimistisch, maar worden in de praktijk ruimschoots gehaald (getest over 60 000 kilometer) het Intuvia display is meestal goed leesbaar (dat is wel sterk afhankelijk van de lichtinval) bij het handvat zit een grote + en – knop, waarmee de mate van ondersteuning kan worden gekozen dit is het eerste systeem, dat men ook met (dikke) handschoenen aan, goed kan bedienen het display laat bij elke gekozen ondersteuning de bijbehorende actuele, dynamische actieradius zien op het display is een indicatie van het momentele energieverbruik (= het vermogen) te zien het plaatsen en uitnemen van de accu gaat bijzonder gemakkelijk, mede door de ingebouwde handgreep de zelfontlading van de lithium-ion accu is slechts 1% per maand per kilometer kost de afschrijving van de accu ruim 40 keer zo veel als de verbruikte elektriciteit |
| --- | --- |

# De meest opvallende eigenschappen van elektrische fietsen met de Bosch middenmotor zijn:

| • • • | de gebruikersvriendelijkheid de krachtige ondersteuning de grote actieradius |
| --- | --- |

Bosch middenmotor met een accu van 400 watt-uur  (matige wind en 20 kilometer per uur)

| ondersteuning | watt-uur per kilometer | actieradius |
| --- | --- | --- |
| turbo | 8,0 | 50 km |
| sport | 6,7 | 60 km |
| tour | 5,0 | 80 km |
| eco | 3,0 | 135 km |

Trapsensor of rotatiesensor?

De laatste tijd verschijnen er steeds meer elektrische fietsen op de markt, die voorzien zijn van een rotatiesensor

in plaats van een trapsensor. Het voordeel van de rotatiesensor is de lagere prijs en de eenvoudige constructie

Het nadeel is de kleinere actieradius en de onveiligheid.

Bij de toepassing van een rotatiesensor, wordt de ondersteuning (meestal abrupt) ingeschakeld zodra de

trappers worden rondgedraaid. Ook als men daarbij weinig of geen kracht uitoefent, is de motor ingeschakeld

en die levert dan vrijwel alle energie die voor de voortbeweging nodig is. Als men sneller wil gaan fietsen, dan

moet men onevenredig veel harder op de pedalen gaan trappen, omdat de berijder de extra energie dan geheel

zelf moet opbrengen. In de praktijk blijft men daarom meestal fietsen met de snelheid waarbij de ondersteuning

maximaal is.  Een prima oplossing voor mensen die zich niet willen inspannen, maar dat gaat dus wel ten koste

van de actieradius.  Als men ophoudt met trappen, blijft de ondersteuning meestal nog even doorgaan.  Daarom

zijn deze fietsen vaak voorzien van een schakelaartje bij de remhandel. Als men remt, wordt het circuit naar de

motor onmiddellijk verbroken. Elektrische fietsen met een rotatiesensor zijn potentieel gevaarlijk in het verkeer,

vooral voor oudere berijders. Maar alles went.

Bij een elektrische fiets met een trapsensor zijn genoemde problemen geheel afwezig.

Trapt een elektrische fiets zonder ondersteuning zwaarder dan een gewone fiets?

Het is een wijd verbreid misverstand, dat een elektrische fiets (veel) zwaarder trapt dan een gewone fiets, als

de ondersteuning is uitgeschakeld.  Bij het grotere gewicht van een elektrische fiets, is alleen de rolweerstand

wat groter dan bij een gewone fiets. De luchtweerstand is uiteraard gelijk. Bij een constante snelheid op een

vlakke weg, is het gewicht van de fiets + fietser (vrijwel) niet van invloed.

(1e wet van Newton).

De rolweerstand is te verwaarlozen ten opzichte van de luchtweerstand, vooral bij enige tegenwind. Tijdens

accelereren en bij het oprijden van een helling speelt het grotere gewicht natuurlijk wel een belangrijke rol.

Maar bij een lange fietstocht (in Nederland) zullen hellingen niet zo vaak voorkomen.

Voorbeeld:   (fietssnelheid 20 kilometer per uur)

# A = een fiets van 15 kilogram, een fietser van 75 kilogram, geen wind

B = een fiets van 25 kilogram, een fietser van 75 kilogram, geen wind

# C = een fiets van 25 kilogram, een fietser van 75 kilogram, en een tegenwind

van 4 meter per seconde

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| rolweerstand | 2,6 newton | 2,9 newton | 2,9 newton |
| luchtweerstand | 9,6 newton | 9,6 newton | 28,5 newton |
| mechanische weerstand | 0,6 newton | 0,6 newton | 1,6 newton |
| totale fietsweerstand | 12,8 newton | 13,1 newton | 33,0 newton |
| totale arbeid per kilometer | 3,55 watt-uur | 3,64 watt-uur | 9,17 watt-uur |

De actieradius van een elektrische fiets wordt voor een groot deel bepaald door de luchtweerstand

Onlangs kwam ik in gesprek met een echtpaar met een elektrische fiets. De man met een flink postuur zei,

dat hij een veel kleinere actieradius op zijn fiets realiseerde dan zijn tengere echtgenote. Hij dacht dat dit

veroorzaakt werd door het verschil in gewicht.  Dat is niet het geval, want bij een constante snelheid op een

vlakke weg, speelt het gewicht van de berijder vrijwel geen rol.

(afgezien van een verwaarloosbaar verschil in rolweerstand).

Het verschil in de actieradius wordt veroorzaakt door het verschil in luchtweerstand. De luchtweerstand is

evenredig met het frontaal oppervlak van fietser + fiets. Als het frontaal oppervlak 25% groter wordt, dan

neemt de actieradius met 20% af. Dat is gemakkelijk te berekenen via kolom B in bovenstaande tabel.

De voordelen van een elektrische fiets zijn:

1. het energieverbruik van een elektrische fiets is 10 keer minder dan van een bromfiets 2. de ondersteuning voor 80 kilometer kost minder dan 10 eurocent (= 0,5 kilowatt-uur) 3. een uur elektrisch fietsen verbruikt net zoveel energie als een uur TV kijken. Elektrisch fietsen is dus "energieneutraal", want als men niet fietst gaat men toch maar voor de TV of achter de computer zitten 4. een elektrische fiets vraagt vrijwel geen onderhoud 5. voor een elektrische fiets geldt geen helmplicht (maar een helm is natuurlijk wel veiliger) 6. voor een elektrische fiets geldt geen verzekeringsplicht 7. een elektrische fiets is veel sportiever en gezonder dan een bromfiets, omdat men altijd meetrapt 8. een elektrische fiets stinkt niet, maakt geen lawaai en lekt geen olie 9. men kan met een elektrische fiets ook gewoon fietsen 10. met een elektrische fiets, fiets je vaker, verder en vlugger

# De waterstof fiets

Het laatste nieuws op het gebied van elektrische fietsen, is de waterstof fiets. Dit is een fiets, waarbij de accu

is vervangen door een brandstofcel.

Enkele globale gegevens:

| • • • • • • • • • • • • | het vermogen van de brandstofcel is 24 volt bij 10 ampère, dus 240 watt in 2 kleine tanks wordt 600 liter pure waterstof vastgelegd in de vorm van een chemische verbinding (metaalhydride) het verbruik bij maximaal vermogen is 3 liter waterstof per minuut, bij een druk van 0,4 bar men kan dus 200 minuten op maximaal vermogen rijden de vultijd van de tanks is 30 minuten, bij 0 graden celsius om de waterstof weer vrij te maken uit het metaalhydride, moet de temperatuur van de tanks hoger zijn dan 25 graden celsius het rendement van de brandstofcel is 50% het gewicht van de brandstofcel is 0,76 kilogram het gewicht van de 2 waterstoftanks is 6,5 kilogram volgens de fabrikant is het systeem veilig, omdat het met lage drukken werkt de tanks hebben een hoge opslagdichtheid de tanks en de brandstofcel hebben een lange levensduur |
| --- | --- |

Het tanken van de waterstof is omslachtig en de vraag is natuurlijk weer "waar haalt men de waterstof

vandaan", met name tijdens een fietstocht. Maar dit is een eerste stap naar een fiets die op waterstof rijdt en

als zodanig een interessante ontwikkeling.

Het is zeer onwaarschijnlijk, dat de waterstof fiets ooit zal worden gebruikt.  Bij toepassing van de nieuwe

generatie lithium-ion accu's bij een gewone elektrische fiets, duurt het opladen kort en het kan vrijwel overal

plaatsvinden. Bovendien is het veel goedkoper. (10 eurocent). Wel lijkt de combinatie van brandstofcel en

waterstoftanks zinvol op plaatsen waar geen elektriciteitsvoorziening is, zoals bijvoorbeeld op kampeer-

terreinen en in pleziervaartuigen.

Elektrische centrales

Brandstof en vermogen van enkele grote centrales in Nederland

| centrale | locatie | brandstof | vermogen (megawatt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eemshaven Rotterdam Eemshaven Magnum Clauscentrale Maximacentrale Sloecentrale Enecogen Rijnmond Centrale Moerdijk Velsen Diemen Bergum Clauscentrale Amer Borssele Hemweg PerGen / EuroGen Maasstroom Elsta Merwedekanaal Lage Weide | Eemshaven Maasvlakte Eemshaven Eemshaven Maasbracht Lelystad Vlissingen Europoort Rotterdam Moerdijk Velsen Diemen Bergum Maasbracht Geertruidenberg Borssele Amsterdam Rotterdam (Botlek) Rotterdam Terneuzen Utrecht Utrecht | STEG / combi kolen / biomassa kolen STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG STEG combi gas kolen / biomassa kernenergie STEG gas STEG gas STEG STEG | 2445 1870 1560 1320 1275 880 870 870 810 765 725 701 664 638 600 485 435 430 427 369 328 248 |

STEG = stoom en gas

# De STEG centrale

| • • • • • | in een stoom- en gascentrale, de STEG centrale, wordt de elektriciteit opgewekt met behulp van twee turbines de eerste turbine is een gasturbine, de tweede turbine is een stoomturbine de stoom voor de stoomturbine wordt geproduceerd door de warmte van de uitlaatgassen van de gasturbine vaak zitten de gas- en stoomturbine op dezelfde as en ze drijven dan samen een generator aan het rendement van een STEG centrale is 58% |
| --- | --- |

De meeste elektrische centrales die nu in West-Europa worden gebouwd, zijn STEG centrales.

Bij een STEG centrale is de verhouding tussen de inlaattemperatuur van de gasturbine en de uitlaattemperatuur van de stoomturbine veel groter dan bij een enkelvoudig proces. Het totaalrendement is daardoor dus ook groter. (Carnot). De gasturbine heeft een rendement van 40%  Uit de uitlaatgassen, die dus nog 60% van de

energie bevatten, wordt via de stoomturbine nog eens 30% gewonnen. Dat •levert 18% extra op. Totaal komt

dit dus uit op 58%.

# Kerncentrales

# De kerncentrale in Borssele

De kerncentrale in Borssele heeft een vermogen van 449 megawatt. In het jaar 2000 was de energie-

opbrengst 3 700 00 megawatt-uur. De produktiefactor van deze centrale was toen 94%. Een kerncentrale

is slecht regelbaar en draait daarom vrijwel altijd op maximaal vermogen. De Nederlandse regering heeft

besloten, dat de kerncentrale tot 2033 in bedrijf mag blijven.

# De grootste kerncentrale ter wereld

Deze bevindt zich in Japan, aan de westkust, in Kashiwazaki. De kerncentrale bestaat uit 7 units met een

gezamenlijk vermogen van 8212 megawatt. Dat is ruim 18 keer zoveel als de kerncentrale in Borssele en

bijna 14 keer zoveel als een centrale van 600 megawatt.

Het elektriciteitsverbruik in Nederland

# In 2013 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 115 miljard kilowatt-uur. Deze hoeveelheid elektrische

# energie wordt verbruikt door alle huishoudens, diensten (zoals openbaar vervoer); de industrie en de landbouw.

# Hiervoor zijn 28 centrales van 600 megawatt nodig.

Men maakt zich meestal alleen maar druk over de CO2-uitstoot bij de produktie van elektriciteit. Het totale

energieprobleem is ruim 3 keer zo groot  Het moet daarom dus ook gaan over verwarming, industrie, vervoer,

voedselproduktie en vooral ook auto's.

# Vergelijking aantal centrales, nodig voor Nederland

Het elektriciteitsverbruik van Nederland = 115 000 000 megawatt-uur per jaar

|  | megawatt-uur per jaar | aantal centrales |
| --- | --- | --- |
| kolen- of gascentrale 600 megawatt | 4 200 000 | 28 |
| kerncentrale Borssele | 3 700 000 | 31 |
| windmolenpark Gemini | 2 600 000 | 44 |
| getijdencentrale Rance | 540 000 | 213 |
| zonnetrogcentrale Andasol | 495 000 | 232 |
| windmolenpark IJmuiden | 435 000 | 264 |
| zonnecentrale Waldpolenz | 52 000 | 2212 |
| heliostaten Sevilla | 48 000 | 2396 |
| grootste windmolen ter wereld E-126 | 21 000 | 5476 |

Een elektrische centrale met een vermogen van 600 megawatt

| • • | bij een produktiefactor van 80% is de jaaropbrengst 600 megawatt × 0,80 x 24 uur × 365 dagen = 4 200 000 megawatt-uur = 4,2 miljard kilowatt-uur in 6 jaar levert zo'n centrale 25 miljard kilowatt-uur en dat is equivalent aan 1 kilogram massa |
| --- | --- |

# Het Waldpolenz Solar Park

| • • • • | deze centrale omvat 550 000 panelen op een oppervlakte van 1,2 vierkante kilometer voor de volledige elektriciteitsvoorziening van Nederland zouden er 2212 van deze centrales nodig zijn dat zijn 2212 x 550 000 = 1,2 miljard panelen op een oppervlakte van 2654 vierkante kilometer een veld van ruim 50 bij 50 kilometer |
| --- | --- |

# Zonne-energie, een realistisch perspectief?

Let wel, het gaat hier alleen over de opwekking van elektrische energie. Het totale energieverbruik

van Nederland is 3 keer zo groot. Dat moet dus ooit ook "groen" worden opgewekt?

Het probleem, dat centrales met zonnepanelen bij een bewolkte hemel weinig, en gedurende de nacht geen

energie leveren, laten we hierbij "gemakshalve" maar even buiten beschouwing.  Bovendien is de energie-

opbrengst in de wintermaanden 6 keer zo weinig als in de zomer.

# Elektrische auto’s

| • • • • • • • • | in 2014 waren er in Nederland 8 miljoen auto’s per auto was de afgelegde afstand gemiddeld 15 000 kilometer per jaar de totaal afgelegde afstand was dus 120 miljard kilometer dat is 800 keer de afstand aarde - zon een elektrische auto verbruikt bruto 200 watt-uur per kilometer (inclusief omzettingsverliezen) in 1 jaar verbruiken 8 miljoen elektrische auto’s dus 120 x 0,2 = 24 miljard kilowatt-uur dit kan worden opgewekt door: of 6 centrales van 600 megawatt of 10 windmolenparken in zee van het formaat "Gemini windmolenpark” of 500 zonneparken van het formaat "Waldpolenz Solar Park” de infrastructuur van het elektriciteitsnet (centrales, hoogspanningsleidingen en transformatoren) moet aanzienlijk worden vergroot, als iedereen elektrisch gaat rijden |
| --- | --- |

# Persbericht op 29 december 2008:

"De elektro-auto is nog niet klaar voor een snelle opmars. De baas van Bosch, de grootste autotoeleverancier

ter wereld, noemt de verwachtingen over elektrische auto's overdreven euforisch. Auto’s met een verbradings-

motor zullen nog zeker twintig jaar het straatbeeld domineren”.

Teletekst 4 december 2017

De opmars van elektrisch rijden gaat te langzaam, gezien de wens van het kabinet om vanaf 2030 alleen nog

elektrische auto’s te verkopen. Nu is 0,2 % van de personenauto’s elektrisch.  Slechts 1 op de 7 ondervraag-

den wil de komende jaren zo’n auto kopen.  Consumenten zijn wel geïnteresseerd,  maar vinden elektrische

auto’s te duur in aanschaf.  Ook zeggen ze, dat ze er te weinig kilometers mee kunnen rijden.

Vergelijking van enkele elektrische auto’s

(bij een constante snelheid van 100 kilometer per uur)

|  | accu (kilowatt-uur) | verbruik (watt-uur per km) | actieradius (kilometers) |
| --- | --- | --- | --- |
| General Motors EV1 | 26 | 130 | 200 |
| Tesla Roadster | 56 | 165 | 340 |
| Tesla model S | 85 | 177 | 480 |

| • • | de EV1 van General Motors was zijn tijd ver vooruit. Gezien het energieverbruik per kilometer, was het de beste elektrische auto die ooit is gemaakt de Tesla model S is voorzien van een accu, die in 40 minuten tot 80% kan worden opgeladen door een supercharger. Ook zou het bij deze auto mogelijk zijn, om een lege accu binnen 5 minuten te vervangen door een vol exemplaar. (maar daar komt natuurlijk niks van terecht). Volgens de fabrikant is de laad- snelheid "62 miles per hour", een nieuw begrip |
| --- | --- |

Een paar elektrische auto’s die onlangs op de markt zijn verschenen

|  | accu (kilowatt-uur) | verbruik (watt-uur per km) | actieradius (kilometers) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lightyear One | 60,0 | 104 | 575 |
| Opel Ampera-E | 58,0 | 168 | 345 |
| Renault Zoe R110 | 52,0 | 163 | 320 |
| Tesla 3 | 46,3 | 147 | 315 |
| Hyundai IONIQ | 38,3 | 147 | 260 |
| BMW i3 | 37,9 | 161 | 235 |
| MG ZS EV | 44,5 | 193 | 230 |
| Nissan Leaf | 36,0 | 164 | 220 |
| Volkswagen e-Golf | 32,0 | 168 | 190 |

bron:  ev-database.nl

De actieradius van een elektrische auto

# Vaak worden onrealistische waarden vermeld, zoals bij de Ampera-E  Volgens de NEDC-norm zou deze

# auto een actieradius hebben van 500 kilometer bij een gemiddelde snelheid van 34 kilometer per uur en een

# vermogen van 4 kilowatt. De praktische actieradius blijkt 345 kilometer te zijn. In bovenstaande tabel zijn de

# praktijkwaarden vermeld

De Lightyear One is voorzien van zonnepanelen. Die maken een extra grote actieradius mogelijk.

# De problemen bij de elektrische auto zijn:

| • • • • • | de kleine actieradius de lange laadtijd van de accu het grote volume van de accu het grote gewicht van de accu de hoge prijs van de accu |
| --- | --- |

Zolang deze problemen niet zijn opgelost, kan er geen sprake zijn van een grootschalig gebruik van de elek-

trische auto.  Het is veelzeggend, dat Toyota zich heeft teruggetrokken uit de markt voor elektrische auto's.

# Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor een elektrische auto die 40 kilometer per dag rijdt?

# Sommige mensen fantaseren er wel eens over, om in de toekomst hun elektrische auto te laten rijden op de

# energie die afkomstig is van hun eigen zonnepanelen.

| • • • • • • • • • • | een elektrische auto verbruikt 150 watt-uur per kilometer 40 kilometer per dag = 14 600 kilometer per jaar daarvoor heeft men 2 200 kilowatt-uur per jaar nodig een zonnepaneel van 1,6 vierkante meter levert in Nederland 200 kilowatt-uur per jaar er zijn dus minstens 11 van die zonnepanelen nodig in de praktijk gaat dit niet zonder meer lukken, want in de winter is er veel te weinig zonne-energie beschikbaar en bovendien moet de auto dan worden verwarmd als de auto onderweg is, kan de zonne-energie uit de zonnepanelen op het dak van een huis, niet worden opgeslagen in de accu van de auto het lichtnet fungeert dan als dag- en seizoenopslag van de zonne-energie dat moet wel “energieneutraal” gebeuren en alle rendementen moeten in rekening worden gebracht zonder een aansluiting op het lichtnet is het vrijwel onmogelijk om met een elektrische auto het hele jaar (in Nederland) te rijden op “zonne-energie” |
| --- | --- |

# Kan een elektrische auto uitsluitend op "groene" energie rijden?

Vaak wordt beweerd, dat elektrische auto's op termijn, op "groene" energie zullen gaan rijden en daarbij dan

geen CO2-uitstoot meer zullen veroorzaken.

De accu van een elektrische auto wordt vrijwel altijd opgeladen door elektriciteit, afkomstig uit het lichtnet.

Als bij de opwekking van elektriciteit het aandeel van "groene" energie toeneemt, dan wordt dat aandeel

natuurlijk niet selectief door elektrische auto’s verbruikt. Voorstanders van elektrische auto's willen ons dat

wel graag doen geloven. Alleen de opwekking van elektriciteit wordt iets "groener". Hooguit 15% van de

elektriciteit zal in 2020 in Nederland zonder uitstoot van CO2 kunnen worden opgewekt.

De CO2-uitstoot, die een elektrische auto indirect veroorzaakt, zou dan kunnen afnemen van bijvoorbeeld

130 naar 110 gram per kilometer.  Men moet overigens wel bedenken, dat het elektriciteitsverbruik drastisch

zal toenemen, als iedereen elektrisch gaat rijden. Het relatieve aandeel van de "groene" energie, neemt dan af.

# Elektrische auto’s met zonnecellen

# De Stella

Deze 4-persoons auto is ontwikkeld door studenten van de TU Eindhoven. De auto deed mee aan

de World Solar Challenge 2017 in Australië en won voor de 3e keer op rij de Cruiser-klasse

| • • • • • • • | het leeggewicht is 380 kilogram de accu heeft een energie-inhoud van 15 kilowatt-uur de totale oppervlakte van de zonnecellen is 6 vierkante meter het rendement van de zonnecellen is 22,5% het gemiddelde energieverbruik is 30 watt-uur per kilometer bij een snelheid van 70 kilometer per uur de actieradius, alleen op de accu is 430 kilometer met bijvoeding door de zonnecellen wordt dat 680 kilometer |
| --- | --- |

# De Lightyear One

Oud-studenten van de TU Eindhoven, die al eerder de Stella ontwikkelden, hebben nu de Lightyear One

ontwikkeld.  Dit is een 4-persoons elektrische auto, die er normaal uitziet en die 400 tot 800  kilometer kan

rijden op 1 batterijlading. De benodigde energie daarvoor wordt (grotendeels) opgewekt door zonnecellen

op het dak van de auto.

De naam “Lightyear” is ontleend aan het feit, dat alle auto’s ter wereld gezamenlijk, elk jaar een totale afstand

afleggen die ongeveer gelijk is aan 1 lichtjaar. Dat zijn 9460 miljard kilometers.  Die kilometers worden nu nog

steeds met fossiele brandstof afgelegd.  Er rijden ongeveer 1 miljard auto’s op de wereld rond, die gemiddeld

9460 kilometer per jaar afleggen. In Nederland zou de Lightyear One volgens de ontwerpers 10 000 kilometer per jaar op zonne-energie kunnen rijden: Dat is dus gemiddeld 30 kilometer per dag

Rekenvoorbeeld:

| • • • • • • | stel, het rendement van de zonnecellen is 24% daarmee is de opbrengst in Nederland 200 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar stel, het verbruik van de auto is 100 watt-uur per kilometer voor 10 000 kilometer is dus 1000 kilowatt-uur nodig de benodigde oppervlakte van de zonnecellen is dan 5 vierkante meter voorwaarde is wel, dat de auto altijd in de open lucht wordt geparkeerd en dat er nooit schaduw op de zonnecellen valt |
| --- | --- |

# Blijft natuurlijk de vraag, of het niet beter is, om een groot aantal zonnepanelen op het dak van je huis te leggen

# en de energie die hiermee wordt opgewekt. op de een of andere manier in de accu van een gewone elektrische

# auto te stoppen.

# Het antwoord van Lightyear is: Je moet beiden doen. Dus zowel zonnecellen op het dak van je auto, als ook

# zonnecellen op het dak van je huis, waarmee het eventuele tekort kan worden aangevuld.

# De elektrische race-auto

# Toyota experimenteert momenteel (2011) met een elektrische race-auto.

| • • • • • • • | het totale vermogen van de 2 elektromotoren is 280 kilowatt de auto accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur de topsnelheid is 260 kilometer per uur de lithium-keramiek accu heeft een energie-inhoud van 41,5 kilowatt-uur het gewicht van de accu is 350 kilogram het gewicht van de auto is 970 kilogram de actieradius tijdens het racen is 42 kilometer (2 rondjes op de Nürburgring) |
| --- | --- |

In Peking werd op 13 september 2014 de eerste Formule E race verreden. Niet met race-auto’s van Toyota

maar van Renault. Tijdens de race werden pitstops gemaakt om van auto te wisselen met een volgeladen accu.

# De plug-in hybride auto

Toyota bracht in 2012 de plug-in Prius op de markt. Deze plug-in hybride auto heeft een relatief grote accu,

die vanuit het lichtnet kan worden opgeladen.  De accu heeft voldoende energie-inhoud, om daarmee 20 kilo-

meter elektrisch te rijden.  Voldoende voor (een enkele reis) woon-werk verkeer of om boodschappen te doen.

Enkele gegevens:  (ontleend aan het blad  "My Toyota", voorjaar 2011)

| • • • • • | de actieradius bij volledig elektrisch rijden is 20 kilometer de energie-inhoud van de accu is 5,2 kilowatt-uur de laadtijd vanuit een gewoon stopcontact is 90 minuten het benzineverbruik is gemiddeld 2,6 liter per 100 kilometer de CO2-uitstoot is 59 gram per kilometer |
| --- | --- |

Bij elektrisch rijden zou het verbruik dus zijn: 5200 / 20 = 260 watt-uur per kilometer. Deze gegevens roepen

wel een paar vragen op. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de plug-in Prius meer energie per kilo-

meter verbruikt dan de gewone Prius. (netto 150 watt-uur per kilometer). Bij elektrisch rijden wordt kennelijk

niet de volledige energie-inhoud van de accu benut. Om de levensduur van de accu te verlengen, wordt deze

steeds maar gedeeltelijk ontladen. De effectieve energie-inhoud is slechts 3 kilowatt-uur.

(20 kilometer × 150 watt-uur per kilometer).

De auto zou een benzineverbruik hebben van 2,6 liter per 100 kilometer. Dat geldt alleen, als men afwisselend

20 kilometer elektrisch rijdt en 40 kilometer op benzine.  Dan heeft deze auto een CO2-uitstoot van 59 gram

per kilometer. Als de CO2-uitstoot bij de opwekking van elektriciteit ook in rekening wordt gebracht, dan

blijkt de plug-in hybride (indirect) evenveel CO2 te produceren als een gewone hybride auto.

Dit alles neemt niet weg, dat het best wel leuk (en goedkoop) is, om thuis een deel van de benodigde energie

vanuit het stopcontact in de auto te stoppen. Afhankelijk van het gebruik hoeft men dan minder vaak, of

misschien helemaal niet meer naar de benzinepomp. Maar in de winter gaat dat niet lukken. Dan moet de

benzinemotor vrijwel continu draaien, om daarmee de auto te verwarmen.

# De CO2-uitstoot bij verschillende soorten auto’s

(bij dezelfde hoeveelheid voortbewegingsenergie en alles “well-to-wheel”)

|  | elektrische auto | hybride auto | benzine auto | brandstofcel auto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| voortbewegings- energie (per km) | 150 watt-uur | 150 watt-uur | 150 watt-uur | 150 watt-uur |
| rendement van de auto | 77% | 34% | 25% | 45% |
| toegevoerde energie (per km) | 195 watt-uur uit elektriciteit | 441 watt-uur uit benzine | 600 watt-uur uit benzine | 333 watt-uur uit waterstof |
| CO2-uitstoot (per km) | 123 gram door de centrale | 150 gram door de auto | 204 gram door de auto | 295 gram door de centrale |
| primaire energie (per km) | 195 / 0,40 = 488 watt-uur | 441 watt-uur | 600 watt-uur | 333 / 0,28 = 1190 watt-uur |
| verbruik in liters benzine-equivalent | 1 liter per 18,7 km | 1 liter per 20,6 km | 1 liter per 15,2 km | 1 liter per 7,7 km |

elektrische auto

| • • • • | de elektromotor hoeft nooit op te warmen er is geen versnellingsbak en er zijn dus geen transmissieverliezen tijdens remmen en snelheidsvermindering wordt energie teruggeleverd aan de accu de auto veroorzaakt geen CO2-uitstoot, maar de elektrische centrale des te meer |
| --- | --- |

hybride auto

| • • • • • | de koude benzinemotor moet eerst op temperatuur worden gebracht, dat kost veel energie de continu variabele versnelling werkt met een zeer hoog rendement tijdens remmen en snelheidsvermindering wordt energie teruggeleverd aan de accu de benzinemotor draait zo veel mogelijk onder omstandigheden waarbij het rendement maximaal is de benzinemotor draait nooit stationair |
| --- | --- |

benzine auto

| • • • • • | de koude motor moet eerst op temperatuur worden gebracht, dat kost veel energie er zijn relatief grote energieverliezen in de versnellingsbak er is geen teruglevering van energie mogelijk bij een benzinemotor is het rendement sterk afhankelijk van het toerental en het koppel de motor draait vaak stationair |
| --- | --- |

brandstofcel auto

| • • • | dit is een elektrische auto waarbij de energie wordt geleverd door een brandstofcel door de 4-voudige energie-omzetting is het totaalrendement slecht de indirecte CO2-uitstoot is ruim 2 keer zo veel als bij een elektrische auto |
| --- | --- |

het aantal energie-omzettingen bij verschillende soorten auto's

| • • • | benzine auto 1× primaire energie in benzine > mechanische energie elektrische auto 2× primaire energie in aardgas > elektriciteit > mechanische energie brandstofcel auto 4× primaire energie in aardgas > elektriciteit > waterstof > elektriciteit > mechanische energie |
| --- | --- |

# De actieradius van auto's

De Opel Astra   (of vergelijkbare auto)

| • • • • • • | de tankinhoud is 45 liter benzine, dat is 410 kilowatt-uur het vermogen van de motor is 74 kilowatt het rendement van de motor is 25% bij vol vermogen rijdt de auto daar 1,4 uur op bij de topsnelheid van 165 km/uur is de actieradius 231 kilometer en het verbruik 1 liter per 5,1 kilometer bij 100 km/uur is de actieradius ongeveer 820 kilometer, bij een verbruik van 1 liter per 18,2 kilometer |
| --- | --- |

# De actieradius bij een snelheid van 100 kilometer per uur is dus 820 / 231 = 3,6 keer zo groot als bij het

# continu rijden op topsnelheid.

# Vergelijking van de actieradius van een auto met een dieselmotor en een auto met een benzinemotor

| • • • • | de energie-inhoud van dieselolie is 10 kilowatt-uur per liter de energie-inhoud van benzine is 9,1 kilowatt-uur per liter het rendement van een dieselmotor is 35% het rendement van een benzinemotor is 25% |
| --- | --- |

De actieradius van een auto met een dieselmotor is daarom, per liter brandstof, ongeveer 1,5 keer zo groot

als van een auto met een benzinemotor. Als men het over de actieradius van een auto heeft,  moet er dus wel

altijd bij vermeld worden om welk soort motor (en om welke brandstof) het gaat.

Vergelijking vervoermiddelen

# A = primaire energie per voertuig per kilometer  (watt-uur)

# B = maximaal aantal personen per voertuig

# C = primaire energie per persoon per kilometer  (watt-uur)

| vervoermiddel | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| vliegtuig Boeing 747 Jumbo | 150 000 | 500 | 300 |
| brandstofcel auto | 1 154 | 4 | 288 |
| elektrische trein Thalys | 57 000 | 377 | 151 |
| benzine auto | 600 | 4 | 150 |
| elektrische auto | 484 | 4 | 121 |
| hybride auto Prius | 433 | 4 | 108 |
| elektrische trein Dubbeldekker | 18 000 | 372 | 48 |
| elektrische fiets | 17 | 1 | 17 |

kerosine en benzine worden in dit overzicht beschouwd als primaire energie

Als er 1 persoon in een benzine auto zit (en dat is meestal het geval), dan verbruikt die persoon 600 watt-uur

primaire energie per kilometer. Dat is 2 keer zoveel als 1 persoon in een vol bezette Jumbo

# Enkele projecten van Wubbo Ockels

# De duurzame zeilboot

Dit is een groot zeewaardig zeiljacht (25 meter lang), dat in zijn eigen elektrische energiebehoefte voorziet.

Bij de maximum snelheid van 18 kilometer per uur, is het voortstuwingsvermogen van de wind 125 kilowatt.

Een deel hiervan, ongeveer 10 kilowatt wordt "afgetapt" voor de opwekking van elektriciteit.  Dit gebeurt door

middel van 2 schroeven die zich aan de onderzijde van het schip bevinden.

| • • • | de energie wordt opgeslagen in een loodaccu met een capaciteit van 350 kilowatt-uur en een gewicht van 12 ton per etmaal kan aldus 240 kilowatt-uur worden geladen, wat voldoende is voor 10 etmalen energieverbruik de energiebehoefte van het schip is gemiddeld 24 kilowatt-uur per etmaal De bediening van de zeilen gebeurt elektrisch en er is veel elektronica aan boord Bovendien is er veel energie nodig voor warm water, koken etc |
| --- | --- |

# De Superbus

# Enkele gegevens

| • • • • • • | de superbus is 15 meter lang 2,6 meter breed en 1,6 meter hoog de bus rijdt elektrisch en krijgt de energie uit oplaadbare lithium polymeer batterijen het vermogen van de elektromotor is 300 kilowatt de actieradius is 210 kilometer de bus biedt plaats aan 23 passagiers de maximum snelheid is 250 kilometer per uur en het energieverbruik is dan net zoveel als van een gewone bus die 100 kilometer per uur rijdt |
| --- | --- |

Het idee is, dat de superbus op lange trajecten met een snelheid van zo'n 200 kilometer per uur op een

speciaal daarvoor aangelegde baan rijdt. De bus kan ook op een gewone weg rijden en de passagiers

voor de deur afzetten.  De aanleg van de speciale baan is veel goedkoper dan de aanleg van een spoorlijn.

Er hoeven geen extra kunstwerken te worden gebouwd, want de bus kan gebruik maken van bestaande

tunnels en bruggen.  Als toepassing wordt gedacht aan trajecten, waarvoor ooit een spoorwegverbinding

was gepland, zoals de Zuiderzeelijn van Amsterdam naar Groningen via Lelystad

# De Waterstof race

De Technische Universiteit Delft wint de eerste Waterstof race ter wereld. De race met "waterstof-karts"

vond op 23 augustus 2008 in Rotterdam plaats.

Enkele gegevens van het winnende voertuig:

| • • • • • • • • • | de tank van het voertuig bevat 5 liter waterstof, bij een druk van 200 bar de topsnelheid is 100 kilometer per uur het voertuig accelereert in 5 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur het continu vermogen van de brandstofcel is 8 kilowatt de aandrijving vindt plaats door 2 elektromotoren elk achterwiel heeft zijn eigen motor, waardoor snel bochtenwerk mogelijk is de rem-energie wordt opgeslagen in supercaps tijdens accelereren wordt extra energie gehaald uit de supercaps de energie-inhoud van de supercaps is 56 watt-uur, dat is 20 kilowatt gedurende 10 seconden |
| --- | --- |

De World Solar Challenge

In 2017 heeft het Nuon Solar Team (voor de 7e keer) de World Solar Challenge gewonnen.

Dit is een 2-jaarlijkse wedstrijd voor voertuigen die uitsluitend door zonne-energie worden aangedreven.

Het Nuon Solar Team wordt gevormd door een aantal studenten van de Technische Universiteit Delft, die

ooit onder begeleiding van ex-astronaut Wubbo Ockels, de "zonnewagen" hebben ontworpen en verbeterd.

De studierichtingen van deze studenten zijn: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Werktuigbouwkunde,

Industrieel Ontwerpen en Informatica. Het project wordt gesponsord door Nuon en de Technische Universiteit

Delft.  De afgelegde afstand is 3021 kilometer, dwars door Australië van noord naar zuid. De gemiddelde

snelheid is ruim 100 kilometer per uur.

Enkele technische gegevens van het voertuig:

| • • • • • • • • | de lengte is 5 meter, de breedte is 1,8 meter en de hoogte is 80 centimeter de totale oppervlakte van de zonnecellen is 8,4 vierkante meter het frontaal oppervlak is 0,79 vierkante meter de luchtweerstand is 0,07 het gewicht is 189 kilogram (exclusief coureur) de gallium arsenide triple junction zonnecellen hebben een rendement van 26% het rendement van de (in-wheel) motor is 97% de capaciteit van de lithium ion polymeer accu is 5 kilowatt-uur, bij een gewicht van 30 kilogram |
| --- | --- |

# De World Solar Challenge van 2009 werd gewonnen door Japan.  De doorslag werd gegeven door de

# indium-gallium-arsenide zonnecellen, ontwikkeld door Sharp.  Deze zonnecellen hadden een rendement

# van 30%

# De Shell eco-marathon

De Shell eco-marathon is een jaarlijkse zuinigheidswedstrijd, die gesponsord wordt door Shell. Het doel is,

om met een voertuig zo veel mogelijk kilometers af te leggen op 1 liter normale benzine.

Er zijn 2 klassen: "prototype" en “urban-concept".

1. Bij de prototype klasse is elke vorm van het voertuig toegestaan.

Meestal lijkt het dan op een gemotoriseerde ligfiets.

2. Bij de urban-concept klasse moet het voertuig enigszins lijken op een auto.

De bestuurder moet rechtop zitten en het voertuig moet vier wielen hebben.

De energie-inhoud van benzine

| • • | Shell FuelSave Euro 95 heeft energie-inhoud van 32 760 kilojoule per liter dat is 9,1 kilowatt-uur per liter |
| --- | --- |

Behalve benzine, mogen er ook andere energiebronnen worden gebruikt, zoals:

| • • • • | waterstof via een brandstofcel zonne-energie via zonnecellen dieselolie LPG (liquefied petroleum gas) |
| --- | --- |

Het resultaat wordt dan omgerekend naar het benzine-equivalent.  Waterstof levert in potentie een hogere

actieradius op dan benzine. Tenminste als men de energie die nodig is voor de produktie van waterstof buiten

beschouwing laat.  Het rendement van een brandstofcel + elektromotor is hoger dan van een benzinemotor.

Belangrijke factoren bij de recordpogingen zijn:

| • • • • • • • | een lage luchtweerstand, dus een klein frontaal oppervlak en een goede stroomlijn een laag gewicht een lage snelheid (de luchtweerstand is evenredig met de 2e macht van de snelheid) volgens het reglement mag de gemiddelde snelheid niet lager zijn dan 30 kilometer per uur een zuinige rijstijl de transmissieverliezen en de rolweerstand moeten zo laag mogelijk zijn het rendement van de (kleine) motor moet zo hoog mogelijk zijn (er wordt wel eens een Honda 4-takt bromfietsmotor gebruikt) |
| --- | --- |

# De volgende records werden in 2014 met 1 liter benzine gehaald:

| • • | in de klasse "prototype” 3315 kilometer (= 2,7 watt-uur per kilometer) in de klasse "urban-concept” 469 kilometer (= 19,4 watt-uur per kilometer) |
| --- | --- |

# Een gestroomlijnde ligfiets

| • • • • • | het energieverbruik (in de vorm van voedsel) is 1 liter benzine-equivalent per 1235 kilometer het netto (mechanisch) verbruik is 4 keer zo weinig, dus 1 liter per 4940 kilometer dat is theoretisch haalbaar bij een rendement van 100% het record van de “prototype” klasse bij de Shell eco-marathon is 1 liter per 3315 kilometer dat is op 12 liter benzine de wereld rond |
| --- | --- |

Biobrandstof

Bij biobrandstoffen wordt de zonne-energie omgezet in chemische energie

### Het rendement hierbij is hooguit 1%

# koolzaadolie

| • • • • • • • | de opbrengst van koolzaad is 5 000 kilogram per hectare per jaar 1 hectare = 10 000 vierkante meter dat is dus 0,5 kilogram per vierkante meter per jaar hierin zit 42% koolzaadolie, dat is 0,2 kilogram de energie-inhoud hiervan is 2 kilowatt-uur de instraling van zonne-energie is 1000 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar het rendement van de omzetting van zonne-energie naar chemische energie is dus 0,2% |
| --- | --- |

# bio-ethanol

| • • • • • | de opbrengst van bio-ethanol is 0,57 liter per vierkante meter per jaar dat wordt (na vergisting) verkregen uit suikerbieten, suikerriet of maïs de energie-inhoud hiervan is 6 kilowatt-uur de instraling van zonne-energie is 1000 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar het rendement van de omzetting van zonne-energie naar chemische energie is dus 0,6% |
| --- | --- |

# hout

| • • • • • • | de produktie van hout is 15 ton per hectare per jaar 1 hectare = 10 000 vierkante meter dat is 1,5 kilogram hout per vierkante meter per jaar de energie-inhoud hiervan is 8 kilowatt-uur de instraling van zonne-energie is1000 kilowatt-uur per vierkante meter per jaar het rendement van de omzetting van zonne-energie naar chemische energie is dus 0,8% |
| --- | --- |

# Vergelijking van de hoeveelheid elektriciteit die kan worden geproduceerd met hout of zonnepanelen

| • • • | bij een rendement van 40% levert hout 0,4 x 8 = 3,2 kilowatt-uur elektriciteit per vierkante meter per jaar een zonnepaneel levert in Nederland 150 kilowatt-uur elektriciteit, per vierkante meter per jaar zonnepanelen zijn dus bijna 50 keer efficiënter dan hout |
| --- | --- |

Persbericht op 9 oktober 2008:

"Het kabinet beperkt het gebruik van biobrandstoffen in benzine en diesel.  Het was de bedoeling dat volgend

jaar 4,5% uit koolzaad en palmen zou bestaan.  Dat wordt naar 3,75% bijgesteld.  Ook voor 2010 wordt het

streefcijfer verlaagd, want het lijkt het erop dat het stimuleren van biobrandstoffen nadelig is voor de voedsel-

produktie in arme landen".

Het is immoreel en misdadig om kostbare landbouwgrond te gebruiken voor (grootschalige) produktie van

biobrandstof om hier onze auto’s op te laten rijden, terwijl er in grote delen van de wereld in toenemende

mate hongersnood heerst.  Bovendien wordt de effectieve uitstoot van CO2 door het gebruik van biobrand-

stoffen niet of nauwelijks verminderd.

# Teletekst 13 april 2017

Energiebedrijf Engie wil zo snel mogelijk stoppen met het verstoken van steenkool. Om de uitstoot van CO2

sterk te verlagen wil het bedrijf volledig overschakelen op het verstoken van “bio-reststromen”.

Engie ondervangt de kritiek die er is op het verstoken van biomassa (zoals geperste houtkorrels) door gebruik

te maken van afval uit de industrie of de landbouw. Het bedrijf verwacht dat daarvan voldoende voorhanden is.

Biomassa heeft het bezwaar dat het komt van grond die ook kan worden gebruikt als bijvoorbeeld landbouw-

grond

# Teletekst 2 december 2017

# In een open brief in Trouw houden 174 wetenschappers een pleidooi voor een verbod op het gebruik van

# voedsel in biobrandstof. De produktie daarvan leidt niet tot minder, maar tot meer uitstoot van CO2 zeggen

# de wetenschappers. Biodiesel stoot volgens de brief 2 keer zoveel CO2 uit als fossiele diesel. Bij diesel uit

# palmolie zelfs 3 keer zo veel. Het is rampzalig, dat brandstofplantages natuurlijke bossen en biodiversiteit

# verdrijven.

# Is zeewier de energiebron van de toekomst?

# Met de produktie van zeewier op de Noordzee kan over tien tot twintig jaar evenveel duurzame energie

# worden geproduceerd als met windmolens in 2020. Dat zeggen onderzoekers van het Energieonderzoek

# Centrum Nederland over het Europese zeewierproject "At Sea".

# Een paar wetenswaardigheden

De NorNed-kabel

Om het uitwisselen van grote hoeveelheden elektrische energie mogelijk te maken, is tussen Noorwegen

en Nederland een onderzeese hoogspanningskabel aangelegd, de NorNed-kabel. Het transporteren van

de elektriciteit gaat in de vorm van gelijkstroom. Bij wisselstroom zouden de capacitieve verliezen in deze

kabel, die een lengte heeft van 580 kilometer, veel te groot zijn.

Enkele gegevens:

| • • • • • • • • | de kabel werd in 2008 in gebruik genomen de lengte is 580 kilometer het is een 2 aderige kabel met een maximaal vermogen van 700 megawatt, bij een gelijkspanning van 900 kilovolt de maximale gelijkstroom is dus 778 ampère. aan het begin en het einde van de kabel staan converters die enerzijds de wisselstroom omzetten in gelijkstroom en anderzijds de gelijkstroom weer omzetten in wisselstroom het totale energieverlies in de kabel en de converters is 5% overdag wordt de met waterkracht opgewekte energie vanuit Noorwegen naar Nederland getransporteerd in de nacht kan goedkope Nederlandse nachtstroom teruggeleverd worden aan Noorwegen |
| --- | --- |

Een stadsbus die op mierenzuur rijdt

Een studententeam van de TU Eindhoven, heeft ’s werelds eerste systeem gepresenteerd waarmee een bus

kan rijden op mierenzuur. Hun zelfgebouwde systeem zit in een kleine trailer waarin mierenzuur wordt omgezet

in elektriciteit. Die trailer is gekoppeld aan een elektrische bus. De voordelen van mierenzuur zijn, dat het

duurzaam, CO2-neutraal, veilig en vloeibaar is.

Heteluchtmotor  (Stirling motor)

| • • • | een heteluchtmotor wordt van buitenaf verwarmd en bevat geen kleppen de betrouwbaarheid is daardoor zeer groot, terwijl de motor ook erg geruisloos is vrijwel alle energiebronnen zijn geschikt om de motor te verwarmen, dus ook zonne-energie of aardgas |
| --- | --- |

# Benodigde energie voor het oppompen van aardolie van 5 kilometer diepte

| • • • • • | 1 liter aardolie weegt 0,8 kilogram het oppompen van 1 liter aardolie kost dus netto 5000 × 0,8 = 4000 kilogram-meter dat is ongeveer 0,01 kilowatt-uur de energie-inhoud van 1 liter aardolie is 10 kilowatt-uur het oppompen kost dus, vergeleken met de energie-inhoud, heel weinig energie (0,1%) |
| --- | --- |

# Rijdt een fiets met een verende voorvork zwaarder dan een gewone fiets?

Een verende voorvork wordt tijdens het rijden over een hobbelige weg een beetje warm. Deze warmte

(= thermische energie) moet extra door de fietser worden opgebracht.  Een fiets met een verende voorvork

rijdt dus zwaarder dan een gewone fiets.  Door de verende werking gaat de massa van de berijder minder

op en neer, maar dat weegt (kennelijk) niet op tegen de verliezen in de voorvork. Denk hierbij ook aan het

effect van zacht opgepompte banden.

Energieverlies in de voedselkringloop

| • • • | als een mens graan eet, wordt 10% hiervan gebruikt voor de groei van zijn lichaam als een varken graan eet, wordt 10% hiervan omgezet in varkensvlees als een mens varkensvlees eet, wordt 10% hiervan gebruikt voor de groei van zijn lichaam, dat is dus slechts 1% van het graan dat door het varken was opgegeten |
| --- | --- |

# Uit het oogpunt van energie, is het eten van vlees dus zeer inefficiënt.

Gewoon scheren in vergelijking met elektrisch scheren

| • • • | gewoon scheren: 200 cc water 50 graden verwarmen = 10 kilocalorie = 11,6 watt-uur elektrisch scheren: 2,8 watt-uur voor 7 keer scheren, dat is per keer dus 0,4 watt-uur gewoon scheren kost dus 11,6 / 0,4 = 29 keer zoveel energie als elektrisch scheren |
| --- | --- |

Vergelijking van een warmwaterkruik met een elektrisch deken

| • • | warmwaterkruik: inhoud = 1,6 liter Het water verwarmen van 10 naar 80 graden = 1,6 × 70 = 112 kilocalorie = 130 watt-uur elektrisch deken = 25 watt De hele nacht aan = 25 watt x 8 uur = 200 watt-uur |
| --- | --- |

# Een elektrische geiser?

Bij een geiser wordt het uitstromende water verhit. Voor douchen is 7,5 liter water per minuut nodig, met

een temperatuur van ongeveer 50 graden celsius.  Dat kost 5 kilocalorieën per seconde. Omgerekend is dit

een vermogen van 21 kilowatt.  Dat vereist een stroom van bijna 100 ampère uit het lichtnet. Dat is dus geen

praktische oplossing.  Daarom worden elektrische boilers toegepast  Daarbij wordt het water (meestal

gedurende de nacht) eerst langzaam in een reservoir opgewarmd.

# Vergelijking van koken op gas met elektrisch koken

# Op het eerste gezicht lijkt koken op gas veel efficiënter dan koken op elektriciteit, maar bij nadere

# beschouwing moet men dit toch enigszins nuanceren.

koken op gas:

| • • • • • • | veel warmteverlies, omdat veel warmte om de pan heen stroomt verbrandingsprodukten (koolmonoxide en kooldioxide) ontstaan in de keuken daarom is meestal (energieverbruikende) ventilatie nodig gevaar voor gaslekkages waardoor explosies kunnen optreden daarom zijn er veel gebouwen (torenflats) waar koken op gas verboden is energietoevoer (zeer) slecht regelbaar |
| --- | --- |

elektrisch koken:

| • • • • • | geen verbrandingsprodukten in de keuken het rendement van de warmte-overdracht tussen kookplaat en pan, benadert de 100% de energietoevoer is uitstekend regelbaar de energietoevoer kan worden geautomatiseerd, zoals bijvoorbeeld het instellen op een bepaalde temperatuur en stoppen met verwarmen als het water kookt ook kan een tijdschakelaar worden toegepast (handig in bejaardenhuizen) |
| --- | --- |

Spaarlampen

Het gebruik van spaarlampen levert nauwelijks energiebesparing op. Omdat deze lampen “toch vrijwel

geen energie verbruiken”, laat men ze de hele dag maar branden en worden ze overal opgehangen.

(“rebound-effect”). Bovendien is de levensduur slecht

# Betrouwbaarheid van de levering van elektriciteit

Iedereen verwacht, dat de levering van elektriciteit voor minstens 99,99% van de tijd is gegarandeerd.

Gelukkig is dit in de praktijk aanzienlijk beter.  Bij een betrouwbaarheid van slechts 99,99% zou men

gemiddeld 53 minuten per jaar in het donker zitten.

# Het energieverbruik van de verlichting

Het energieverbruik van led-verlichting is ongeveer 1,6% van het totale elektriciteitsverbruik van een huis-

houden. Als men ernst wil maken met energiebesparing, is het beter om de verwarming wat lager te draaien

en de auto af te schaffen, in plaats van zo nu en dan het licht in de keuken uit te doen. Kleine beetjes helpen

namelijk maar een (heel klein) beetje.

# Als iedereen een beetje doet, dan zullen we maar een beetje bereiken

Ook het idee om de verlichting van autowegen te verminderen, (om energie te sparen), terwijl men daarbij het

autoverkeer ongemoeid laat, zet weinig zoden aan de dijk.

# Teletekst 3 juni 2013

Het aantal snelwegen waar 's nachts geen licht meer brandt, neemt de komende maanden flink toe.

Rijkswaterstaat moet bezuinigen en bovendien is het beter voor het milieu, schrijft de dienst op zijn website.

Energieverbruik van de huishoudens in Nederland in het jaar 2008

# A = netto energieverbruik per huishouden

B = primair energieverbruik per huishouden  (kilowatt-uur)

C = primair energieverbruik van alle huishoudens  (miljard kilowatt-uur)

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| elektriciteit | 3560 kilowatt-uur | 8 900 | 62 |
| verwarming | 1625 kubieke meter aardgas | 14 300 | 100 |
| de auto | 1444 liters benzine | 13 140 | 92 |
| totaal |  | 36 340 | 254 |

# In het jaar 2008 waren er in Nederland 7 miljoen huishoudens.

# De huishoudens in Nederland verbruiken 27% van de totale hoeveelheid primaire energie

| • • | in 2008 was het primaire energieverbruik van alle huishoudens 254 miljard kilowatt-uur, dat is inclusief de verwarming van de woning en het gebruik van de auto het totale primaire energieverbruik, met inbegrip van industrie, transport en openbaar vervoer, was toen 927 miljard kilowatt-uur |
| --- | --- |

Nederland verbruikt 0,57% van de wereldenergie

| • • | in 2013 was het verbruik van primaire energie in Nederland 900 miljard kilowatt-uur het wereldverbruik van primaire energie was toen 157 000 miljard kilowatt-uur |
| --- | --- |

# Een Nederlander verbruikt 48 keer zoveel energie als nodig is om in leven te blijven

| • • | een mens verbruikt aan voedsel gemiddeld 2500 kilocalorie per dag. Dat is 3 kilowatt-uur in 2013 was het verbruik van primaire energie in Nederland 900 miljard kilowatt-uur |
| --- | --- |

# Omgerekend naar het verbruik per inwoner per dag komt men op ongeveer 145 kilowatt-uur. Dat is 48 keer

# zoveel energie als nodig is om in leven te blijven en equivalent aan de energie-inhoud van 16 liter benzine.

# Inwoners van Afrika moeten het met 13 kilowatt-uur per dag doen.

Een Nederlander verbruikt in zijn leven bijna net zoveel energie als een Jumbo, die 1 keer om de

aarde vliegt

| • • • • | het energieverbruik van een Nederlander is 16 liter benzine-equivalent per dag in 80 jaar is dat: 80 x 365 x 16 = 467 200 liter benzine-equivalent dat veroorzaakt 1450 ton CO2 een Jumbo verbruikt 600 000 liter kerosine voor een vlucht van 40 000 kilometer (= de aardomtrek) |
| --- | --- |

# Persbericht op 14 januari 2008:

“In 2010 zullen er 1 miljard auto's en vrachtwagens op de aarde rondrijden.  Momenteel zijn er wereldwijd

942 miljoen voertuigen. Het bereiken van 1 miljard wagens tegen 2010 is slechts een tussenfase. Ondanks de

milieuproblemen groeit het wagenpark in 2015 tot 1,124 miljard stuks”.

# Persbericht op 20 december 2007:

De Nederlandse Aardolie Maatschappij gaat weer olie winnen in Schoonebeek. Er zullen 100 miljoen

vaten worden geproduceerd. Het wereldverbruik van olie is 1000 vaten per seconde. De produktie van

Schoonebeek is dus voldoende voor het wereldverbruik gedurende 100 000 seconden = 28 uur.

Teletekst 6 juni 2012

Voor het eerst heeft een vliegtuig op zonne-energie een intercontinentale vlucht gemaakt.

Bertrand Piccard deed 19 uur over een reis van Madrid naar Rabat in Marokko. Zijn toestel, Solar Impulse,

heeft 12 000 zonnecellen. Het heeft een spanwijdte van 64 meter en weegt net zoveel als een auto  In 2014

is een vlucht om de wereld gepland.

Teletekst 23 juni 2016

Het zonnevliegtuig Solar Impulse is de Atlantische Oceaan overgestoken. Het toestel landde bij Sevilla, na

een vlucht van drie dagen vanuit New York. De transatlantische vlucht is de 15e etappe in een reis om de

wereld. Hij blijft in de lucht door 17 000 zonnecellen op de vleugels. ‘s Nachts levert een accu stroom.

Elektor 7 augustus 2017

Afgelopen herfst veroorzaakte een gigantische storm in Zuid-Australië een massale energiestoring. Hierdoor

kwamen meer dan een miljoen mensen zonder stroom te zitten. De regering van Zuid-Australië heeft daarom

een monster-accu met een capaciteit van 129 megawatt-uur en een vermogen van 100 megawatt bij Tesla

besteld.

# Overzicht van de belangrijkste vindplaatsen van fossiele brandstoffen

(in procenten)

|  | Midden Oosten | Afrika | Noord Amerika | Zuid Amerika | Azië en Oceanië | Oost Europa | West Europa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| steenkool |  | 6,9 | 37,3 | 3,1 | 35,4 | 6,1 | 11,2 |
| aardolie | 62,1 | 6,3 | 7,4 | 7,9 | 3,8 | 9,8 | 2,7 |
| aardgas | 32,5 | 6,4 | 5,5 | 3,9 | 9,3 | 37,3 | 5,2 |

Het wereldverbruik van primaire energie in 2014 was 160 x 1012 kilowatt-uur

Dat is equivalent aan:

| of of | 17,6 x 1012 liter benzine, dat is een kubus met een ribbe van 2,6 kilometer 19,8 x 1012 kilogram steenkool, dat is een trein met 40 x 107 goederenwagons van 50 ton en een lengte van 10 meter. De lengte van de trein is dan 40 x 105 kilometer = 100 keer de aardomtrek |
| --- | --- |

# Energieën op wereldschaal

(per jaar en omgerekend in kilogram massa-equivalent)

netto elektriciteitsverbruik = 860 kilogram massa-equivalent totaal primair energieverbruik = 6280 kilogram massa-equivalent ingestraalde zonne-energie = 44 miljoen kilogram massa-equivalent

# Welk deel van de energie die de zon uitstraalt komt op de aarde terecht?

• de aarde ligt op een denkbeeldige bol, met de zon als middelpunt en een straal van 150 miljoen kilometer (dat is de afstand aarde – zon) • de oppervlakte van die bol = 4 ( r2 = 4 ( x 1502 x 1018 vierkante meter • het door de zon beschenen deel van de aarde = ( x 40 x 1012 vierkante meter en dat is 2,25 miljard keer zo klein als de oppervlakte van de denkbeeldige bol • de zon straalt 4,27 miljard kilogram massa-equivalent per seconde uit • de energie die op de aarde terecht komt is dus 1,9 kilogram massa-equivalent per seconde • dat is 60 miljoen kilogram massa-equivalent per jaar (buiten de dampkring)

# De snelheid waarmee de aarde om de zon draait

• de aarde draait in een bijna cirkelvormige baan om de zon • de afstand van de aarde tot de zon is 150 miljoen kilometer • de lengte van de baan is 2 x ( x 150 miljoen = 942 miljoen kilometer • deze afstand wordt in 1 jaar afgelegd • 1 jaar = 60 x 60 x 24 x 365 = 31 356 000 seconden • de snelheid van de aarde in de baan = 30 kilometer per seconde

# Enkele eenheden

# Wattpiek

# Wattpiek is het elektrisch vermogen van een zonnepaneel, bij een loodrechte instraling van 1000 watt per

# vierkante meter en een paneeltemperatuur van 25 graden celsius.

Voorbeeld:

| • • • • | een zonnepaneel heeft een oppervlakte van 1,6 vierkante meter stel, het rendement is 15% het elektrisch vermogen is dan 1000 x 1,6 x 15% = 240 wattpiek bij een produktiefactor van 11,4% is de energie-opbrengst 11,4% × 0,240 kilowatt × 8760 uur = 240 kilowatt-uur per jaar |
| --- | --- |

In de praktijk is de energie-opbrengst ongeveer 85% van wat theoretisch mogelijk is.

Dat is dus 0,85 × 240 = 200 kilowatt-uur per jaar.

Die 85% is het gevolg van de volgende omstandigheden:

| • • • • | Het rendement van een zonnepaneel is afhankelijk van de ingestraalde energie en de paneeltemperatuur (hoe warmer hoe slechter) Een zonnepaneel is onderhevig aan veroudering en vervuiling Er treden verliezen op in de "inverter" De inverter is een schakeling die de lage gelijkspanning van het zonnepaneel omzet in een wisselspanning van 230 volt. Hierdoor wordt het mogelijk om de zonne-energie terug te leveren aan het lichtnet Een vast opgesteld zonnepaneel (op een dak) staat bijna nooit onder de ideale hoek van 36 graden en is ook niet altijd gericht op het zuiden |
| --- | --- |

1 huishouden = 10 kilowatt-uur per dag = 3650 kilowatt-uur per jaar

# 1 huishouden is de hoeveelheid elektrische energie die een gemiddeld huishouden in Nederland in 1 jaar

# verbruikt.  Dat is natuurlijk niet elk jaar hetzelfde, maar deze (afgeronde) waarde wordt vaak gebruikt om

# de opbrengst van zonne- of windenergie aan te geven.

# Voorbeeld:

Het windmolenpark bij IJmuiden levert 435 000 megawatt-uur per jaar.

Dat is dus voldoende voor 435 000 000 / 3650 = 119 200 huishoudens.

1 kilocalorie = 427 kilogram-meter = 1,16 watt-uur

# 1 kilocalorie is de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van 1 kilogram water met 1 graad

# celsius te verhogen.

| • • • | het laten smelten van 1 kilogram ijs van 0 graden celsius kost 80 kilocalorie het aan de kook brengen van 1 kilogram water van 0 graden kost 100 kilocalorie het volledig verdampen van 1 kilogram water van 100 graden kost 540 kilocalorie Dat is (toevallig?) 3 keer zoveel als nodig is voor smelten + aan de kook brengen |
| --- | --- |

Eenheden en omrekenfactoren voor vermogen

| 1 watt 1 kilowatt | = 1 joule per seconde = 1 kilojoule per seconde | = 1 newton-meter per seconde = 1 kilonewton-meter per seconde |
| --- | --- | --- |

Eenheden en omrekenfactoren voor energie

| 1 watt-seconde 1 kilowatt-uur | = 1 joule = 3600 kilojoule | = 1 newton-meter = 3600 kilonewton-meter |
| --- | --- | --- |

Omrekening van kilowatt-uur naar kilocalorie

1 kilowatt-uur	=  3600 kilojoule

1 kilocalorie		=  4186,8 joule

dus 1 kilowatt-uur	=  3600 000 / 4186,8 =  860 kilocalorie

1 liter benzine	=  9,1 x 860 	=  7800 kilocalorie

Omrekening van kilowatt-uur naar kilogram-meter

1 kilowatt-uur	=  3600 kilonewton-meter

1 kilogram-meter	=  9,81 newton-meter

dus 1 kilowatt-uur	=  3600 000 / 9,81 =  367 000 kilogram-meter

1 liter benzine	=  9,1 x 367 000 =  3340 000 kilogram-meter

# Omrekening van kilocalorie naar kilogram-meter

1 kilocalorie		=  4186,8 newton-meter

1 kilogram-meter	=  9,81 newton-meter

dus 1 kilocalorie	=  4186,8 / 9,81 =  427 kilogram-meter

# Omrekening van kilocalorie naar watt-uur

1 kilocalorie		=  4186,8 newton-meter

1 watt-uur		=  3600 newtonmeter

dus 1 kilocalorie	=  4186,8 / 3600 =  1,16 watt-uur

Tabellen en grafieken

Primaire energie

Primaire energie is de energie-inhoud van brandstoffen in hun natuurlijke vorm, voordat enige omzetting heeft plaatsgevonden

# Het wereldverbruik van primaire energie in 2016 was 160 x 1012 kilowatt-uur

# Verdeling van de primaire energie naar energiebron  (2016)

| aardolie | 31,9% |
| --- | --- |
| steenkool | 27,1% |
| aardgas | 22,1% |
| biobrandstof en afval | 9,8% |
| kernenergie | 4,9% |
| waterkracht | 2,5% |
| geothermisch, zon, wind, en getijden | 1,7% |
| totaal wereld | 100,0% |

(bron:  IEA =  International  Energy  Agency)

# Men kan wel "tegen steenkool" zijn, maar dat verandert niets aan het feit, dat ruim 27% van

# het wereldverbruik van primaire energie afkomstig is van steenkool

OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development. Dit is een samenwerkingsverband

van 34 landen die hun economisch beleid coördineren en de wereldhandel bevorderen.

# De primaire energie en het elektriciteitsverbruik per regio  (2013)

(miljard kilowatt-uur)

|  | primaire energie | elektriciteits- verbruik |
| --- | --- | --- |
| Nederland | 900 | 115 |
| Midden Oosten | 8 013 | 841 |
| China | 35 157 | 5 165 |
| Azië (zonder China) | 19 248 | 2 155 |
| Afrika | 8 688 | 649 |
| Non OECD Amerika’s | 7 199 | 1 011 |
| OECD | 61 639 | 10 179 |
| Non OECD Europa en Eurazië | 13 444 | 1 538 |
| Wereld | 157 481 | 21 538 |

(bron:  IEA =  International Energy Agency)

Finale energie

Finale energie is het eindverbruik van energie door industrie, huishoudens, diensten, vervoer en landbouw

# Het wereldverbruik van finale energie in 2016 was 110 x 1012 kilowatt-uur

Verdeling van de finale energie  naar energiebron

| aardolie | 40,9% |
| --- | --- |
| steenkool | 10,8% |
| aardgas | 15,1% |
| biobrandstof en afval | 11,0% |
| elektriciteit | 18,8% |
| geothermisch, wind en zon | 3,4% |
| totaal wereld | 100,0% |

(bron:  IEA =  International  Energy  Agency)

# Verdeling van het elektriciteitsverbruik in Nederland  (2009)

| industrie | 40% |
| --- | --- |
| huishoudens | 23% |
| diensten | 30% |
| landbouw | 7% |
| totaal | 100% |

(bron:  IEA =  International Energy Agency)

Verdeling van het elektriciteitsverbruik in Nederland  (2009)

Windenergie en zonne-energie in enkele landen  (2009)

(miljard kilowatt-uur)

|  | windenergie | zonne-energie |
| --- | --- | --- |
| Nederland | 4,6 | 0,05 |
| Duitsland | 38,6 | 6,58 |
| Spanje | 37,8 | 6,04 |
| China | 26,9 | 0,32 |
| USA | 74,2 | 2,50 |
| Wereld | 273,2 | 21,00 |

# Nederland produceert wel heel erg weinig zonne-energie in vergelijking met andere landen. In 2009 wekte

# Duitsland 31% van de wereldproduktie van zonne-energie op en dat was 132 keer zoveel als Nederland.

# Spanje was een goede tweede met 29%

# Bronnen voor de opwekking van elektrische energie in Duitsland  (2014)

|  | miljard kilowatt-uur | procenten |
| --- | --- | --- |
| bruinkool | 140,9 | 27,0 |
| steenkool | 99,0 | 19,0 |
| uranium | 91,8 | 17,6 |
| biomassa | 53,9 | 10,3 |
| wind | 51,4 | 9,9 |
| gas | 33,2 | 6,4 |
| zon | 32,8 | 6,3 |
| waterkracht | 18,5 | 3,6 |
| totaal | 521,5 | 100,0 |

(bron:  Fraunhofer Institut)

# Alternatieve energiebronnen

# Men kan wel van alles uitrekenen, maar dat wil nog niet zeggen dat het in de praktijk kan worden

# gerealiseerd, of dat het economisch haalbaar is

De hieronder genoemde vormen van alternatieve energie hebben met elkaar gemeen, dat ze (nog) niet zijn

gerealiseerd.  Het lijken vaak meer fantasieën, dan praktisch uitvoerbare projecten.  Een goed voorbeeld

hiervan is de "zonnetoren".  Die moet 1 kilometer hoog worden.  Het hoogste gebouw ter wereld (in Dubai)

is 828 meter hoog. Het rendement van de zonnetoren is slechts 1,5%.

# Zonnetoren

Zonnestraling verwarmt de lucht die zich onder een lage cirkelvormige, doorschijnende collector bevindt.

Deze collector is aan de rand open.  Het doorschijnende dak van deze collector vormt samen met de

grond een opslagruimte voor de opgewarmde lucht.  In het midden van het ronde dak staat een toren.

De verwarmde lucht stijgt op in deze toren.  Daardoor wordt nieuwe koude lucht aangevoerd aan de rand

van de opslagruimte.  Ook 's nachts is er een continue stroom warme lucht naar de toren, omdat de gehele

grondoppervlakte bestaat uit met water gevulde buizen.  Overdag warmen deze buizen op en ’s nachts

geven ze hun warmte weer af.  In de luchtstroom naar de toren staan een aantal windturbines opgesteld

De hieraan gekoppelde generatoren wekken elektriciteit op.  In Australië gaat men misschien ooit zo’n

toren bouwen.

Enkele gegevens

| • • • • • • • • | de temperatuur van de lucht onder de collector stijgt overdag 30 graden celsius de snelheid van de luchtstroom aan de voet van de toren is 60 kilometer per uur het vermogen is 200 megawatt de jaarproduktie is 680 000 megawatt-uur een elektrische centrale van 600 megawatt levert per jaar ruim 6 keer zoveel energie de toren is 1 kilometer hoog en de diameter is 130 meter de diameter van de ronde collector is 5 kilometer (dus de straal r = 2500 meter) aan de voet van de toren staan 32 turbines van 6,5 megawatt |
| --- | --- |

# Berekening van het rendement

• de oppervlakte van de collector is ( r2 = 3,14 x 25002 = 19 625 000 vierkante meter • de energie-instraling van de zon in Australië is 2,3 megawatt-uur per vierkante meter per jaar • de hoeveelheid energie, die in de collector instraalt is dus 45 137 500 megawatt-uur per jaar • het rendement is (680 000 / 45 137 500) x 100% = 1,5% • vergelijk hiermee het rendement van een elektrisch zonnepaneel, dat is 15%

# De voordelen van de zonnetoren

| • • • • | er is vrijwel geen onderhoud nodig (dat geldt ook voor gewone zonnepanelen) er is geen (water)koeling nodig (een groot voordeel in droge en warme gebieden) de installatie werkt op de warmtestraling van de zon en heeft daardoor weinig last van vervuiling de energielevering gaat dag en nacht (min of meer continu) door |
| --- | --- |

Blue Energy

Blue Energy is een vorm van duurzame energie-opwekking die gebaseerd is op het verschil in zout-

concentratie van (zout) zeewater en (zoet) rivierwater.  Door op het grensvlak een "generator" met kunststof

membranen (een soort filters) te bouwen, kan enige energie worden gewonnen. De techniek die hiervoor

wordt gebruikt, heet "omgekeerde elektrodialyse". Het water aan de ene kant van het membraan is positief

geladen, dat aan de andere kant negatief. Het spanningsverschil is 80 millivolt.  Door stapeling van een groot

aantal membranen kan voldoende spanning worden verkregen voor een praktische toepassing.  Het systeem

werkt als een soort accu. Er is geen andere energiebron (?) nodig dan zoet en zout water.  De opbrengst zou

theoretisch voldoende kunnen zijn voor de elektriciteitsvoorziening van Noord Nederland, als al het zoete

water dat via Nederland de zee in  stroomt, benut wordt voor deze vorm van energie-opwekking.

Een onrealistisch verhaal.

# Bericht in "De Ingenieur" 14 oktober 2011

Op de afsluitdijk komt een Blue Energy centrale van 50 kilowatt, die uit het verschil in zoutgehalte tussen

water uit de Waddenzee en het IJsselmeer energie wint.  Alle vergunningen zijn rond.

# Laddermolen

De laddermolen bestaat uit een windgedragen systeem van een groot aantal vleugels die aan een sterk

touw zijn gebonden en die een lus vormen.  Eén uiteinde van de lus drijft op de grond een dynamo aan

De vleugels zijn als schoepen zo ingesteld, dat langs één kant van de lus de vleugels omhoog bewegen

onder invloed van de wind.  Voorbij het kantelpunt (?) hoog in de lucht gaan de vleugels langs de andere

kant van de lus weer naar beneden. Daarbij wordt de stand van de vleugels zodanig veranderd, dat ze

een neerwaartse druk ondervinden.  Zo ontstaat een draaiende beweging van de lus.

De energie-opbrengst van de laddermolen zou minstens 50 keer zoveel zijn als bij een windmolen met

een vermogen van 1 megawatt.  Wie het gelooft, mag het zeggen

# De Maglev windturbine

Maglev is de afkorting van magnetische levitatie (= zweving).  De Maglev windturbine heeft een verticale as.

De as en de "windvanen" rusten op een magnetische lagering.  Een magnetisch lager is vrijwel wrijvingsloos.

(maar verbruikt wel energie).  Door de zeer geringe lagerwrijving, gaat deze windturbine al bij een

luchtsnelheid van 1,5 m/sec draaien en levert bij 3 m/sec. een bruikbare hoeveelheid energie. Zeer hoge

windsnelheden vormen geen probleem, de molen kan dan gewoon blijven draaien. Hierdoor kan, volgens

de Chinese uitvinders, dit type windturbine 20% meer energie leveren in vergelijking met een conventionele

windturbine van hetzelfde vermogen. Hoe de magnetische lagering werkt, komt niet uit de verf. Die zou met

permanente magneten zijn opgebouwd en daardoor geen elektrische energie gebruiken voor de "levitatie".

Een zeer onwaarschijnlijk verhaal, dus.  De lagerwrijving verbruikt normaal slechts enkele procenten van de

energie die door een windturbine wordt opgewekt.  Daar is dus zeer weinig winst aan te behalen.

Wel interessant is de verticale as, waardoor deze molen ongevoelig is voor de windrichting, terwijl zeer grote

constructies mogelijk zijn.  De windenergie wordt daarbij over de gehele hoogte van de molen opgewekt.

Dit soort constructies is overigens al vele jaren (eeuwen) bekend. De molen zou monstrueuze afmetingen

hebben, (zoiets van 600 meter hoog, bij een diameter van 400 meter) en dan net zoveel energie kunnen

opwekken als 1000 gewone windmolens.

# Golfslagenergie

Golfslagenergie is energie die te winnen is uit de snel wisselende waterhoogte op zee door aanwezigheid

van golven.  Hoewel hieruit theoretisch (zeer veel) energie te winnen is, wordt dit tot op heden nog niet

veel gedaan, omdat de kosten de baten meestal overstijgen.  Voor de kust van Portugal wordt de eerste

commerciële golfslagcentrale gebouwd, een centrale die energie uit zeegolven omzet in elektrische energie.

Het systeem moet vanaf 2006 elektriciteit leveren voor (slechts) 1500 huishoudens.

Energie-instraling vanuit de ruimte

Om dit mogelijk te maken, moeten enorme zonnepanelen in een geostationaire baan om de aarde worden

gebracht.  De opgevangen zonne-energie wordt vervolgens door middel van microgolven naar de aarde

gestraald en daar omgezet in elektriciteit.  Een waanzinnig plan, dat uiteraard nooit zal worden gerealiseerd.

(leuk voor James Bond films)

# Vrije energie

|  | Nikola Tesla |
| --- | --- |

In deze opsomming van alternatieve energiebronnen, mag de vermelding van "vrije energie" niet ontbreken.

Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor het bestaan van "vrije energie". Toch kan men hier-

over vage twijfels hebben, omdat Tesla dit in 1889 zou hebben uitgevonden. Tesla (1856-1943) was een van

de grootste uitvinders aller tijden. Hij bedacht onder meer de infrastructuur van de elektriciteitsnetten zoals wij

die tegenwoordig overal gebruiken.  Dus energietransport door middel van wisselstroom via hoogspannings-

leidingen en transformatoren. Ook was hij de uitvinder van de wisselstroom inductiemotor, de fluorescentie-

buis (TL-buis), de radio en de afstandsbediening.

In 1943, kort nadat hij was overleden, werd door het Amerikaanse Hooggerechtshof officieel vastgesteld dat

Tesla de uitvinder van de radio was en dus niet Marconi.

Zijn grootste uitvinding zou zijn, de wereldwijde energievoorziening door "vrije energie", afgetapt uit de "ether"

("vrije energie" is de letterlijke vertaling van "free energy" = gratis energie). Experimenten hiermee vonden

echter nooit plaats, omdat zijn geldschieters het lieten afweten. Die zagen helemaal niets in gratis energie.

|  | De Warden Clyff Tower Met 5 van deze torens wilde Tesla een wereldwijde, draadloze energie- voorziening mogelijk maken |
| --- | --- |

Tesla was in staat om energie draadloos over grote afstanden te transporteren. Vermeld wordt dat hij lampen

op een afstand van enkele honderden meters draadloos liet branden.  Ook zou hij een elektrische auto hebben

omgebouwd, die daarna een week lang kon rondrijden zonder dat de accu werd opgeladen. Ook dit zou

mogelijk gemaakt zijn, door het draadloos overbrengen van energie.

Op zichzelf is het draadloos overbrengen van energie niets bijzonders. Vrijwel alle energie die we op aarde

gebruiken is draadloos overgebracht van de zon naar de aarde.  Het is eigenlijk veel vreemder, dat men zeer

grote hoeveelheden elektrische energie kan transporteren via een paar koperdraden. Bijvoorbeeld van een

elektrische centrale naar een grote stad.

Een elektrische 2-persoons sportauto kreeg de naam "Tesla Roadster".

Deze auto wordt aangedreven door een 3-fasen wisselstroom inductiemotor. Het principe van deze motor

werd in 1888 door Tesla uitgevonden.

Opslag van Energie

1. Elektrische energie in supercondensatoren 2. Chemische energie in batterijen en accu's, waterstof, ammoniak en metaalbrandstof 3. Thermische energie in stoffen met een grote warmtecapaciteit 4. Kinetische energie in vliegwielen 5. Potentiële energie door het verplaatsen van massa tegen de zwaartekracht in, of het comprimeren van gassen

1. Elektrische energie

In een supercondensator (supercap) kan elektrische energie worden opgeslagen in de vorm van elektrische

lading. Supercondensatoren kunnen zeer snel met hoge piekstromen worden geladen en ontladen. In hybride

en elektrische auto’s kunnen supercondensatoren worden gebruikt voor het snel en efficiënt opslaan van de

rem-energie, terwijl bij accelereren die energie dan even snel weer beschikbaar is. De energie-inhoud van

een supercondensator is betrekkelijk klein, terwijl de spanning snel afneemt tijdens de ontlading. Recente

ontwikkelingen zijn echter veelbelovend.

# 2. Chemische energie

In batterijen en accu’s, maar ook bij de produktie van waterstof, ammoniak, metaalbrandstof en mierenzuur,

wordt elektrische energie opgeslagen in de vorm van chemische energie.

Batterijen en accu’s

Batterijen en accu’s zijn relatief betrouwbaar. Het rendement van de laadcyclus is vrij hoog, ongeveer 85%.

Daar staat tegenover, dat batterijen en accu’s zwaar zijn en een grote ruimte innemen, terwijl de capaciteit

beperkt is.  Ook de lange laadtijden of de enorme laadstromen vormen vaak een probleem. Een interessante

mogelijkheid, lijkt de toepassing van de vanadium redox accu.

De accu van een elektrische auto kan ook gebruikt worden voor de opslag van elektrische energie. Men moet

dan denken aan zo’n 30 kilowatt-uur en dat is 3 keer zoveel als in de Powerwall van Tesla. De keuze wordt straks misschien: “Ga ik een eindje rijden of zal ik de was maar gaan doen”. Zo’n keuze maakt de mensen

ook meer energiebewust

De powerwall van Tesla

Elon Musk, mede-oprichter van Tesla Motors, bracht in 2015 de powerwall op de markt. Deze oplaadbare

batterij heeft een energie-inhoud van 10 kilowatt-uur. Dat is gelijk aan het energieverbruik van een huishouden

in 24 uur. In combinatie met een voldoend aantal zonnepanelen zou men in de zomer dan geen elektriciteit uit

het lichtnet meer nodig hebben. Maar in de winter gaat dat niet lukken. Wel kan men dan 's nachts tegen

nachttarief, elektriciteit uit het lichtnet in de powerwall opslaan en die elektriciteit overdag gebruiken.

De powerwall kost, na aftrek van allerlei subsidies 3100 euro.

Waterstof

De produktie van waterstof en terugwinning van elektriciteit in een brandstofcel gaat gepaard met een slecht

(totaal)rendement.  De energie-inhoud van waterstof per gewichtseenheid is weliswaar groot, maar het volume

is ook (zeer) groot, zelfs als het gas sterk is samengeperst.  Dat samenpersen kost veel energie. Waterstof

wordt pas vloeibaar bij 252 graden celsius onder nul.  Vloeibaar maken is dus geen optie. Wel lijkt het mogelijk,

om waterstof op een efficiënte manier op te slaan in metaalhydriden of gashydraten met behulp van nano-

technologie.  Het gebruik van waterstof is potentieel gevaarlijk. (knalgas). Chemische verbindingen van water-

stof met koolstof zijn probleemloos  Dat zijn de bekende koolwaterstoffen, zoals aardgas en (synthetische)

benzine.

Seizoenopslag van zonne-energie in waterstof

(theoretisch en alles in kilowatt-uur)

|  | opbrengst zonne-energie | seizoen opslag | verbruik huishouden |
| --- | --- | --- | --- |
| maart t/m augustus | 80% van de jaaropbrengst = (1825 + S) | in waterstof S | 1825 |
| september t/m februari | 20% van de jaaropbrengst = (20 / 80) x (1825 + S) | uit waterstof (0,35 x S) | 1825 |

| • • • • • • • • | het elektriciteitsverbruik van een huishouden is 1825 kilowatt-uur in een half jaar in maart t/m augustus moet er S kilowatt-uur extra beschikbaar zijn voor seizoenopslag in waterstof de opbrengst van de zonnepanelen in maart t/m augustus moet dan zijn: (1825 + S) kilowatt-uur beschikbaar uit de zonnepanelen in september t/m februari (20 / 80) x (1825 + S) kilowatt-uur beschikbaar uit de seizoenopslag in september t/m februari (0,35 × S) kilowatt-uur totaal beschikbaar in september t/m februari: (20 / 80) x (1825 + S) + (0,35 × S) = 1825 kilowatt-uur hieruit volgt: S = 2281 kilowatt-uur de jaaropbrengst van de zonne-energie moet dus zijn: (100 / 80) × (1825 + 2281) = 5132 kilowatt-uur |
| --- | --- |

Benodigde hoeveelheid waterstof voor seizoenopslag

| • • • • • | de seizoenopslag S = 2281 kilowatt-uur dat is 68 kilogram waterstof de soortelijke massa van waterstof is 0,09 kilogram per kubieke meter, bij een druk van 1 bar dat is 9 kilogram bij een druk van 100 bar bij deze druk is 7,5 kubieke meter waterstof nodig |
| --- | --- |

Seizoenopslag van zonne- en windenergie in ammoniak

De waterstof economie zou in de praktijk wel eens een ammoniak economie kunnen worden

Teletekst 26 maart 2016

De Nuon-gascentrale in Eemshaven zal worden verbouwd tot een “superbatterij” waar overtollige (?) zonne-

en windenergie in kan worden opgeslagen. De energie wordt opgeslagen met behulp van ammoniak, een vorm

van energie-opslag die nog niet op grote schaal is toegepast. Met de overtollige energie wordt stikstof uit de

lucht en waterstof uit water gehaald.  Daar wordt ammoniak van gemaakt. De ammoniak kan worden verbrand

in turbines en daarbij komt geen CO2 vrij. Rond 2025 moet de centrale in werking zijn.

Metaalbrandstof

Metaal in poedervorm kan worden verbrand met zuurstof. Er ontstaat dan metaaloxide (roest). Bij de verbran-

ding komt veel energie vrij. (ongeveer evenveel als bij eenzelfde hoeveelheid fossiele brandstof). De roest

kan weer gereduceerd worden  tot het oorspronkelijke metaal, met behulp van waterstof. Deze cyclus is CO2-

vrij, als de elektriciteit die nodig is voor de produktie van waterstof, afkomstig is van groene energiebronnen,

zoals zonne- of windenergie. Het rendement van de gehele cyclus is ongeveer 25%. Een voordeel is, dat

metaalbrandstof gemakkelijk kan worden vervoerd en bewaard, in tegenstelling tot bijvoorbeeld waterstof.

3. Thermische energie

Opslag van thermische energie (= warmte) kan plaats vinden in materiaal met een grote warmtecapaciteit,

bijvoorbeeld in water (zonneboiler), of in waterhoudende zandlagen op enige diepte in de grond. (aquifers).

Meestal gaat het daarbij om vrij lage temperatuurniveaus, die onbruikbaar zijn voor de produktie van

elektriciteit.  Wel kan de opgeslagen warmte met behulp van warmtepompen worden gebruikt voor

verwarmingsdoeleinden..

Opslag van warmte in een reservoir

De relatieve warmteverliezen nemen af, naarmate een reservoir groter is. De warmteverliezen zijn evenredig

met het oppervlak (dus met de 2e macht) en de warmtecapaciteit is evenredig met de inhoud (dus met de

3e macht). Ook de vorm van een reservoir is belangrijk. Bij dezelfde inhoud, zijn de warmteverliezen het

kleinst bij een bol. Bij een kubus zijn ze 1,24 keer zo groot.

Vergelijking van de warmteverliezen bij een kleine en een grote kubus

voorbeeld:

| • • • | een kubus met een ribbe van 1 meter heeft een inhoud van 1 kubieke meter en een oppervlak van 6 vierkante meter een kubus met een ribbe van 2 meter heeft een inhoud van 8 kubieke meter en een oppervlak van 24 vierkante meter dus bij een 8 keer zo grote inhoud is het oppervlak (en dus het warmteverlies) maar 4 keer zo groot |
| --- | --- |

Vergelijking van de warmteverliezen bij een bol en een kubus met dezelfde inhoud

# voorbeeld:

| • • • • | stel, een bol heeft een inhoud van 8 kubieke meter het oppervlak van de bol is dan 19,35 vierkante meter een kubus met een inhoud van 8 kubieke meter, heeft een oppervlak van 24 vierkante meter bij dezelfde inhoud is het oppervlak van een kubus dus 1,24 keer zo groot als van een bol |
| --- | --- |

# Opslag van warmte in gesmolten zout

Bij een zon-thermische centrale wordt voor (kort durende) opslag van de zonne-energie, gebruik gemaakt van

gesmolten zout.  Met de opgeslagen warmte kan tijdens zonloze periodes elektriciteit worden geproduceerd.

De opgeslagen warmte komt hierbij grotendeels vrij als stollingswarmte en dat is vele malen meer dan wat vrij-

komt bij alleen maar afkoelen. Vergelijk hiermee de eigenschappen van water. Voor het laten smelten van ijs is 80 keer zoveel warmte nodig, als voor 1 graad verwarmen van water.  Bij het bevriezen komt die warmte

weer vrij.

Opslag van zonnewarmte in de vorm van chemische energie

Bij ECN  (Energieonderzoek Centrum Nederland) worden experimenten uitgevoerd met materialen, waarbij

zonnewarmte in de vorm van chemische energie wordt opgeslagen.  Bij langdurige opslag van deze chemische

energie treden geen warmteverliezen op.  Hierdoor wordt seizoenopslag van warmte mogelijk. Goed bruikbaar

lijken zouthydraten. In de zomer wordt de warmte van een zonneboiler gebruikt om de watermoleculen van het

zout te scheiden, waarna zout en water gescheiden worden opgeslagen. In de winter wordt dit proces omge-

keerd en de binding van water aan het zout levert dan weer warmte op

# 4. Kinetische energie

Kinetische energie (= bewegingsenergie) kan worden opgeslagen in een vliegwiel. De opslagcapaciteit is vrij

klein.  Een vliegwiel kan worden gebruikt bij het afremmen van een voertuig. Er wordt dan bewegingsenergie

in het vliegwiel opgeslagen.  Bij het optrekken kan die energie weer worden gebruikt. Dit wordt bij sommige

stadsbussen toegepast.

5. Potentiële energie

Potentiële energie ontstaat bij het verplaatsen van massa tegen de zwaartekracht in, of bij het comprimeren

van gassen.  Potentiële energie kan bijvoorbeeld worden verkregen, door water op te pompen naar een hoger

gelegen spaarbekken.  Dit gebeurt vaak bij waterkrachtcentrales.  Voor het oppompen wordt de overtollige

energie gebruikt, die in de dal uren beschikbaar is.

In tijden van droogte kan de potentiële energie, die is opgeslagen in het spaarbekken, door de waterkracht-

centrale weer worden omgezet in elektrische energie. Het rendement van deze vorm van energie-opslag is

vrij hoog, ongeveer 80%

Potentiële energie in de vorm van perslucht

Potentiële energie ontstaat als men lucht samenperst.  Het samenpersen van lucht gaat gepaard met een slecht

rendement.  Perslucht kan worden gebruikt voor de aandrijving van gereedschappen en zelfs van auto’s.

| • • • | een cilinder met een diameter van 50 centimeter en een lengte van 2 meter, heeft een inhoud van 0,4 kubieke meter als deze cilinder gevuld is met samengeperste lucht van 200 atmosfeer, dan is de potentiële energie bijna net zoveel als de energie-inhoud in 1 liter benzine (= 9,1 kilowatt-uur) het gewicht van de samengeperste lucht is 100 kilogram |
| --- | --- |

Potentiële energie van gecomprimeerde lucht

Er zijn 2 mogelijkheden:

1 Lucht comprimeren in een vast volume. Hierbij wordt de druk bepaald door de hoeveelheid lucht 2 Lucht comprimeren in een variabel volume. Hierbij kan de druk constant blijven

Lucht comprimeren in een vast volume

Voor het comprimeren van lucht in een vast volume maakt men vaak gebruik van ondergrondse ruimtes zoals

zoutkoepels en grotten.  Bij het comprimeren van lucht ontstaat warmte, terwijl bij expansie de lucht afkoelt.

Daardoor is het rendement vaak slecht.

Er zijn 2 vormen van compressie mogelijk:

1 Adiabatische compressie Hierbij vindt geen warmte uitwisseling met de omgeving plaats. De temperatuur stijgt bij compressie en daalt bij expansie 2 Isotherme compressie Hierbij vindt wel warmte uitwisseling met de omgeving plaats. De temperatuur blijft constant bij compressie en expansie

# Lucht comprimeren in een variabel volume

Voor het comprimeren van lucht bij een constante druk maakt men gebruik van een ruimte met een variabel

volume.  Dat kan een opblaasbare ruimte zijn, die zich een paar honderd meter onder het wateroppervlak in

zee bevindt.  De waterdruk zorgt dan voor een constante druk in die ruimte. Door de constante druk kunnen

de benodigde pompen en turbines met een hoog rendement werken.

Potentiële energie van een "Gravity Power Module"

Bij deze vorm van energie-opslag wordt gebruik gemaakt van de potentiële energie van een massa van

8000 ton in een hydraulisch systeem.  Deze massa kan in verticale richting over een afstand van 500 meter

op en neer worden bewogen.  De massa is een stalen cilinder met een diameter van 6 meter en een hoogte

van 36 meter. Dat is een volume van 1000 kubieke meter.  Door de opwaartse druk in het systeem is de

effectieve massa 7000 ton.

| • • • | de potentiële energie = 7000 ton x 500 meter = 3,5 x 109 kilogram-meter 1 kilowatt-uur = 3,67 x 105 kilogram-meter de potentiële energie is dus 10 000 kilowatt-uur (afgerond) |
| --- | --- |

Potentiële energie van een “Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale”

In Limburg wordt misschien ooit een “ondergrondse pomp accumulatie centrale” gebouwd.  Er moet dan een

waterreservoir van 2,5 miljoen kubieke meter op het aardoppervlak worden aangelegd en een waterreservoir

met dezelfde capaciteit op 1400 meter diepte.  Daar bevinden zich dan ook de turbines, pompen en de

generatoren. De werking is hetzelfde als bij een waterkrachtcentrale met een spaarbekken.

| • • • • • | 2,5 miljoen kubieke meter water verval 1400 meter dat is 2,5 x 106 x 103 kilogram x 1400 meter = 3,5 x 1012 kilogram-meter 1 kilowatt-uur = 3,67 x 105 kilogram-meter de potentiële energie is dus 10 000 megawatt-uur (afgerond) |
| --- | --- |

# Zo’n “ondergrondse pomp accumulatie centrale” zou bijna tweederde van de dagproduktie van een centrale

# van 600 megawatt kunnen opslaan.

Enkele mogelijkheden voor energie-opslag   (afgerond)

|  | watt-uur per kilogram | rendement opslagcyclus |
| --- | --- | --- |
| benzine (ter vergelijking) | 12 640 | - - - |
| waterstof | 33 600 | 35% |
| lithium-ion accu | 160 | 90% |
| vanadium redox accu | 20 | 80% |
| supercondensator | 10 | 97% |
| pomp accumulatie centrale | 4 | 80% |

| • • • | 1 kilowatt-uur = 367 000 kilogram-meter, dus 1 watt-uur = 367 kilogram-meter de potentiële energie van 1 kilogram water bij een verval van 1400 meter = 1400 kilogram-meter dat is 4 watt-uur (afgerond) |
| --- | --- |

Energiebesparing

De grootste winst valt te behalen bij de isolatie en verwarming van de woning en het gebruik van warm water.

Daarna volgt de auto en tenslotte de verlichting

# Isolatie van de woning

Voor de verwarming van een slecht geïsoleerd huis is gemiddeld 2150 kubieke meter aardgas per jaar nodig.

Voor een goed geïsoleerd huis is dit nog maar 700 kubieke meter. Isoleren helpt dus echt heel veel. Het ideale

huis is natuurlijk energieneutraal.

# Verwarming van de woning

Het principe van ”warmte-kracht koppeling” kan ook bij de verwarming van een woning worden toegepast.

Een goed voorbeeld hiervan is de HRe-ketel  (hoog rendement elektrisch). Deze verwarmingsketel bevat een

heteluchtmotor waarmee elektriciteit wordt opgewekt.  De overtollige elektriciteit wordt teruggeleverd aan het

lichtnet. Het totale rendement is ruim 90%. Als alle huizen met zo’n ketel zouden worden uitgerust, dan waren

er misschien minder elektrische centrales nodig. Omdat het rendement van een conventionele centrale slechts

40% is, kan bij grootschalige toepassing van de HRe-ketel een aanzienlijke energiebesparing en dus vermin-

dering van de uitstoot van CO2 worden bereikt. Een probleem is echter, dat men dit systeem in de zomer niet

intensief zal gebruiken, (alleen voor de verwarming van tapwater), omdat men dan meestal liever wil koelen

dan verwarmen. Het totaal geïnstalleerde vermogen van de elektrische centrales zal daarom waarschijnlijk

toch niet veel kleiner kunnen worden. De energielevering van de centrales, gerekend over het gehele jaar, kan

wel minder zijn. Een betere oplossing is het gebruik van een warmtepomp.

# Warm water

Het (voor)verwarmen van tapwater kan met een hoog rendement (65%) plaatsvinden met behulp van zonne-

collectoren.  Bij het douchen kan men het verbruik van warm water enigszins beperken door gebruik te maken

van een waterbesparende douchekop.  Eén keer een bad nemen kost 120 liter water.  Eén keer douchen de

helft. (7,5 liter water per minuut, gedurende 8 minuten).  Een waterbesparende douchekop verbruikt 7,5 liter

water per minuut, een gewone douchekop 8,2.  Veel besparing kan worden bereikt, door de warmwaterboiler

vlak bij de kraan te monteren, zowel in de keuken als bij de douche. In veel huizen bevindt zich een combiketel

op zolder. Dat is wel de slechtst denkbare plaats.  Als men warm water nodig heeft, moet eerst de lange

leiding naar de keuken of badkamer worden opgewarmd voordat het water op de verbruiksplaats de gewenste

temperatuur heeft.  Na dichtdraaien van de kraan koelt het water in de leiding weer af, wat puur energieverlies

betekent.  Bovendien kost dit ook nog eens extra veel water

# Auto

Een aanzienlijke besparing in brandstof kan men bereiken met hybride auto's. Men moet dan denken aan

(maximaal) 25%. De enige echte besparing is natuurlijk het afschaffen van de auto. Helaas is het openbaar

(streek)vervoer van een dermate slechte kwaliteit, dat men deze stap moeilijk zal zetten. Alleen een extreme

verhoging van de benzineprijs, tot bijvoorbeeld  € 5,- per liter, zal op termijn enig effect sorteren, maar de

meeste mensen zijn niet uit hun auto te slaan

De zuinigste 4-persoons auto met een benzinemotor, zal bij een snelheid van 100 km per uur nooit veel

zuiniger kunnen worden dan 1 liter per 40 km.  Dit kan men berekenen aan de hand van de laagst denkbare

lucht- en rolweerstand, gecombineerd met het hoogst denkbare rendement van een benzinemotor.

Dat verbruik van 1 liter per 40 km werd overigens aangekondigd voor de plug-in Prius, die in 2012 op de

markt kwam. Daarbij wordt dan wel “vergeten” dat deze auto een deel van de tijd op elektriciteit (uit het

lichtnet) rijdt.

Ter vergelijking: Het voertuig dat in 2007 op zonne-energie de “World Solar Challenge” won, had een

verbruik (omgerekend naar benzine-equivalent) van 1 liter per 70 km.  Dit voertuig kon slechts 1 persoon

in half liggende houding vervoeren

Verlichting

Hoewel verlichting relatief weinig energie verbruikt, kan men daar toch wel wat op bezuinigen door het

consequent gebruik van spaarlampen en led-lampen.

Het energieneutrale huis

| • • • • • • • • • • • • • • • • • | over een heel jaar gezien, moet de hoeveelheid opgewekte energie gelijk zijn aan de hoeveelheid verbruikte energie de elektriciteit wordt meestal opgewekt met zonnepanelen water wordt verwarmd door zonnecollectoren zolang er niets beters is bedacht, functioneert het lichtnet als buffer voor de (tijdelijk) overtollige elektrische energie in de zomer wordt het overschot aan elektriciteit teruggeleverd aan het net en in de winter wordt het tekort aan energie weer opgenomen uit het net de belangrijkste voorwaarde voor een energieneutraal huis is een goede isolatie van het dak, muren, ramen, deuren en vloeren grote ramen op het zuiden, voor maximale instraling van zonnewarmte in de winter boven de ramen een luifel waardoor in de zomer, als de zon hoger staat, weinig zonnewarmte naar binnen straalt 3-laags glas (maar dat houdt de zonnestraling niet tegen) door de goede warmte-isolatie van 3-laags glas is er in de zomer weinig of geen koeling nodig, terwijl in de winter de warmteverliezen beperkt zijn energiezuinige apparaten en verlichting bij ventilatie en het gebruik van warm water, terugwinning van warmte door warmtewisselaars vloerverwarming met een warmtepomp of met water afkomstig van zonneboilers (bij lage temperaturen zijn de warmteverliezen klein) de relatieve warmteverliezen nemen af, naarmate een huis groter is. de warmteverliezen zijn het kleinst bij een bolvorm (in de praktijk een kubus). Uitstulpingen in de vorm van aangebouwde garages, serres en dakkapellen, veroorzaken extra warmteverliezen. men moet met meetapparatuur kunnen controleren of de energie-opwekking in balans is met het verbruik alles valt en staat met de motivatie om energie te besparen |
| --- | --- |

Warmtetransport

Warmte gaat altijd (vanzelf) van een hoog temperatuurniveau naar een lager temperatuurniveau.

Voor transport in de omgekeerde richting is een (energieverbruikende) warmtepomp nodig.

Transport van warmte kan op 3 manieren plaats vinden:

1. door geleiding

In stilstaande materie, bijvoorbeeld een muur, wordt warmte getransporteerd door geleiding. Bij een gewone

spouwmuur is de ruimte tussen de 2 muren gevuld met lucht. Die lucht kan dan vrijelijk circuleren tussen de

2 muren en dan wordt er warmte overgedragen door stroming. Als de tussenruimte gevuld wordt met

bijvoorbeeld glaswol, dan is de warmte-isolatie heel goed, omdat glaswol veel stilstaande lucht bevat

Stilstaande lucht is een zeer slechte warmtegeleider.

Ook bij 2 of 3 laags glas bevind zich stilstaande lucht tussen de glasplaten. De afstand tussen de glasplaten

is daarbij zo klein, (ongeveer 0,5 centimeter), dat er vrijwel geen stroming van de lucht kan plaats vinden.

Daardoor is dit soort glas een slechte warmtegeleider. Denk ook aan kleding. Een paar lagen over elkaar,

met daartussen stilstaande lucht, isoleert de warmte veel beter, dan 1 dikke laag.

2. door stroming

Warmte kan getransporteerd worden door een stromend medium, zoals water, lucht of olie.  Bij de centrale

verwarming wordt warmte getransporteerd door het water dat vanuit de ketel naar de radiatoren stroomt.

Door een openstaand raam stroomt warme lucht naar binnen of naar buiten. Als het buiten warmer is dan

binnen, dan moet men de ramen dus dicht laten, tenminste als men het binnen koel wil houden.

3. door straling

Zonnestraling gaat vrijwel ongehinderd door glas en lucht. Hiertegen helpt 2 of 3 laags glas dus niet.

Alleen glas, voorzien van een speciale coating kan de zonnestraling tegenhouden. Als men in de zomer de

warmte buiten wil houden, moet er aan de buitenzijde van het raam een zonwering worden aangebracht.

Als men in de winter de warmte binnen wil houden, moet er aan de binnenzijde van het raam warmte-

isolatie worden aangebracht, bijvoorbeeld in de vorm van gordijnen.

De ineenstorting van de olie-economie

De beschaving, zoals wij die nu kennen, zal spoedig eindigen, omdat de olie opraakt. Dat was ooit een

wetenschappelijk onderbouwde conclusie.  De olie zal niet plotseling op zijn, want de produktie verloopt

volgens een klokvormige curve. Aan de opgaande kant van de curve is er in toenemende mate goedkope

olie beschikbaar. Aan de neergaande kant is er steeds minder olie, die steeds duurder wordt. De top van de

produktie valt samen met het punt, waarbij de helft van de olie verbruikt is. Na de top, neemt de produktie

af en nemen de kosten toe omdat de olie steeds moeilijker winbaar wordt. Bovendien heeft de schaarste

een zeer sterk prijsopdrijvend effect. In 2007 was het wereldolieverbruik meer dan 86 miljoen vaten per

dag. Dat zijn 1000 vaten per seconde. (1 vat = 159 liter)

# De prijsontwikkeling van de ruwe olie

|  | dollar per vat |
| --- | --- |
| 2000 | 24 - 37 |
| 2002 | 20 - 28 |
| 2004 | 30 - 51 |
| 2006 | 58 - 80 |
| 2008 | 32 - 146 |
| 2010 | 67 - 92 |
| 2012 | 77 - 110 |
| 2014 | 53 - 107 |
| 2016 | 26 - 54 |
| 2018 | 42 - 77 |
| 2020 | 18 - 63 |
| 2021 | 48 - 61 |

# Inmiddels (2014) is de situatie op de olie- en gasmarkt totaal veranderd.  De prijs van de ruwe olie

# daalt

| • • • • | in Amerika worden grote voorraden schaliegas en olie ontdekt In 2005 importeerde Amerika 60% van de behoefte aan olie, dat is nu gedaald tot 30% en omstreeks 2020 zal Amerika zelfs olie gaan exporteren ook in Rusland, Europa en Azië blijkt zeer veel schaliegas en olie in de grond te zitten door de wereldwijde recessie vermindert de behoefte aan olie |
| --- | --- |

# Schaliegas en olie

Schaliegas en olie wordt gewonnen uit leisteenformaties  Het winnen ervan gaat gepaard met grote vervuiling

van het milieu.  Men gaat als volgt te werk:

Er wordt in leisteen, horizontaal geboord.  Daarna wordt een mengsel van water, zand en chemicaliën onder

extreme druk in de horizontale put gepompt.  Dit mengsel veroorzaakt mechanische spanningen in het

gesteente, waardoor kleine scheurtjes ontstaan, de zogenaamde “fracs”.  Via deze scheurtjes komt het gas

of de olie, die zich in het gesteente bevindt, te voorschijn.

Volgens IEA (International  Energy  Agency) zijn de wereldwijde voorraden schaliegas voldoende voor

60 jaar wereldverbruik.  De voorraden van schalie olie zijn bijna even groot als de bewezen voorraden van

conventionele olie, Er blijkt geen energiecrisis meer te zijn, maar wel een klimaatcrisis.

Nog geen 10 jaar geleden waren experts er van overtuigd dat de olieproduktie een definitieve daling had

ingezet. Het tijdperk van de fossiele brandstoffen is echter  nog lang niet voorbij . De toename van

CO2 in de atmosfeer gaat dus gewoon door

Hoe zal het nu verder met de energie gaan?

# Olie

De gemakkelijk winbare olie begint op te raken.  Men gaat daarom in Canada en Venezuela de moeilijk

winbare olie uit teerzand halen.  Ook gaat men naar olie boren bij de Noordpool en op 5 kilometer diepte in

de Golf van Mexico. In Amerika, West Europa en Rusland zijn grote voorraden schaliegas en olie gevonden.

Het winnen hiervan gaat gepaard met een grote vervuiling van het milieu, maar daar zit natuurlijk niemand mee.

"Als het autootje maar rijdt".

# Gas

Er is voorlopig nog voldoende gas, waarschijnlijk nog voor de komende 60 jaar.  De top van de aardgas-

produktie wordt over 20 jaar bereikt.  Daarna zal de prijs sterk gaan stijgen.  West Europa is daarbij vooral

afhankelijk van Noorwegen, Rusland, Noord Afrika en het Midden Oosten.

# NRC-Handelsblad 14 juli 2010:

"Na dreigend tekort nu overschot aardgas".  Nieuwe technologie heeft een revolutie ontketend in de wereld

van het aardgas.  Reusachtige voorraden gas uit compacte lagen leisteen en steenkool komen binnen bereik,

onder andere in Amerika. Met overproduktie tot gevolg.

Shell is wereldwijd bezig met projecten om gas te gebruiken voor de fabricage van een soort dieselolie.

GTL = gas to liquida, een variant op het Fischer-Tropsch procédé.

Steenkool

Er is wereldwijd zeer veel steenkool.  Voldoende voor minstens 200 jaar.  Steenkool is overal goed voor.

Er kan stadsgas, waterstof, synthetische benzine en dieselolie mee worden geproduceerd. De techniek voor

de produktie van synthetische benzine uit steenkool is al sinds 1923 bekend en werd in de 2e wereldoorlog

door Duitsland op grote schaal toegepast. (Fischer-Tropsch synthese)

# Waterkracht

Hoewel de meest rendabele projecten al zijn gerealiseerd, liggen er nog grote mogelijkheden in Afrika en

Zuid-Amerika.  Waterkrachtcentrales veroorzaken veel schade aan het milieu.

# Teletekst 4 maart 2011:

In Brazilië mogen de voorbereidingen voor de bouw van de grootste waterkrachtcentrale ter wereld toch

doorgaan.  De centrale komt in het noorden in het Amazone-gebied.  De lokale bevolking en de natuur-

organisaties zijn fel tegen.  Er zouden tienduizenden mensen dakloos worden door de bouw.  De regering

benadrukt dat de dam aan 23 miljoen huishoudens energie kan leveren en dat veel banen worden gecreëerd.

# Groene energie

Groene energie verkregen uit wind, zon, biomassa  etc  is voorlopig van weinig betekenis.  Men denkt hiermee

(in Nederland) maximaal 14% van (alleen) de elektriciteit in 2020 te kunnen opwekken. Windenergie komt in

enkele landen uit de "startblokken". Zonne-energie is vooralsnog te verwaarlozen. Men moet hierbij denken

aan hooguit enkele procenten van de totale elektriciteitsproduktie. In 2009 was de wereldproduktie van zonne-

energie slechts 0,1% van de totale hoeveelheid opgewekte elektrische energie.

# Biobrandstof

Grootschalige produktie van biodiesel  etc  gaat ten koste van de voedselproduktie en het kost bovendien veel

gewone brandstof. Dat is dus geen reële optie. De omzetting van zonne-energie naar biobrandstof gaat gepaard

met een extreem laag rendement, in de orde van 1%.

# Kernenergie

Kernenergie met Uranium is bij het huidige verbruik nog zo’n 75 jaar mogelijk. Als het Uranium op raakt, kan

men waarschijnlijk met Thorium verder.  Thorium kan volledig worden "verbrand" in eenvoudige reactoren.

Dit in tegenstelling tot Uranium, waarvan slechts 0,7% kan worden gebruikt. (de isotoop U235)

De wereldvoorraad van Thorium op aarde is voldoende voor enkele duizenden jaren.

Kernfusie

Omstreeks 2050 mogen we de eerste praktische resultaten verwachten van kernfusie.  Dan kan de mensheid

beschikken over een oneindige hoeveelheid "schone" energie.  De totale ontwikkelingstijd heeft dan ongeveer

100 jaar in beslag genomen.  Men kan zich afvragen of het ooit wel zal lukken om zeer grote hoeveelheden

energie op te wekken door middel van gecontroleerde kernfusie.

# Waterstof

Waterstof kan worden geproduceerd met behulp van kernenergie via een thermo-chemisch proces of door

elektrolyse van water.  De benodigde elektriciteit voor de elektrolyse van water zal door kernfusie geleverd

moeten worden, of door “groene” energie.  Maar daarvoor is nog een lange weg te gaan. Waterstof is een

"onhandelbare" brandstof, waarvoor nog geen infrastructuur bestaat.

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Het produceren van waterstof door elektrolyse

van water kost 1,5 keer meer energie dan het oplevert.

Waterstof is dus geen oplossing voor het energieprobleem

Er dreigt een wanverhouding te ontstaan tussen de produktie en consumptie van energie.  Er zouden vrijwel

geen problemen zijn, als er een paar miljard mensen minder op deze aarde zouden rondlopen. (rondrijden).

De werkelijkheid is, dat er voor het jaar 2050 nog een paar miljard mensen bij zullen komen.

Dat zijn gemiddeld 1 miljoen per week erbij.

De enige oplossing lijkt:sterk) bezuinigen op energie en (veel) minder mensen.  Bezuinigen op het energie-

verbruik, terwijl tegelijkertijd het aantal aardbewoners toeneemt, levert per saldo niets op.

Dat is "dweilen met de kraan open"

Veel mensen denken: "Crises zijn van alle tijden en men heeft altijd een oplossing gevonden, dus dat zal nu

ook wel weer gebeuren".

| • • • • • | de mensheid wordt, voor het eerst in de wereldgeschiedenis, bedreigd door een extreme overbevolking in de afgelopen 6 jaar is de wereldbevolking met een half miljard toegenomen. alle energievoorraden raken vroeg of laat op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt voortdurend toe deze situatie heeft zich nog nooit eerder voorgedaan |
| --- | --- |

Het worden interessante tijden

# Energie-inhoud van een accu

Bij een accu wordt altijd de spanning en het aantal ampère-uren vermeld. De energie-inhoud kan men

berekenen, door de spanning (volt) te vermenigvuldigen met het aantal ampère-uren.

Dit levert de hoeveelheid watt-uren (= energie) op, die in de accu kan worden opgeslagen.

Twee voorbeelden:

| • • | een accu van 24 volt en 15 ampère-uur heeft een energie-inhoud van 24 x 15 = 360 watt-uur een accu van 36 volt en 10 ampère-uur heeft een energie-inhoud van 36 x 10 = 360 watt-uur |
| --- | --- |

Beide accu’s hebben dus dezelfde energie-inhoud.  Vermelding van alleen de spanning of alleen het

aantal ampère-uren geeft geen informatie over de energie-inhoud.

In winkels die elektrische fietsen verkopen, heeft men het vaak over  "een accu van 10 ampère".

Dat zegt dus niets over de energie-inhoud, zolang de spanning en de tijd er niet bij worden vermeld.

Watervoorbeeld

Om het verschil tussen vermogen en energie duidelijk te maken, gebruikt men vaak het watervoorbeeld.

vermogen

| • • • | stel, de waterleiding is in staat om (maximaal) 10 liter water per minuut via een kraan in een emmer te laten lopen het “vermogen” van de waterleiding is dan 10 liter water per minuut dit vermogen is dus ook aanwezig als de kraan dicht is |
| --- | --- |

energie

| • • • | zodra men de kraan helemaal open draait, stroomt er elke minuut 10 liter water in de emmer na bijvoorbeeld 5 minuten is er 50 liter water uit de kraan gekomen de geleverde “energie” is dan 50 liter water |
| --- | --- |

Hoe langer de kraan open staat, hoe meer “energie” er uit stroomt.   Draait men de kraan weer dicht, dan

houdt de “energielevering” op, maar  het vermogen om energie te leveren blijft aanwezig.

Er kan niet méér water in de emmer, dan de inhoud toelaat.  De vorm van de emmer is daarbij niet van belang.

Een lage emmer met een grote diameter kan net zoveel water bevatten als een hoge emmer met een kleine

diameter.

Een accu kan men vergelijken met de emmer. Er kan niet méér energie in, dan de energie-inhoud toelaat.

Het type is daarbij niet van belang. Een accu met een lage spanning en veel ampère-uren kan net zoveel

energie bevatten als een accu met een hoge spanning en weinig ampère-uren.

Vergelijking   water – elektriciteit

|  | vermogen | energie |
| --- | --- | --- |
| water | liters per minuut | liters |
| elektriciteit | joule per seconde | joule |

# Energie en arbeid

| • • | energie kan worden omgezet in arbeid voorbeeld: elektriciteit kan een motor laten draaien arbeid kan worden omgezet in energie voorbeeld: een dynamo kan elektriciteit opwekken |
| --- | --- |

Stel, we maken een tocht met een auto en we komen weer terug op het punt van vertrek. De auto heeft dan

een aantal liters benzine verbruikt. De benzine bevat energie.  (9,1 kilowatt-uur per liter).  Het rendement

van een benzinemotor is ongeveer 25%.  Dat betekent dat 25% van de energie in de benzine wordt omgezet

in nuttige mechanische arbeid. Hierdoor wordt de auto gedurende de tocht voortbewogen. Via de koeling

van de motor en de hete uitlaatgassen verdwijnt 75% van de energie in de vorm van nutteloze warmte.

Na afloop van de rit is de nuttige mechanische arbeid ook volledig omgezet in warmte. Die warmte ontstaat

bij het overwinnen van de luchtweerstand, door wrijving in de banden, in de versnellingsbak, in de lagers  etc

Na afloop van de rit is alle energie in de vorm van warmte “vervlogen” in de ruimte. De mechanische arbeid

was daarbij een tussenvorm.

Energieverbruik van enkele huishoudelijke apparaten

|  | vermogen | gebruik per dag | energie per dag | kosten per dag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| led-lamp | 10 watt | 5 uur | 50 watt-uur | € 0,01 |
| koffiezetter | 750 watt | 12 minuten | 150 watt-uur | € 0,03 |
| waterketel | 2 000 watt | 6 minuten | 200 watt-uur | € 0,04 |
| elektrisch deken | 25 watt | 8 uur | 200 watt-uur | € 0,04 |
| gloeilamp | 50 watt | 5 uur | 250 watt-uur | € 0,05 |
| stofzuiger | 1 500 watt | 10 minuten | 250 watt-uur | € 0,05 |
| internet router | 12 watt | 24 uur | 288 watt-uur | € 0,06 |
| elektrische fiets | 100 watt | 3 uur | 300 watt-uur | € 0,06 |
| flatscreen TV | 100 watt | 3 uur | 300 watt-uur | € 0,06 |
| computer | 100 watt | 4 uur | 400 watt-uur | € 0,08 |
| stoomstrijkijzer | 1 000 watt | 30 minuten | 500 watt-uur | € 0,10 |
| sluipverbruik | 25 watt | 24 uur | 600 watt-uur | € 0,12 |
| koelkast | 180 watt | 5 uur | 900 watt-uur | € 0,18 |
| wasmachine | 1 000 watt | 1 uur | 1 000 watt-uur | € 0,20 |
| wasdroger | 2 000 watt | 90 minuten | 3 000 watt-uur | € 0,60 |
| 120 liter boiler | 3 000 watt | 90 minuten | 4 500 watt-uur | € 0,90 |
| airco | 1 000 watt | 12 uur | 12 000 watt-uur | € 2,40 |

| • • • • • • | een internet router verbruikt per etmaal bijna evenveel energie als het volledig opladen van een elektrische fiets, of 3 uur naar de TV kijken de koelkast wordt door de thermostaat zo nu en dan even ingeschakeld. De "aan"-tijd is ongeveer 5 uur per etmaal het vermogen van 1000 watt voor een wasmachine is een gemiddelde waarde. Het wasproces kan worden opgedeeld in 3 fasen met een verschillend energieverbruik: 1 het opwarmen van het water, dit verbruikt de meeste energie 2 het wassen, hierbij verbruikt de motor die de wastrommel ronddraait weinig energie 3 het centrifugeren, hierbij verbruikt de motor veel energie een wasdroger verbruikt per wasbeurt 3 keer zoveel energie als een wasmachine de boiler is meestal ‘s nachts ingeschakeld Met 4 500 watt-uur wordt dan 50 liter water verhit van 10 naar 85 graden celsius een sluipverbruik van 600 watt-uur per etmaal is voor de meeste huishoudens wel een minimumwaarde. Dat is ongeveer 6% van het totale elektriciteitsverbruik |
| --- | --- |

# Het elektriciteitsverbruik van een huishouden in Nederland

| • • • | het elektriciteitsverbruik van een huishouden is ongeveer 10 kilowatt-uur per dag dat is een continu vermogen van 417 watt bij een kilowatt-uur prijs van 20 eurocent, kost de elektriciteit dus € 2 per dag = € 730 per jaar |
| --- | --- |

Het energieverbruik (en ook het “sluipverbruik”) van huishoudelijke apparaten kan men gemakkelijk meten

met een energiemeter. Die kan worden geplaatst tussen de wandcontactdoos en het apparaat waarvan men

het verbruik wil meten.

Anekdote

Tijdens een verjaarsvisite kwam ik in gesprek met een mevrouw van middelbare Leeftijd.  Het gesprek kwam

al gauw op treinen en auto's. "Wàt, bent u met de trein?"  vroeg ze met een uitdrukking van ongeloof en

afgrijzen op haar gezicht. Toen ik zei, dat op termijn de benzine op zal raken, werd mevrouw plotseling heel

agressief. Haar reactie was:

"Als je maar niet denkt, dat ik dan zal ophouden met autorijden".  (dus ook niet als de benzine op is !?)

De gruwelijkste verhalen over het openbaar vervoer worden meestal verteld door mensen, die er nooit

gebruik van maken.

# Het Energieakkoord

bron:  NRC-Handelsblad en Trouw 13 juli 2013.

Veertig partijen en meer dan zeven maanden onderhandelen hebben het onderstaande (voorlopige)

Energieakkoord opgeleverd.

| • • • • • | het energieverbruik in Nederland moet 1,5% per jaar omlaag 16% duurzame energie in 2023, in plaats van in 2020 er wordt 400 miljoen euro vrijgemaakt voor woningisolatie er worden 5 kolencentrales gesloten, 3 in 2015 in Borssele, Geertruidenberg en Nijmegen en 2 op de Maasvlakte in 2017 in 2023 moet windenergie de helft van alle huishoudens van stroom voorzien, 4400 megawatt aan turbines in zee en 6000 megawatt op land |
| --- | --- |

# Hiervoor zijn 2600 windturbines van 4 megawatt  nodig. Dan moeten er gedurende 10 jaar elke week

# 5 stuks worden geplaatst. Ik geloof er helemaal niets van.

De titel van het Energieakkoord luidt: "Energieakkoord voor duurzame groei" (?)

# Alle kolencentrales sluiten?

Het lijkt niet erg verstandig, om onder druk van de milieubeweging alle kolencentrales te sluiten. Hierdoor

wordt de energievoorziening wel heel erg afhankelijk van Rusland, dat op elk moment de gaskraan kan dicht

draaien.  Kernenergie mag ook al niet, evenals schaliegas, biomassa, ondergrondse opslag van CO2 en gas

uit Groningen.  Dan blijven alleen een paar windmolens over, die 70% van de tijd stilstaan.

# Het Klimaatakkoord

# Het klimaatakkoord in Parijs, waarbij men elkaar ontroerd om de hals viel, omdat er nu eindelijk iets op

# papier was gezet, dateert van 12 december 2015

# Nieuwsbericht 23 februari 2018

# De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot

# gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het

# Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de

# wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens

# in de 2e helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's.

# De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019

(Ik vraag me af: wat was er dan eigenlijk wel afgesproken bij het klimaatakkoord, als men het nu nog over

de hoofdlijnen moet hebben? De voorbereidingen hebben dus ruim 3 jaar geduurd)

Minder gas uit Groningen

# Teletekst 1 februari 2018

# Om te voldoen aan de vraag naar gas is volgens de Gasunie minimaal 14 miljard kuub in een mild jaar

# nodig. In een extreem koud jaar, zoals 1996, is 27 miljard kuub nodig. (momenteel is de produktie

# 21 miljard kuub). Minister Wiebes neemt het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen over, om de

# gaswinning te verlagen naar 12 miljard kuub. Over wanneer dat gebeurt, kan hij alleen nog maar zeggen:

# “zo snel mogelijk”

# Men wil “van het gas af”. Met name in nieuwbouwwijken worden de huizen niet meer aangesloten op het

# gasnet, maar alleen op elektriciteit. En waar komt die  elektriciteit dan vandaan? Uit gasgestookte

# centrales? Want kolencentrales en kerncentrales mogen immers niet. Of gelooft men nu echt dat dit met

# een paar windmolens kan? Waarschijnlijk blijven de kolencentrales die dicht moesten gaan, gewoon in

# bedrijf.

Men gaat meer gas importeren uit het buitenland en uit gasvelden onder de Noordzee. Dat gas is van een

andere samenstelling dan het gas uit Groningen. (het geeft een hogere calorische waarde).

Voor binnenlands gebruik moet het daarom gemengd worden met stikstof. Het produceren van stikstof

kost veel energie en dat veroorzaakt dus extra CO2-uitstoot

Enkele persberichten over de klimaattoppen

Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden?

Na de 25e klimaattop is er nog steeds niets gebeurd. Alleen eindeloos gepraat.

# Teletekst 18 november 2009

De temperatuur kan wereldwijd met 6 graden stijgen als de klimaattop in Kopenhagen mislukt. Dat zegt

het Global Carbon Project, een groep wetenschappers en universiteiten die zoveel mogelijk gegevens over

de uitstoot van CO2 hebben verzameld en geanalyseerd.  Volgens het GCP is de uitstoot van CO2 tussen

2000 en 2008 met 29% gestegen.  De klimaattop van volgende maand is "de laatste kans" om de schade

te beperken tot een stijging van 2 graden.

# Teletekst 19 december 2009

In Kopenhagen is geen formeel akkoord gesloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het

was de bedoeling dat alle 192 landen die aan de klimaattop deelnamen het akkoord zouden tekenen, maar

Sudan, Bolivia, Venezuela, Tuvalu en Cuba stemden er niet mee in.  Veel milieu-organisaties en arme

landen spreken van een flop

Teletekst 10 december 2011

Laatste poging tot klimaatakkoord. De klimaattop in Durban is met een dag verlengd.  Er bleek grote

onenigheid te bestaan. Gastland Zuid Afrika komt nu met een nieuwe ontwerptekst.  In het vorige concept-

akkoord stond dat afspraken over CO2 reductie pas na 2020 van kracht zouden worden en niet wettelijk

bindend. Een coalitie van de EU en meer dan 70 ontwikkelingslanden eisen dat er uiterlijk 2015 bindende

afspraken worden gemaakt, die uiterlijk 2020 ingaan.  Liever geen akkoord dan een slap akkoord

Teletekst 26 november 2012

In Doha, de hoofdstad van het emiraat Qatar, begint de jaarlijkse klimaattop van de UN. De belangrijkste

vraag die op tafel ligt is hoe het verder moet met de klimaatafspraken vanaf 2013. Het Kyoto Protocol loopt

ten einde. De EU en tien andere landen willen afspraken maken over een tweede fase van "Kyoto" tot aan het

jaar 2020.

Teletekst 23 november 2013

Op de VN-klimaattop in Warschau is op de laatste dag overeenstemming bereikt over een tekst over het

tegengaan van klimaatverandering. In het compromis worden alle landen opgeroepen om minder broeikas-

gassen uit te stoten.  Harde beloften ontbreken.  Het Westen weigerde meer bij te dragen aan de strijd

tegen broeikasgassen dan de groeilanden.  Over twee jaar komen de 190 deelnemende landen bijeen in

Parijs om een groot klimaatakkoord te sluiten.

Teletekst 24 september 2014

Op de klimaattop in New York heeft China opnieuw beloofd om de uitstoot van broeikasgassen met bijna

de helft te verlagen. Vice-premier Zhang zegt dat de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2005 met 45%

moet zijn gedaald  (?).

# Teletekst 1 september 2015

President Obama vindt dat landen veel meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Op een

klimaattop in Alaska zei hij dat de veranderingen sneller gaan dan de maatregelen die ertegen worden

genomen.  Obama zei dat zonder maatregelen "onze kinderen tot een planeet veroordeeld zijn die niet

meer te repareren valt".

Teletekst 12 december 2015

Op de klimaattop in Parijs is voor het eerst een akkoord over de uitstoot van broeikasgassen gesloten,

dat voor alle landen juridisch bindend is. Alle landen beloven de uitstoot te beperken en hebben ingestemd

met de slotverklaring.  Er is overeengekomen dat de stijging van de temperatuur op aarde ruim onder de

2 graden moet blijven, bij voorkeur zelfs 1,5 graden. Verder moet er een einde komen aan de stijging van

de uitstoot van broeikasgassen.  Elke 5 jaar zullen de afspraken opnieuw worden geëvalueerd en mogelijk

verscherpt.  (geen woord over het autogebruik, kernenergie en de overbevolking)

De Telegraaf 18 januari 2016

Het kabinet wil “onomkeerbare” stappen zetten richting duurzame energie. Op de oude voet doorgaan met

fossiele energie leidt volgens minister Kamp tot een “onbeheersbaar klimaatprobleem”. Hij benadrukt dat

de overgang naar 100 procent duurzaam tijd zal vergen en dat fossiele energie daarom nog lang nodig zal

zijn. Het kabinet neemt nu een klein jaar de tijd om te bepalen op welke vormen van duurzame energie

er straks moet worden ingezet. “Er is geen alternatief. Nederland moet duurzaam worden”.

# Teletekst 16 september 2016

Het kabinet heeft het klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee is het nog niet geratificeerd.

De 2e en 1e kamer moeten ook nog instemmen. Volgens staatssecretaris Dijksma betekent het akkoord een gigantische aanslag op de wijze waarop de economie is georganiseerd. Alleen zo kunnen de doelstellingen,

minder CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden houden, worden gehaald.

Persbericht 8 oktober 2016

Op de klimaattop in Parijs zijn zaterdag 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de

uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Hieronder de belangrijkste punten uit het akkoord:

- de gemiddelde temperatuur op aarde mag niet meer dan 2 graden stijgen.

- de partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen (?) om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke

stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment.

- er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken zonder dat dit de

voedselproduktie in gevaar brengt.

# Trouw 7 november 2016

In Marrakesh begint vandaag de volgende top om de afspraken, die gemaakt zijn bij het akkoord van

Parijs verder uit te werken. Dat gebeurt in het jaarlijkse overleg van de landen die het klimaatverdrag

van de Verenigde Naties uit 1994 ondertekenden, in jargon de COP22, de 22e Conference of the Parties

In Marokko zullen echter geen harde besluiten worden genomen.

Teletekst 1 juni 2017

De Verenigde Staten trekken zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 door bijna 200

landen werd ondertekend. Het besluit is een klap voor de strijd tegen opwarming van de aarde. De VS is

de op een na grootste producent van broeikasgassen. Trump ontkent dat die de opwarming van de aarde

veroorzaken

Teletekst 18 november 2017

# Op de klimaattop in Bonn is in de vroege ochtend een akkoord bereikt over de uitwerking van het akkoord

# van Parijs over de aanpak van de opwarming van de aarde. De delegaties zijn het eens geworden over een

# stappenplan voor de uitvoering van “Parijs”. Deze agenda moet volgend jaar klaar zijn, voor de top van

# Polen. Er worden onder meer afspraken gemaakt over de manier van meten en rapporteren van de

# CO2-uitstoot.  (dàt schiet lekker op)

# Teletekst 13 november 2018

# De wereldwijde vraag naar energie zal tot 2040 met zeker een kwart stijgen. Dat meldt het Internationaal

# Energie Agentschap. De belangrijkste oorzaak is de bevolkingsgroei. In 2040 zullen er 1,4 miljard meer

# mensen op de wereld zijn dan nu. Dus totaal 9 miljard. Die waren voorspeld voor 2050, maar dat wordt

# dus 10 jaar eerder gehaald.

# (er komt dus helemaal niets terecht van al die verhalen over klimaatakkoord etc.)

# Teletekst 9 december 2018

# Op de 24e klimaattop in Polen is een discussie ontstaan over een rapport van het IPCC. In het rapport staat

# dat de opwarming van de aarde versnelt. Het moet een belangrijke rol krijgen, om mede op basis daarvan

# besluiten te nemen. De onderhandelaars kunnen het niet eens worden over de formulering.

# Daardoor wordt er, tot frustratie van veel landen nu helemaal niets over het rapport in de tekst van de

# conferentie opgenomen.

# Teletekst 15 december 2018

# Op de klimaattop in Polen is nog geen overeenstemming bereikt. Het was de bedoeling dat er vrijdagavond

# een handboek op tafel zou liggen, met daarin de praktische uitwerking van de klimaatafspraken,  maar dat is

# niet gelukt. Naar verwachting wordt er vanmorgen verder gepraat.. Op de top is wel besloten, dat de volgende

# klimaatconferentie in Chili zal plaats vinden

# Teletekst 15 december 2018

# De klimaatconferentie in Polen heeft toch nog geleid tot nadere afspraken. (wat spannend, toch). Na een

# moeizame slotfase wordt nu de eindtekst vastgesteld in een plenaire vergadering. Vooral Brazilië lag dwars.

# Dat wilde niet instemmen met een onderdeel over emissierechten. Dat onderdeel wordt doorgeschoven

# naar een bijeenkomst van volgend jaar. Een van de hoofdpunten van de nieuwe afspraken is, dat landen

# meer werk zullen maken van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

# Teletekst 14 december 2019

# Op de klimaattop in Madrid is na ruim 2 weken onderhandelen een minimaal akkoord bereikt. De meest

# omstreden kwesties worden doorgeschoven naar de volgende top, volgend jaar in Glasgow. Over het

# opstellen van regels voor de handel in uitstootrechten zijn geen afspraken gemaakt

# (deze klimaattop ging eigenlijk alleen maar over de centen)

# De 25e klimaatconferentie 2019

# De conferentie zou oorspronkelijk in Chili plaats vinden, maar werd bij nader inzien gehouden in Madrid.

# Daar kwamen afgevaardigden uit bijna 200 landen bijeen. Het totaal aantal deelnemers was 25 000  (?).

Vier jaar geleden werd op de klimaatconferentie in Parijs afgesproken, dat de temperatuurstijging op aarde

beperkt moet blijven tot maximaal 2 graden, maar liever tot 1,5 graad. De uitstoot van broeikasgassen

neemt echter wereldwijd nog steeds toe. Dit jaar steeg de CO2-uitstoot nog met 1,5 procent.

Zelfs met de actieplannen in het akkoord van Parijs wordt de temperatuurstijging aan het eind van deze

eeuw 3,2 graden. Dat bleek vorige week uit een alarmerend rapport van de VN.

# Teletekst 19 december 2018

Afgevaardigden van de EU-lidstaten en het Europese parlement zijn het eens geworden over een verbod

op plastic wegwerpartikelen, zoals bestek, rietjes en wattenstaafjes. Mogelijk gaat het verbod al in 2021 in.

De Europese Commissie had het plan in mei geagendeerd. In oktober stemde het Europese Parlement

ermee in. Het nieuwe akkoord, waarin het oorspronkelijke plan op enkele punten is aangepast, brengt de

invoering weer een stap dichterbij. Het uiteindelijk voorstel moet opnieuw worden goedgekeurd door het

Europees Parlement en vervolgens nog door de regeringsleiders van de EU-landen

# (en daarna verzinnen ze wel weer iets anders, waardoor het nog langer gaat duren)

De 26e klimaattop in Glasgow uitgesteld tot 2021 vanwege de coronacrisis

De klimaattop had een begin moeten zijn van een nieuwe fase in de wereldwijde klimaatactie. Tijdens de

top hadden de afspraken die bij het klimaatakkoord in 2015 zijn gemaakt, verdere invulling moeten krijgen.

Er zouden 30 000 (?) afgevaardigden vanuit de hele wereld aanwezig zijn

# Veel gehoorde uitspraken:

# - Ik wil best wel wat doen voor het milieu, maar ik ga niet in de kou zitten

# - Ik wil best wel wat doen voor het milieu, maar ik kan de auto niet missen

# - Ik wil best wel wat doen voor het milieu, maar ik wil wel mijn dagelijkse stukje vlees

# Enkele citaten uit teletekstberichten:

- Slechts 2% van de Nederlanders vindt de omschakeling van fossiele brandstoffen naar

hernieuwbare energie een urgent probleem

- De VVD vindt dat Nederland "goed bezig is en niet moet doorslaan"

- De Britse regering wil wattenstaafjes en plastic rietjes verbieden

# Boeken over energie

“energie survival gids”

# Wilt u letterlijk alles weten over energie, lees dan dit populair wetenschappelijke boek

# ISBN 9789075541113

# auteur: Jo Hermans, oud-hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Leiden

# “Sustainably Energy - without the hot air”  (2008)   (gratis te downloaden)

# Dit boek geeft een volledig overzicht van de (on)mogelijkheden van duurzame energie

# auteur: David MacKay, professor aan de Universiteit Cambridge

Enkele citaten uit het boek:

| • • • | als iedereen een beetje doet, dan zullen we maar een beetje bereiken is de wereldbevolking misschien 6 keer te groot? (inmiddels 7,8 keer) voor iedere zinvolle discussie over duurzame energie zijn getallen nodig |
| --- | --- |

# Ook vermeldt dit boek een interview met Tony Blair (4 kinderen) naar aanleiding van zijn stellingname

# in 2006 over de energieproblematiek:

# Tony Blair:

Tenzij we nu handelen, niet over enige tijd maar nu, zullen de rampzalige gevolgen onomkeerbaar zijn.

Dus niets is belangrijker, dringender of vereist meer leiderschap

# Interviewer:

Hebt u misschien overwogen niet naar Barbados te vliegen om daar vakantie te houden en om niet al die

kilometers door de lucht af te leggen?

# Tony Blair:

Eerlijk gezegd voel ik er niets voor mijn vakanties in het buitenland op te geven

# Interviewer:

Maar u zou toch een duidelijk signaal afgeven als u zou afzien van die lange luchtreis naar een zonnig oord?

Misschien een vakantie wat dichter bij huis?

# Tony Blair:

Eh, ja   maar persoonlijk denk ik dat het eigenlijk niet erg praktisch is om dit soort dingen van de mensen te

verwachten  Wat we moeten doen is, denk ik, onderzoeken hoe we het vliegverkeer efficiënter kunnen maken,

hoe we nieuwe brandstoffen kunnen ontwikkelen die het mogelijk maken om minder energie te verbranden

en die minder uitstoot opleveren  Hoe - bijvoorbeeld - de nieuwe vliegtuigen veel efficiënter met de energie

kunnen omgaan  Ik weet dat iedereen altijd - de mensen denken waarschijnlijk dat de Minister President

helemaal niet op vakantie zou moeten gaan, maar ik denk, dat als we op dit gebied onrealistische doelen

stellen, weet u, als we tegen de mensen zeggen dat we alle goedkope vliegreizen gaan afschaffen - weet u,

ik moet de eerste politicus nog zien, die op dit moment in functie is, die naar voren treedt en dat zegt - die is

er niet

Samenvatting van het boek “Sustainable Energy – without the hot air”

auteur  David MacKay

Duurzame energie - een nuchter verhaal

We zijn verslaafd aan fossiele brandstoffen, en dat gaat zo niet langer. De meest ontwikkelde landen halen 80% van hun energie uit fossiele brandstoffen, Groot-Brittannië zelfs 90%.

Er zijn drie redenen waarom we daar niet onbeperkt mee door kunnen gaan.

1. de goed toegankelijke fossiele brandstoffen zullen op een gegeven moment opraken, waarna we

onze energie ergens anders vandaan zullen moeten halen.

2. de verbranding van fossiele brandstoffen heeft meetbare en naar alle waarschijnlijkheid riskante

gevolgen voor het milieu. Het vermijden van gevaarlijke klimaatveranderingen is zeker een reden

om ons gebruik van fossiele brandstoffen onmiddellijk te beperken.

3. naast klimaatverandering is ook de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen in de

toekomst een goede reden om het gebruik daarvan in Groot-Brittannië drastisch te verminderen.

Als dat niet gebeurt, zal het grootschalige gebruik van de olie- en aardgasreserves in de Noordzee

er snel toe leiden dat het aan fossiele brandstoffen verslaafde Groot-Brittannië afhankelijk wordt

van onbetrouwbare buitenlanders.  (Ik hoop dat mijn ironie overkomt.)

Hoe raken we van onze verslaving aan fossiele brandstoffen af?

Er is een stortvloed aan informatie over hoe we het anders kunnen doen, maar het grote publiek ziet door de

bomen het bos niet meer en kan het verschil tussen effectieve maatregelen en symbolische handelingen niet

goed bepalen. Mensen hebben groot gelijk als ze achterdochtig zijn wanneer bedrijven hen vertellen dat ze

'een steentje bijdragen' als ze 'groene' producten kopen. Ook het Britse binnenlandse energiebeleid is een

bron van onrust. Zijn 'decentralisatie' en 'warmte-kracht koppeling' bijvoorbeeld  wel groen genoeg?

De overheid wil ons dat graag laten geloven. Maar voldoet Groot-Brittannië met dergelijke technologie wel

echt aan haar verplichtingen met betrekking tot klimaatverandering? Zijn windmolenparken niet meer dan

'een leeg gebaar waarmee onze leiders laten zien dat ze het beste met het milieu voorhebben'? Is kernenergie

echt essentieel?

Er is behoefte aan een doeltreffend plan. Gelukkig zijn zulke projecten zeker op te stellen. Het is de

uitvoering ervan die zo lastig is.

Deel I - Cijfers in plaats van bijvoeglijke naamwoorden

De eerste helft van dit boek gaat over de vraag of een land als het Verenigd Koninkrijk, dat bekend staat om

zijn wind, golven en getijden, zichzelf wel van voldoende hernieuwbare energie kan voorzien. We horen vaak

dat Groot-Brittannië 'enorme' mogelijkheden op dat gebied biedt. Maar de aanduiding 'enorm' voor een

energiebron zegt te weinig. We moeten weten hoe deze mogelijkheden zich verhouden tot ons eveneens

‘enorme’ gebruik. Om die vergelijking te maken, hebben we behoefte aan cijfers in plaats van bijvoeglijke

naamwoorden.

Als er cijfers worden genoemd, wordt de betekenis daarvan vaak verhuld door de grootte. Cijfers worden

gekozen om te imponeren, om er tijdens discussies mee te scoren, en niet om mensen daadwerkelijk te

informeren.

Mijn streven is om hier eerlijke, waarheidsgetrouwe cijfers te presenteren, en wel op zo’n manier dat ze

inzichtelijk, vergelijkbaar en gemakkelijk te onthouden zijn. Cijfers worden inzichtelijk als ze  worden

omgerekend naar alledaagse, persoonlijke eenheden. Voor energie wordt gekeken naar de hoeveelheid

per persoon in kilowattuur (kWh), dezelfde eenheid die wordt gebruikt op de energierekening. Vermogen

wordt uitgedrukt in kilowattuur per dag (kWh/d) per persoon. Zo verbruikt een gemiddelde auto, als daar

per dag 50 km mee wordt gereden, 40 kWh per dag. Als we 10% van het land met windmolens vol zouden

zetten,  levert dat gemiddeld 20 kWh per dag per persoon op.

Persoonlijke eenheden maken het een stuk eenvoudiger om het Verenigd Koninkrijk te vergelijken met

andere landen of regio's. Als we bijvoorbeeld kijken naar afvalverbranding, zien we dat in het Verenigd

Koninkrijk afvalverbranding per jaar 7 miljard kWh oplevert en in Denemarken 10 miljard kWh).

Kunnen we naar aanleiding daarvan stellen dat Denemarken ‘meer’ afval verbrandt dan het Verenigd

Koninkrijk? Hoewel de totale hoeveelheid in elk land geproduceerde energie een interessant gegeven is,

willen we meestal weten hoeveel afval er per persoon wordt verbrand.

(Voor alle duidelijkheid: voor Denemarken is dat 5 kWh/d per persoon; in het Verenigd Koninkrijk

0,3 kWh/d per persoon. De Denen verbranden dus per persoon bijna 17 keer zoveel afval als de Britten).

Door vanaf het eerste begin alles per persoon te kwantificeren, krijgen we een beter 'transponeerbaar'

boek, dat hopelijk een nuttige bijdrage levert aan de internationale discussie over duurzame energie.

Als we uitgaan van duidelijke cijfers, kunnen we vragen beantwoorden zoals:

•  Kan een land als Groot-Brittannië in de eigen behoefte voorzien met eigen hernieuwbare

energiebronnen?

•  Kunnen we door over te stappen op 'geavanceerde technologieën' een einde maken aan

de CO2-vervuiling zonder onze levensstijl te veranderen?

In deel I van 'Sustainable Energy – without the hot air' zijn in een rood stapeldiagram de energiekosten van

een breed spectrum aan energie verbruikende activiteiten onder elkaar gezet. Een groen stapeldiagram

geeft alle potentiële hernieuwbare energiebronnen in Groot-Brittannië weer.

Als we naar de cijfers in het rode diagram kijken, sneuvelen er meteen verschillende fabeltjes. Zo wordt

bijvoorbeeld het aan laten staan van de mobiele telefoon oplader vaak genoemd als voorbeeld van een

ecologische wandaad, terwijl mensen die hun oplader uitzetten worden geprezen omdat ze 'een steentje

bijdragen'. In werkelijkheid verbruikt een gemiddelde telefoon oplader slechts 0,01 kWh per dag.

De hoeveelheid energie die wordt bespaard als we de oplader uit laten, bedraagt evenveel als de

hoeveelheid energie die een rijdende auto in een seconde verbruikt.

Ik wil niet beweren dat opladers niet uitgezet moeten worden, maar 'alle beetjes helpen' is een misleidend

cliché. Obsessief je telefoonoplader aan en uitzetten is net zoiets als de Titanic proberen te redden door te

hozen met een theelepeltje. Schakel hem vooral uit, maar maak je geen illusies over de impact van dat

gebaar.

•  Alle energie die je bespaart door je oplader een dag uit te laten staan, wordt tijdens het autorijden

in één seconde verbruikt.

•  De energie die je bespaart als je de oplader een jaar uit laat staan, komt overeen met de hoeveelheid

energie in een warm bad.

Een oplader zorgt voor maar een fractie van iemands totale energieverbruik.

Als iedereen een beetje doet, dan zullen we maar een beetje bereiken.

Een ander veelzeggend cijfer is de hoeveelheid energie die iemand verbruikt tijdens een lange vlucht.

Als  je één keer per jaar heen en terug naar Kaapstad vliegt, wordt daarbij ongeveer net zoveel energie

verbruikt als wanneer je een jaar lang elke dag 50 km met de auto rijdt.

Een groot deel van het energieverbruik in Groot-Brittannië heeft een vaste vorm. Geïmporteerde industrie-

producten worden meestal niet meegeteld in het energieverbruik van Groot-Brittannië, omdat die energie

is verbruikt door bedrijven in een ander land. Desalniettemin bedraagt het energieverbruik voor de fabricage

van geïmporteerde industrieproducten (zoals voertuigen, machines, witgoed, elektrische apparatuur,

elektronica, ijzer, staal en droge bulkproducten) minstens 40 kWh per dag per persoon.

1. De eerste helft wordt afgesloten met twee duidelijke conclusies.

Elke faciliteit voor hernieuwbare energie moet van nationale omvang zijn om een bijdrage te leveren

die significant is in vergelijking met ons huidige verbruik. Als we bijvoorbeeld in een kwart van het

huidige energieverbruik willen voorzien door energiegewassen, dan moet 75% van Groot-Brittannië

worden bedekt met biomassaplantages. Om 4% van ons huidige energieverbruik te kunnen dekken

met golfenergie, moet er 500 km aan de Atlantische kust volledig worden volgebouwd met installaties

voor golfenergie. Iemand die denkt dat hernieuwbare energie mogelijk is zonder grootschalige,

ingrijpende infrastructurele veranderingen, houdt zichzelf voor de gek.

2. Economische beperkingen en bezwaar vanuit de bevolking buiten beschouwing gelaten, zou het

mogelijk zijn om de gemiddelde hoeveelheid energie die in Europa wordt verbruikt  (125 kWh/d

per persoon) op te wekken met voorzieningen voor hernieuwbare energie van nationale omvang

De grootste bijdrage kan worden geleverd door zonnepanelen, als 5% tot 10% van het land ermee

wordt bedekt. Dat zou 50 kWh/d per persoon genereren. Windmolenparken voor de kust,  die –

wanneer ze een stuk zee twee keer zo groot als Wales zouden vullen – leveren gemiddeld nog

eens 50 kWh/d per persoon.

Het met panelen volbouwen van het platteland en het met windmolens opvullen van het Britse zeegebied

(samen goed voor een totale capaciteit die vijf keer zo groot is als alle windturbines in de hele wereld van

nu bij elkaar)  is zuiver wetenschappelijk misschien haalbaar, maar zou het publiek zulke extreme

maatregelen wel accepteren?

Als het antwoord daarop ‘nee' luidt, ontkomen we niet aan de conclusie dat de huidige consumptie nooit

door Britse hernieuwbare energie gedekt zal worden. Er zal of een radicale vermindering van het gebruik

moeten komen, of significante nieuwe energiebronnen - en het liefst beide.

Deel II - Energieplannen met de zoden aan de dijk zetten

In het tweede deel van 'Sustainable Energy - without the hot air' worden zes strategieën onderzocht waar-

mee het verschil tussen verbruik en hernieuwbare productie, zoals die in het eerste deel wordt beschreven

zou kunnen worden opgeheven, gevolgd door een aantal schetsen voor energieplannen voor Groot-

Brittannië die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten

De eerste drie strategieën zijn gericht op de vraag naar energie:

•  bevolkingsbeperking,

•  verandering van levensstijl,

•  het gebruik van efficiëntere technologie.

De overige strategieën zijn gericht op de productie van energie:

•  met 'duurzame fossiele brandstoffen' en 'schone steenkool' wordt een nieuwe manier van steenkool

verbranden aangeduid, waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen.

•  hoe kunnen we op een 'duurzame' manier energie uit steenkool halen? ook kernenergie is een

controversiële mogelijkheid. Is het meer dan een stoplap?

•  een derde manier om energie zonder CO2 op te wekken is het gebruik van hernieuwbare energie

uit andere landen - met name landen waar de zon veel schijnt, veel open ruimtes zijn en weinig

mensen wonen. Wat zijn welbeschouwd de mogelijkheden die de Sahara ons biedt?

Om het verhaal helder te houden, wordt in dit deel van het boek een vereenvoudigde versie van

Groot-Brittannië gepresenteerd, waarin slechts drie vormen van verbruik voorkomen:

vervoer, verwarming en elektriciteit.

Er komen vijf energieplannen voor Groot-Brittannië aan bod, alle gericht op het verkleinen van de vraag

naar energie door het vervoer en de verwarming (met behulp van warmtepompen) elektrisch te maken

Elektrische voertuigen hebben een bijkomend voordeel. Voor het opladen van de accu’s is een grote

elektriciteitsvoorziening nodig die gemakkelijk aan en uit kan worden gezet, zodat met slimme opladers

de levering kan worden afgestemd op de vraag binnen een elektriciteitsnet waarin hernieuwbare brand-

stoffen of kernenergie veel worden gebruikt.

De overstap op elektrisch vervoer en elektrische verwarming vraagt uiteraard wel om een aanzienlijke

toename van de hoeveelheid gegenereerde elektriciteit. Binnen de vijf plannen wordt door middel van vijf

verschillende combinaties van CO2-loze opties in deze behoefte voorzien. De combinaties komen overeen

met verschillende politieke stromingen. Zo maakt plan G, het Groene plan, geen gebruik van ‘schone

steenkool’ of kernenergie, terwijl plan N, het NIMBY-plan (‘Not In My Back Yard’), extra veel gebruik maakt

van de hernieuwbare energie van andere landen.

Plan E, is het Economische plan, waarbij de nadruk ligt op de meest economische CO2-loze opties,

namelijk windmolenparken op het vasteland, kernenergie en een klein aantal getijdencentrales.

Uit deze plannen blijkt duidelijk met welke bouwstenen we een toekomst met minder CO2 zullen moeten

opbouwen.

Als bij een plan niet veel kernenergie of ‘schone steenkool’ wordt gebruikt, zal dat moeten worden

gecompenseerd door hernieuwbare energie te kopen van andere landen. De meest veelbelovende vorm

van hernieuwbare energie voor grootschalige ontwikkeling is de concentratie van zonne-energie in de

woestijn. Daarbij worden verschillende combinaties van bewegende spiegels, gesmolten zout, stoom en

thermische motoren gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Om de schaal van een effectief energieplan te illustreren, bevat figuur 9 een kaart van Groot-Brittannië

waarop een zesde plan is uitgewerkt. Dit zesde plan is voorzien van elke mogelijke energiebron met

lage CO2-uitstoot. Omdat het ongeveer in het midden van de andere plannen valt, noem ik het plan M.

Het is uiteraard geen wedstrijd. In plaats daarvan draait het om eerlijke feiten over de mogelijkheden die

we hebben. Maar toch wil ik even de aandacht vragen voor een paar heilige koeien die een kwantitatieve

beoordeling niet met goed gevolg doorstaan, en een paar die dat wel doen.

Slecht:

Voertuigen op waterstof zijn een ramp. De meeste prototypes van voertuigen die op waterstof lopen

verbruiken meer energie dan de voertuigen die ze moeten vervangen. De BMW Hydrogen 7 verbruikt

254 kWh per 100 km (ter vergelijking: een gemiddelde Britse auto die op fossiele brandstoffen loopt

verbruikt 80 kWh per 100 km).

Goed:

Prototypes van elektrische voertuigen gebruiken daarentegen tien keer zo weinig energie:

20 kWh per 100 km of zelfs 6 kWh per 100 km.

Elektrische voertuigen zijn veel beter dan hybride auto’s. De hybride auto’s van dit moment presteren

in de meeste gevallen hoogstens 30% beter dan auto’s op fossiele brandstoffen en moeten worden

beschouwd als niet meer dan een eerste stap op weg naar elektrische voertuigen.

Slecht:

Gedecentraliseerde warmtekrachtkoppeling is ook geen vruchtbare optie. Het is waar, dat de koppeling

van warmte en vermogen (wat neerkomt op afzonderlijke generatoren voor elk gebouw, die lokaal

elektriciteit en warmte opwekken om het gebouw op temperatuur te houden) een iets efficiëntere manier

kan zijn om fossiele brandstoffen te gebruiken dan de gebruikelijke (in gecentraliseerde elektriciteits-

centrales en lokale condensatieketels). Dit is echter maar 7% efficiënter. En daar gebruiken ze ook nog

eens fossiele brandstoffen bij. Was het niet de bedoeling om die juist te vermijden?

Er is gelukkig een veel betere manier om lokaal warmte op te wekken: warmtepompen.

Goed:

Een warmtepomp is een omgekeerde koelkast. Deze door elektriciteit aangedreven machines pompen

warmte het gebouw in, die afkomstig is uit de buitenlucht of de grond. De beste warmtepompen, die

onlangs in Japan zijn ontwikkeld, hebben een prestatiecoëfficiënt van 4,9 wat betekent dat voor 1 kWh aan

elektriciteit de warmtepomp 4,9 kWh aan warmte levert in de vorm van warme lucht of warm water.

Op zo’n manier energie gebruiken om warmte op te wekken is een stuk efficiënter dan hoogwaardige

chemische stoffen verbranden, wat een prestatiecoëfficiënt oplevert van slechts 0,9

Slecht:

Windturbines voor op het dak zijn pure verspilling. Ze betalen zichzelf nooit terug.

Goed:

Een zonneboiler op het dak is daarentegen een uitstekende keus. Ze werken echt. Zelfs in Groot-

Brittannië, waar het maar zo’n 30% van de tijd zonnig is, levert een bescheiden paneel van 3 m2 al

genoeg energie voor de helft van het warme water dat een gemiddeld gezin verbruikt.

Slecht:

De telefoonoplader aan en uit zetten is een nutteloze handeling, vergelijkbaar met de Titanic proberen

te redden door te hozen met een theelepeltje. Dat het uitzetten van opladers voortdurend ter sprake komt

als voorbeeld van ‘iets wat je zelf kunt doen’ is slecht, omdat daarmee de aandacht wordt afgeleid van

effectievere maatregelen.

Goed:

De thermostaat lager zetten is voor de gewone burger de meest effectieve manier om energie te

besparen. Voor elke graad dat hij lager wordt gezet, dalen de stookkosten met 10%, en in de meeste

Britse gebouwen zorgt verwarming voor het meeste energieverbruik.

Dit boek is niet bedoeld als definitief naslagwerk vol extreem nauwkeurige cijfers. In plaats daarvan is het

bedoeld als illustratie van de manier waarop benaderde cijfers voor een constructieve discussie kunnen

worden gebruikt. Dit boek is geen pleidooi voor een bepaald energieplan of een bepaalde technologie. Er

wordt een overzicht gegeven van de beschikbare bouwstenen en de omvang daarvan, zodat de lezer zelf

een plan kan opstellen dat zoden aan de dijk zet.

Deel III – Technische hoofdstukken

Het derde deel van dit boek gaat dieper in op de natuurkundige achtergrond van energieverbruik en

productie. In acht aanhangsels wordt op basis van elementaire uitgangspunten toegelicht waar de cijfers in

de eerste twee delen vandaan komen. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd waarom auto’s aanzienlijk energie-

zuiniger kunnen worden gemaakt en vliegtuigen niet, en hoe het vermogen van windmolenparken,

getijdeninstallaties en installaties voor golfenergie op een kladje kunnen worden berekend. Hoewel het

overgrote deel van het boek toegankelijk is voor iedereen die een beetje kan rekenen, zijn de aanhangsels

gericht op lezers die niet schrikken van formules.

Deel IV – Nuttige informatie

De laatste zestien pagina’s van het boek bevatten nog meer referentiegegevens en conversiefactoren

waarmee de ideeën in het boek snel kunnen worden aangepast aan de situatie in andere landen en

eenheden kunnen worden omgerekend in die van andere organisaties.

# Hoeveel kinderen nemen we  2 of 3 ?

# Vaak hoort men zeggen: “Wat maakt dat nou uit, 2 of 3 kinderen”

In 1960 had Nederland 11 miljoen inwoners   De wereldbevolking was toen 3 miljard. In 2010, dus slechts

50 jaar later, had Nederland 16 miljoen inwoners en de wereldbevolking was toegenomen tot bijna 7 miljard

# De laatste jaren wordt geprobeerd, om iets aan de milieuvervuiling te doen Bijvoorbeeld door ontmoediging

# van het autogebruik, energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot  etc   Daarbij wordt “vergeten”, dat

# dit weinig effect zal hebben, zolang de wereldbevolking blijft groeien  Ieder mens, vooral in het rijke westen,

# veroorzaakt een grote hoeveelheid milieuvervuiling  Iedereen wil een auto, een huis, een wasmachine,

# gebruikt een leven lang voedsel en energie, produceert een leven lang afval  Milieuvervuiling is evenredig

# met het aantal mensen

# De meest effectieve milieumaatregel is dus het beperken van het aantal mensen

# Hoe kan de omvang van de wereldbevolking gestabiliseerd worden? Het antwoord op deze vraag is

# eenvoudig  Als elk echtpaar 2 kinderen krijgt, zal de reproduktiefactor gelijk zijn aan 1

De rekenkunde leert, dat 1 x 1 x 1 x 1 = 1  (het produkt blijft dus altijd 1)

# Na bijvoorbeeld 4 generaties zou de wereldbevolking, bij een gemiddelde reproduktiefactor van 1 nog

# steeds 7 miljard mensen zijn  Er treedt dan dus geen toename op

Als elk echtpaar 3 kinderen krijgt, is de reproduktiefactor 1,5

Nu wordt de toename na 4 generaties: 1,5 x 1,5 x 1,5 x 1,5 = 5

De wereldbevolking zou dan een omvang krijgen van 35 miljard mensen

# Er is dus een principieel verschil tussen het nemen van 2 of 3 kinderen

De explosieve groei van de wereldbevolking is voornamelijk te danken aan de verbeterde hygiënische

omstandigheden en de verbeterde gezondheidszorg  Hierdoor is de kindersterfte afgenomen en de

gemiddelde levensverwachting toegenomen

In 1960 was de gemiddeld levensverwachting voor de wereldbevolking 50 jaar Als we nu voor het gemak

even met ronde getallen werken en de gemiddelde leeftijd waarop men kinderen krijgt stellen op 20 jaar,

dan leefden er in 1960 dus 2,5 generaties naast elkaar  In 2010 is de gemiddelde levensverwachting

gestegen tot 68 jaar

# De omvang van de wereldbevolking is alleen hierdoor al groter geworden

Bij dezelfde generatie-afstand leven er nu 3,4 generaties naast elkaar Het aantal naast elkaar levende

generaties zou verminderd kunnen worden, indien de generatie-afstand vergroot wordt, tot bijvoorbeeld

30 jaar  Dan zouden er bij de hogere levensverwachting 2,3 generaties naast elkaar leven, een

"besparing" van ruim 30 % op het aantal mensen

De oplossing voor het overbevolkingprobleem is dus:

•  gemiddeld niet meer dan 2 kinderen per echtpaar

•  een grotere generatie-afstand, dus op latere leeftijd kinderen krijgen

Nederland

|  | gemiddelde levensverwachting | aantal kinderen per vrouw | jaarlijkse bevolkingsgroei | aantal inwoners x 1 miljoen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 73,0 jaar | 3,10 | 1,32% | 11 |
| 2010 | 80,0 jaar | 1,74 | 0,41% | 16 |
| 2050 | 84,2 jaar | 1,85 | - 0,11% | 17 |

China

|  | gemiddelde levensverwachting | aantal kinderen per vrouw | jaarlijkse bevolkingsgroei | aantal inwoners x 1 miljoen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 44,6 jaar | 5,48 | 1,53% | 646 |
| 2010 | 73,0 jaar | 1,77 | 0,63% | 1 354 |
| 2050 | 79,3 jaar | 1,85 | - 0,33% | 1 417 |

•  de gemiddelde levensverwachting is na 1960 plotseling sterk toegenomen. dank zij de

verminderde kindersterfte, betere medische voorzieningen en betere hygiëne

•  in 50 jaar is de gemiddelde levensverwachting met 30 jaar toegenomen

•  het aantal geboortes is sinds 1960 sterk gedaald, tot beneden de vervangingswaarde

•  het totaal aantal Chinezen is toch toegenomen (meer dan verdubbeld) door de enorme

stijging van de gemiddelde levensverwachting, maar daar lijkt een einde aan te komen

Wereld

|  | gemiddelde levensverwachting | aantal kinderen per vrouw | jaarlijkse bevolkingsgroei | aantal inwoners x 1 miljoen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960 | 49,5 jaar | 4,81 | 1,80% | 3 023 |
| 2010 | 67,6 jaar | 2,56 | 1,18% | 6 909 |
| 2050 | 75,5 jaar | 2,02 | + 0,34% | 9 150 |

gegevens, ontleend aan  “United Nations Population Division”

wereldbevolking:

| 31 oktober 06 februari 24 april 06 februari 27 april 23 juli | 2011 2016 2017 2018 2019 2020 | 7,0 miljard 7,4 miljard 7,5 miljard 7,6 miljard 7,7 miljard 7,8 miljard |
| --- | --- | --- |

In de afgelopen 60 jaar is de wereldbevolking verdrievoudigd. Zou dat wel goed gaan?

# Zuurstofverbruik en verbrandingsprodukten van enkele brandstoffen

moleculaire massa

| C O H | = koolstof = zuurstof = waterstof | = 12 = 16 = 1 |
| --- | --- | --- |

verbranden van koolstof

| C 12 | + O2 + 32 | = CO2 = 44 |
| --- | --- | --- |

in kilogrammen:

1 kg C +  2,67 kg O2 =  3,67 kg CO2

verbranden van methaan

| CH4 16 | + 2 O2 + 64 | = CO2 = 44 | + 2 H2O + 36 |
| --- | --- | --- | --- |

in kilogrammen:

1 kg CH4 +  4 kg O2  =  2,75 kg CO2 + 2,25 kg H2O

verbranden van benzine

| 2 C8H18 228 | + 25 O2 + 800 | = 16 CO2 = 704 | + 18 H2O + 324 |
| --- | --- | --- | --- |

in kilogrammen

1 kg C8H18  + 3,51 kg O2 =  3,09 kg CO2 + 1,42 kg H2O

verbranden van dieselolie

| 2 C16H34 452 | + 49 O2 + 1568 | = 32 CO2 = 1408 | + 34 H2O + 612 |
| --- | --- | --- | --- |

in kilogrammen

1 kg C16H34  + 3,47 kg O2  = 3,12 kg CO2  + 1,35 kg H2O

verbranden van waterstof

| 2 H2 4 | + O2 + 32 | = 2 H2O = 36 |
| --- | --- | --- |

in kilogrammen

1 kg H2 +  8 kg O2 = 9 kg H2O

# De relativiteitstheorieën van Einstein

De speciale relativiteitstheorie   (1905)

# De speciale relativiteitstheorie is de eenvoudigste theorie die Einstein heeft bedacht  De theorie geldt alleen

# voor eenparige bewegingen en is gebaseerd op 2 principes

1 in elk eenparig bewegend systeem gelden dezelfde natuurwetten als in een stilstaand systeem (met geen enkele meting in een afgesloten ruimte kan worden vastgesteld of je met een eenparige snelheid beweegt of dat je stil staat) 2 in elk eenparig bewegend systeem is de lichtsnelheid hetzelfde

(een eenparige beweging = een beweging met een constante snelheid in een rechte lijn)

In een eenparig bewegend systeem geldt, gezien vanuit een stilstaand systeem:

- licht plant zich rechtlijnig voort

- klokken tikken langzamer

- lengtes worden korter

- massa’s nemen toe

De algemene relativiteitstheorie   (1915)

# De algemene relativiteitstheorie geldt ook voor versnelde bewegingen en is eveneens gebaseerd op

# 2 principes

1 zwaartekracht en versnelling zijn equivalent (met geen enkele meting in een afgesloten ruimte kan worden vastgesteld of je eenparig wordt versneld, of dat er een zwaartekrachtveld aanwezig is) 2 ruimte en tijd worden op dezelfde manier behandeld

(een eenparige versnelling = een constante versnelling in een rechte lijn)

# Bij een eenparige versnelling of in een zwaartekrachtveld geldt, gezien vanuit een stilstaand systeem:

- de tijd vertraagt

- lichtstralen worden gekromd  (het licht van een ster wordt afgebogen door de zwaartekracht van de zon)

- de ruimtetijd is gekromd

# Bij gelijktijdige gebeurtenissen is de ruimtetijd hetzelfde  De ruimtetijd wordt bepaald door 4 dimensies,

# namelijk 3 dimensies in de ruimte en 1 dimensie in de tijd

tijd = afstand  (en omgekeerd)

- 1 lichtjaar = de afstand die het licht in 1 jaar aflegt = 9460 miljard kilometer.

(dat is ruim 63 000 keer de afstand aarde – zon)

- 1 lichtvoet = de afstand die het licht in 1 nanoseconde aflegt = 30 centimeter

(1 nanoseconde = 1 miljardste seconde)

## Een toepassing hiervan is de laser-afstandsmeter

Een laser-afstandsmeter stuurt een laserstraal naar het te meten punt. De laserstraal kaatst daar vandaan

weer terug naar de meter. De tijd die verloopt tussen het uitzenden van de laserstraal en het ontvangen

van de reflectie, wordt dan omgerekend naar de afstand.

De speciale relativiteitstheorie

voorbeeld:

In een vliegtuig dat met een eenparige snelheid vliegt, gelden dezelfde natuurwetten als in een vliegtuig

dat op de grond staat  Voorwerpen vallen loodrecht naar beneden, men kan zonder morsen vloeistof in

een glas schenken en de vloeistof blijft netjes in het glas zitten met een horizontaal oppervlak  Het maakt

daarbij dus niet uit of het vliegtuig vliegt of dat het op de grond staat  Als je in een vliegtuig zit, en je kan

niet naar buiten kijken, dan lijkt het net of het vliegtuig stil staat  Met geen enkele meting in het vliegtuig

kan worden vastgesteld of het vliegt of dat het stilstaat

Snelheid is nooit absoluut, het is altijd een snelheid ten opzichte van iets anders, dus relatief

Vandaar de naam van de theorieën  Einstein trok de volgende conclusie:

# Als alle natuurwetten geldig zijn in een eenparig bewegend systeem, dan geldt dat ook voor de

# lichtsnelheid

Dus de lichtsnelheid is in elk eenparig bewegend systeem hetzelfde

Dat leidt tot een schijnbare tegenstrijdigheid  Einstein neemt als voorbeeld een trein  In een rijdende trein

is de lichtsnelheid hetzelfde als er buiten, terwijl de trein zich met grote snelheid verplaatst.

Dat kan alleen verklaard worden, als de afstanden en de tijd in de rijdende trein anders zijn dan er buiten,

gezien vanuit een stilstaand systeem.

De aarde draait met een snelheid van 30 kilometer per seconde in een baan om de zon   Michelson en

Morley maakten in 1887 een interferometer  Hiermee kon het verschil in lichtsnelheid, in de richting van

de baan om de zon en loodrecht daarop zeer nauwkeurig worden gemeten  De uitkomst van de metingen

was zeer verrassend: de lichtsnelheid is in alle richtingen altijd hetzelfde

Einstein noemt daarom de lichtsnelheid  c  (= constant)

# De formule van Einstein:

E = mc2      E = energie      m = massa      c = de lichtsnelheid

Uit deze formule volgt:

1 kilogram massa is equivalent aan 25 miljard kilowatt-uur

# Massa en gewicht

# Massa is de hoeveelheid materie

- Gewicht is de kracht waarmee materie door de zwaartekracht van de aarde wordt aangetrokken

- Op de aarde is de zwaartekracht niet overal even groot en het gewicht dus ook niet

# Massa is wel overal hetzelfde

# De eenheid van massa is de kilogram

# Een paar wetenswaardigheden

- Bij kernsplijting van Uranium 235 wordt ongeveer 1 promille van de massa omgezet in energie

- Bij kernfusie van de isotopen Deuterium en Tritium  wordt ongeveer 4 promille van de massa

omgezet in energie

- Bij de atoombom op Japan werd ongeveer 1 gram materie omgezet in energie

# Berekening van de tijdvertraging in een eenparig bewegend systeem, gezien vanuit een

# stilstaand systeem

(zie onderstaande tekening)

- Stel, in een trein is aan het plafond (bij X) een laser gemonteerd die loodrecht naar beneden schijnt

(naar Z)

- Voor iemand die in de trein zit maakt het niets uit, of de trein stil staat of rijdt, Het licht schijnt steeds

loodrecht naar beneden

- Naast de spoorbaan staat een man  Als de trein op volle snelheid langs komt rijden, ziet hij dat de

lichtstraal in de trein schuin naar beneden gaat  (van X naar Y, want terwijl het licht naar beneden

gaat, legt de trein een kleine afstand van Z naar Y af)

De man naast de spoorbaan ziet dus, dat het licht in een rijdende trein een grotere afstand aflegt,

dan wanneer de trein stilstaat. Omdat de lichtsnelheid constant is, kan de enige conclusie zijn,

dat de tijd in de rijdende trein langzamer verloopt dan in een stilstaande trein, gezien vanuit het

standpunt van de man naast de spoorbaan  Het verschil is uiterst gering, want de lichtsnelheid

is 10 miljoen keer zo groot als de snelheid van de trein

|  | c = de lichtsnelheid v = de snelheid van de trein t = de tijd waarin het licht van X naar Z gaat als de trein stil staat T = de tijd waarin het licht van X naar Y gaat, als de trein rijdt In diezelfde tijd gaat de trein van Z naar Y Volgens Pythagoras geldt: (c.T)2 = (c.t)2 + (v.T)2 hieruit volgt; T = t gedeeld door ( (1 – v2/c2) |
| --- | --- |

De tijdvertraging als gevolg van de snelheid van een voertuig wordt pas merkbaar bij snelheden die

in de buurt liggen van de lichtsnelheid  (= 300 000 kilometer per seconde)

Stel v = 0,6 c  dan wordt  (1 – v2/c2) =  0,64 en de wortel hieruit = 0,8  Dan is T = t / 0,8

De factor  ( (1 – v2/c2) komt men steeds tegen in de speciale relativiteitstheorie van Einstein, zowel bij

de contractie van voorwerpen in de bewegingsrichting als in de toename van de massa bij snelheden die

de lichtsnelheid benaderen  De factor wordt nul bij de lichtsnelheid en daarom moet de conclusie zijn, dat

er geen hogere snelheden bestaan dan de snelheid van het licht

bron:	Einstein voor Dummies

Einstein: “mijn theorie”   (geschreven door de meester zelf)

Creatief denkwerk, Jan Moerbeek

De bevolkingsdichtheid

Bevolkingsdichtheid van enkele landen  (2017)

|  | aantal inwoners per vierkante kilometer |
| --- | --- |
| Hongkong | 6 514 |
| Nederland | 421 |
| India | 390 |
| Japan | 335 |
| Engeland | 267 |
| Duitsland | 226 |
| Zwitserland | 200 |
| China | 144 |
| Frankrijk | 104 |
| Spanje | 97 |
| USA | 33 |
| Zweden | 22 |
| Noorwegen | 16 |
| Rusland | 8 |
| Canada | 4 |
| Australië | 3 |

Aantal inwoners van enkele landen  (2017)

|  | aantal inwoners (x 1 miljoen) |
| --- | --- |
| China | 1 379 |
| India | 1 281 |
| USA | 327 |
| Rusland | 142 |
| Japan | 126 |
| Duitsland | 81 |
| Frankrijk | 67 |
| Engeland | 65 |
| Spanje | 49 |
| Canada | 36 |
| Australië | 23 |
| Nederland | 17 |
| Zweden | 10 |
| Zwitserland | 8 |
| Hongkong | 7 |
| Noorwegen | 5 |

Oppervlakte van enkele landen

|  | oppervlakte (x Nederland) |
| --- | --- |
| Hongkong | 0,03 |
| Nederland | 1 |
| Zwitserland | 1 |
| Engeland | 6 |
| Noorwegen | 8 |
| Duitsland | 9 |
| Japan | 9 |
| Zweden | 11 |
| Spanje | 12 |
| Frankrijk | 16 |
| India | 79 |
| Australië | 185 |
| China | 231 |
| USA | 237 |
| Canada | 240 |
| Rusland | 412 |

Oppervlakte per inwoner

|  | aantal inwoners (x 1 miljoen) | aantal inwoners per vierkante kilometer | oppervlakte per inwoner |
| --- | --- | --- | --- |
| Wereld | 7 800 | 54 | 136 x 136 meter |
| Nederland | 17 | 421 | 49 x 49 meter |
| Hongkong | 7 | 6 514 | 12 x 12 meter |